## Slide 1: PowerPoint 2: Cyfrifoldebau plastrwr
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Cynnal a chadw offer a chyfarpar plastro
Gwiriwch ansawdd yr offer a’r cyfarpar cyn i chi ddechrau
Glanhau offer a chyfarpar
Storio’r offer a chyfarpar yn ddiogel
Offer pŵer ar gyfer cymysgu a gosod plastrfwrdd
Offer mecanyddol

## Slide 3: Sefydlu man cymysgu diogel
Wrth gymysgu plastr, y peth cyntaf i’w wneud yw sefydlu eich man cymysgu gyda’r offer angenrheidiol.
Dylai’r ardal gymysgu:
fod â digon o awyr iach
fod â mynediad at ddŵr glân a thrydan
fod mor agos â phosibl at y deunyddiau sydd wedi’u storio
fod â man ar gyfer gwaredu deunyddiau gwastraff
fod a gorchuddion llawr amddiffynnol os oes angen.

## Slide 4: Diogelu arwynebau cyn plastro
Notes: Taflen Waith Osod 5

## Slide 5: Gwirio deunyddiau cymysgu
Cyn cymysgu deunyddiau, bydd angen i chi wirio’r canlynol.
Ansawdd y deunydd.
Storio a diogelu’r deunyddiau.
Oedran a chyflwr.
Halogiad.
Rhaid i ddŵr ar gyfer cymysgu fod yn lân.
Cyfarpar cymysgu
A fydd y deunyddiau plastro yn cael eu cymysgu â llaw neu drwy ddulliau mecanyddol.

## Slide 6: Deunyddiau plastro rhydd traddodiadol
Mae deunyddiau plastro rhydd traddodiadol yn cynnwys:
Agregau, rhwymwyr, atgyfnerthiadau ac ychwanegion
Plastr calch
Tywod siarp wedi’i gymysgu gyda chalch hydrolig ac atgyfnerthiad o flewyn ceffyl neu afr.
Plastr cefndir wedi’i wneud o sment
Sment Portland Cyffredin wedi’i gymysgu gyda thywod adeiladu a phlastigwr/diddoswr.

## Slide 7: Glynwyr ac agregau ysgafn wedi’u cymysgu ymlaen llaw
Mae plasteri côt isaf yn cynnwys agregau perlit a fermicwlit wedi’u cymysgu â glynwr gypswm.

## Slide 8: Plastr côt isaf gypswm ysgafn wedi’i gymysgu ymlaen llaw

## Slide 9: Plastr gorffennu

## Slide 10: Gwybodaeth plastro’r gwneuthurwr
Mae plastr Gypswm yn cynnwys cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr sy’n rhoi canllawiau ar sut i ddefnyddio’r cynnyrch plastr.
Gwiriwch ddyddiad defnyddio olaf plastr wedi’i fagio er mwyn osgoi setio cyflym neu araf.
Mae manteision ac anfanteision i blastr sydd wedi’i gymysgu ymlaen llaw o’i gymharu â phlastr traddodiadol.

## Slide 11: Plastrfwrdd
Mae plastrfwrdd wedi’i wneud o blastr gypswm rhwng dwy haen o bapur, sy’n cael eu defnyddio’n arbennig i ffurfio neu leinio waliau mewnol mewn tai.
Bydd gofyn i chi wybod y canlynol:
storio
codi a chario
diffygion
ailgylchu gwastraff.

## Slide 12: Manyleb plastro
Bydd manyleb plastro yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol.
Disgrifiad o’r deunyddiau plastro fydd yn cael eu defnyddio.
Paratoi is-haenau cefndir.
Trwch y plastr a ddefnyddiwyd, gan gynnwys yr haenau.
Cryfder a chysondeb a gyflawnwyd drwy fesur i gymarebau.
Safonau’r gwaith.
Notes: Taflen Waith Osod 6

## Slide 13: Paratoi cefndiroedd ar gyfer plastro
Mae angen paratoi cefndiroedd gwahanol ar gyfer eu plastro mewn ffyrdd gwahanol. Mae sawl cam y mae angen i chi eu cymryd i wneud yn siŵr bod y plastr yn glynu’n dda wrth yr wyneb:
asesu cryfder a chyflwr
rheoli sugnedd
paratoi allwedd
paratoi allwedd fecanyddol
defnyddio cyfryngau bondio.
Notes: Taflen Waith Osod 7

## Slide 14: Gweithio’n ddiogel
Cyn dechrau ar unrhyw waith, rhaid i chi fod yn gyfarwydd â’r asesiad risg a’r datganiad dull. Er mwyn gweithio’n ddiogel, bydd angen i chi wneud y canlynol.
Cwblhau sesiwn gynefino â’r gweithle.
Gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol.
Deall a dilyn rheolau cadw tŷ.
Gwirio’r holl gyfarpar cyn ei ddefnyddio.
Gwybod beth yw’r gweithdrefnau ar gyfer gwagio’r adeilad.
Deall gweithdrefnau cymorth cyntaf.
Gwybod sut i weithio mewn mannau uchel yn ddiogel.
Deall gweithdrefnau cofnodi ac adrodd am ddamweiniau

## Slide 15: Ystyriaethau amgylcheddol
Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’r ystyriaethau amgylcheddol canlynol:
sut mae glanhau offer, cyfarpar, y gweithle a chael gwared ar wastraff
mathau o wastraff plastro
ailgylchu gwastraff
gwahanu gwastraff.
effaith gwastraff peryglus ar yr amgylchedd.
Notes: Taflen Waith Osod 8

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?