## Slide 1: PowerPoint 6: Offer i baratoi cefndiroedd gwahanol ar gyfer gwaith plastro
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

## Slide 2: Paratoi allwedd
Mae paratoi allwedd yn golygu creu arwyneb garw i wella ei adlyniad
Mae paratoi allwedd ar gyfer plastr yn un o’r pethau pwysicaf y gall plastrwr ei wneud. Bydd peidio â darparu allwedd yn arwain at y bond yn methu a’r plastr yn syrthio oddi ar y wal.

## Slide 3: Offer a chyfarpar sy’n cael eu ddefnyddio i baratoi cefndiroedd
Ychydig o waith paratoi sydd ei angen ar gyfer gwaith newydd wrth roi plastr ar gefndiroedd. Ond, wrth adnewyddu adeiladau hŷn, bydd angen i chi sicrhau bod gan yr arwynebau presennol allwedd ddigonol, sy’n caniatáu i’r plaster fondio.
Mae gan rai arwynebau allwedd wael neu ddim allwedd o gwbl a bydd angen eu paratoi gan ddefnyddio offer a dulliau gwahanol.
Notes: Taflen Waith Osod 21

## Slide 4: Morthwyl deuben a chŷn bras
Mae’r morthwyl deuben yn cael ei daro yn erbyn pen y cŷn bras i dynnu hen blastr o gefndiroedd.

## Slide 5: Cael gwared â phlastr diffygiol
Mae tynnu hen blastr o gefndiroedd yn broses a elwir yn ‘hacio’.
Mae’n bwysig tynnu’r holl blaster rhydd oddi ar yr wyneb. Gellir gwneud hyn â llaw neu’n fecanyddol gan ddefnyddio offer a chyfarpar amrywiol.

## Slide 6: Morthwyl sgolpio
Mae gan y morthwyl hwn ddannedd miniog a gellir ei ddefnyddio i dynnu plastr. Mae’n gadael arwyneb garw ar gefndiroedd.

## Slide 7: Morthwyl pigfain
Mae gan y morthwyl hwn ben gwastad ar un ochr a phen pigog ar yr ochr arall. Mae’n ffordd dda o gael mynediad ar arwynebau tenau, tynn fel brics a cherrig i lanhau’r uniadau.

## Slide 8: Morthwyl hollt
Mae’r morthwyl hwn yn cael ei ddefnyddio wrth baratoi cefndiroedd pren sydd wedi cael eu plastro o’r blaen. Ei brif swyddogaeth yw tynnu hen hoelion a allai fod yn arwyneb y pren, neu dynnu hen ddellt neu blastrfwrdd sydd wedi’i ddifrodi.

## Slide 9: Mae bar hoelion yn cael ei ddefnyddio i dynnu hoelion mewn pren

## Slide 10: Morthwyl dellt
Offeryn traddodiadol a ddefnyddir gan blasterwyr, cyn i’r plastrfwrdd gael ei ddefnyddio’n eang, i dorri dellt pren wrth eu gosod. Defnyddir hefyd ar gyfer hacio hen blastr calch oddi ar waliau.
Notes: Taflen Waith Osod 22

## Slide 11: Cyfryngau bondio
Roedd gwasgaru slyri yn ddull traddodiadol o fondio arwynebau: roedd sment a thywod siarp yn cael ei wneud i mewn i slyri ac yna’n cael ei daflu ar y cefndir gyda phadl neu raw fach. Erbyn hyn, ychwanegir PVA neu SBR i gynyddu a gwella priodweddau bondio’r slyri.

## Slide 12: Rhoi slyri bondio gyda brwsh
Cymysgwch y slyri sych â dŵr a’i roi’n syth ar yr arwyneb gyda brwsh, yna dotweithiwch yr arwyneb i greu gorffeniad gweadog sy’n ffurfio allwedd dda. Mae’r math hwn o slyri yn cael ei adael am 24 awr i galedu cyn rhoi plastr sment arno.

## Slide 13: Defnyddio rholer a hambwrdd i osod graean bondio
Mae llawer o gynnyrch newydd ar gyfer plastr bondio ar y farchnad heddiw sydd wedi cael eu datblygu mewn labordai. Er enghraifft, mae ThistleBond-it a Febond Blue Grit wedi cael eu datblygu ar gyfer sgimio arwynebau solet. Gallwch roi’r adlynion hyn gyda brwsh meddal neu roler.

## Slide 14: Adlyn bondio graean
Mae llawer o gynnyrch newydd ar gyfer plastr bondio ar y farchnad heddiw sydd wedi cael eu datblygu mewn labordai. Er enghraifft, mae ThistleBond-it a Febond Blue Grit wedi cael eu datblygu ar gyfer sgimio arwynebau solet. Gallwch roi’r adlynion hyn gyda brwsh meddal neu roler.

## Slide 15: Yn cael ei ddefnyddio ar gefndiroedd sugnedd uchel
Notes: Taflen Waith Osod 23

## Slide 16: Crafwyr llawr
Mae crafwyr llawr yn cael eu defnyddio’n aml gyda brwsh ysgubo ar gyfer glanhau’r ardal waith yn ystod ac ar ôl rhoi’r gôt grafu. Mae deunyddiau plastro gwlyb yn gallu gwneud lloriau’n llithrig ac mae angen eu clirio cyn gynted â phosibl i atal llithro.

## Slide 17: Torrwr mecanyddol
Mae torrwr yn offeryn pŵer mawr sy’n cael ei ddefnyddio ar ddarnau caled, ystyfnig o blaster sy’n anodd eu tynnu â llaw gan ddefnyddio dim ond morthwyl a chŷn bras.

## Slide 18: Trawsnewidydd
Mae angen rhedeg yr holl offer pŵer trydanol ar y safle ar foltedd o 110 folt. Gallwch ostwng y foltedd o 230V i 110V gan ddefnyddio newidydd; bydd hyn yn ei wneud yn fwy diogel i'w ddefnyddio.

## Slide 19: Sgorio arwyneb â llifanydd

## Slide 20: Atodiad gwn nodwydd ar gyfer tynnu paent rhydd

## Slide 21: Adnoddau
Notes: Taflen Waith Osod 24

## Slide 22
Unrhyw gwestiynau?