## Slide 1: PowerPoint 7: Offer mynediad
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurniado a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Mathau o ystolion
Mae dau brif fath o ystol.
Ystolion un darn: Ystol ac iddi un darn, a ddefnyddir yn aml ar sgaffaldiau, wedi’i gwneud fel arfer o un darn o bren wedi’i hollti i lawr y canol.
Ystolion dau ddarn: Ystol ac iddi ddau neu fwy o ddarnau ar wahân. Defnyddir yr ystolion hyn i gael mynediad at ardaloedd am gyfnod byr na ellir eu cyrraedd â stepladder. Ystol wedi ei gwneud o alwminiwm, gwydr ffibr neu bren.

## Slide 3: Mathau o ystolion
Gwydr ffibr Polyn Alwminiwm

## Slide 4: Ystolion telescopig
Dewis poblogaidd arall yw’r ystol delesgopig sydd â’r fantais o fod yn ysgafn, ac yn hawdd ei chludo a’i chadw.

## Slide 5: Stepladders
      Defnyddir stepladder ar gyfer gwaith lefel isel. Mae dau fath o
      wneuthuriad
      Alwminiwm
      Gwydr ffibr

## Slide 6: Hors
Fel stepladder, ar gyfer gwaith lefel isel y bwriedir hors.
Alwminiwm neu gyfuniad o alwminiwm a gwydr ffibr yw eu gwneuthuriad.

## Slide 7: Ystol â llwyfan
Defnyddir ystol â llwyfan, fel hors a stepladder, ar gyfer gwaith lefel isel ond mae ganddi lwyfan gwaith caeedig sy’n lleihau’r risg o gwympo o uchder yn sylweddol. Alwminiwm neu gyfuniad o alwminiwm a gwydr ffibr yw eu gwneuthuriad.

## Slide 8: Archwilio offer mynediad
Mae archwilio offer yn rheolaidd yn ofynnol o dan amryw reoliadau Iechyd a Diogelwch.
Bydd yr archwiliadau hyn yn helpu i atal:
y gweithiwr rhag llithro, baglu a syrthio
anafiadau a chrafiadau wrth ddefnyddio’r cyfarpar
deunyddiau ac offer rhag syrthio o ben yr ystol.

## Slide 9: Beth ddylech chi ei wirio
Pa mor lân yw’r offer?
A yw’r offer yn addas ar gyfer y dasg?
A yw’r rhannau sy’n symud yn gweithio’n iawn?
A yw’r offer wedi cael ei drwsio o’r blaen?
A oes difrod blaenorol wedi’i guddio (e.e. rhywun wedi paentio drosto)
A oes unrhyw ddarnau ar goll, yn rhydd, wedi cracio, wedi pydru, wedi’u bylchu neu wedi torri?
A yw’r offer wedi’i gynhyrchu yn unol â’r safonau diogelwch cyfredol?

## Slide 10: Cyfnodau archwilio
Nid oes cyfnod penodol ar gyfer archwilio’r rhan fwyaf o gyfarpar mynediad. Fodd bynnag, dylid ei archwilio:
cyn ei ddefnyddio
yn ystod eu defnyddio (bob dydd)
ar ôl ei ddefnyddio
ar ôl tywydd garw
yn dilyn damwain yr gall bod a wnelo’r offer rywbeth â hi
yn unol â rheoliadau iechyd a diogelwch cyfredol.

## Slide 11: Systemau tagio
Mae gan lawer o gwmnïau system ar gyfer archwilio a chynnal a chadw offer. Efallai y gwelwch chi dag archwilio wedi’i osod ar gyfarpar yn nodi pryd y cynhaliwyd yr archwiliadau a chan bwy.

## Slide 12: Os gwelir bod offer yn ddiffygiol neu wedi’i ddifrodi
Dylid ei roi o’r neilltu, dweud wrth bawb arall a’i farcio’n glir ‘DIFFYGIOL, PEIDIWCH Â’I DDEFNYDDIO’
Rhowch wybod i’ch goruchwyliwr cyn gynted â phosibl.
Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol fod cyfarpar yn ddiogel dim ond am fod rhywun yn dweud hynny a pheidiwch byth â theimlo bod yn rhaid i chi ddefnyddio offer nad ydych yn teimlo ei fod yn ddiogel.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?