## Slide 1: PowerPoint 9: Offer paentio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Brwshis paent
Mae’n bwysig deall y dewis o frwshis sydd ar gael gan fod sawl math.
Dylai’r brwsh a ddewiswch fod yn:
addas ar gyfer y dasg
yn braf i afael ynddo
addas ar gyfer y math o baent sy’n cael ei ddefnyddio
yn ddigon gwydn i’w lanhau ac ailddefnyddio’n aml.

## Slide 3: Cydrannau brwsh paent
Carn – wedi’i wneud o resin plastig, neu bren caled Wedi’i selio’n aml gyda lacer i’w amddiffyn.
Blew – ffilamentau synthetig neu flew naturiol fel arfer.
Ffurel – band metel sy’n dal y blew a’r handlen at ei gilydd.
Bôn – resin sy’n gwrthsefyll dŵr a thoddyddion sy’n cysylltu’r blew gyda’i gilydd, ac yn eu cysylltu â’r carn.
Stribyn gwahanu – stribyn pren, plastig neu gardfwrdd bach sy’n creu lle yng nghanol y blew i ddal paent.

## Slide 4: Cydrannau brwsh paent
Mae pum rhan i bob brwsh.
Ffurel
Carn
Bôn epocsi
Stribyn gwahanu
Blew
Rhannau brwsh

## Slide 5: Mathau o frwshis paent
Mae tri math o flew ar gyfer y mathau o frwsh paent a ddefnyddir yn gyffredin:
Blew pur: Mae’n fwyaf addas ar gyfer paent olew ond efallai y bydd brwshis mwy yn addas ar gyfer paent dyfrllyd hefyd.
Ffilament Synthetig: Blew o wneuthuriad dyn, a ddefnyddir yn bennaf gyda phaent dyfrsail, ond defnyddir rhai gyda phaent olew.
Cymysg: Mae rhai brwshis yn cynnwys cymysgedd o flew naturiol a blew synthetig.
Sut mae brwshis a rholeri’n cael eu gwneud: https://youtu.be/cThURAhuRb4

## Slide 6: Blew pur
Manteision:
Yn gwisgo’n naturiol
Gwrthsefyll y rhan fwyaf o gemegau, cryf a chadarn
Mae’n dal llawer o baent.
Anfanteision:
Perfformiad gwael gydag ambell baent dyfrsail
Gall gymryd ychydig o amser i ddod i’w siâp.

## Slide 7: Nodweddion blew naturiol
Mae’r blew naturiol yn tapro’n naturiol ac mae hollt ym mlaen y blewyn . Mae’r hollt hwn yn helpu i leihau ôl y brwsh.

## Slide 8: Ffilament Synthetig
Manteision:
Gwrthsefyll cemegau
Dal eu siâp pan fyddant yn wlyb, yn para’n hirach
Gwell gorffeniad mewn paent dyfrsail.
Anfanteision:
Mae’r blew yn gallu torri, plygu neu gamu
Nid yw rhai mathau’n rhoi gorffeniad cystal gyda phaent olew.

## Slide 9: Gair i gall wrth ddefnyddio brwshis
Gwlychu’r blew ryw ychydig cyn eu defnyddio i adael i’r paent gael ei dynnu i mewn i’r blew yn gynt a helpu i atal dŵr sych rhag cronni wrth y ffurel.
Peidiwch â gorlwytho brwsh, os oes rhaid i chi droi’r brwsh o gwmpas ar ôl i chi ei roi yn y paent, mae gennych ormod o baent arno.
Gwasgu paent o’r brwsh cyn ei olchi.
Ar ôl eu golch, gwasgu’r dŵr/hylif glanhau allan o’r brwsh.
Gadewch y brwsh yn fflat neu ei ddal ar fachyn mewn lle sych wedi’i awyru’n dda.

## Slide 10: Rholeri paent
Bydd y dewis o lewys a fframiau rholer yn dibynnu ar y math o baent sy’n cael ei ddefnyddio a’r arwyneb y mae’n cael ei ddefnyddio arno.
Mae pedwar math cyffredin o lawes ar gyfer rholer:
Byr: i roi gorffeniad da ar y goten olaf.
Canolig: ar gyfer paent emylsiwn, plisgyn wy dyfrsail, paent ar gyfer gwaith cerrig a brics i lyfnhau waliau a nenfydau.
Hir: ar gyfer paent emylsiwn a / neu baent gwaith cerrig a brics ar waliau llydan mawr gydag arwyneb heb fod yn llyfn.
Hir iawn: Ar gyfer arwynebau nad yw’n llyfn gyda phantiau dyfnion i roi stremp drostynt.

## Slide 11: Gair i gall wrth ddefnyddio rholeri
Golchwch lawes rholier newydd sbon bob amser cyn ei defnyddio i atal ffibrau rhydd rhag mynd i’r paent.
Gwlychwch rywfaint ar y llawes cyn ei defnyddio er mwyn i’r paent gael ei amsugno yn gynt.
Gwasgwch y paent sydd dros ben yn ôl i’r cynhwysydd cyn golchi’r rholer.
Rhowch dro i’r rholer ar ôl i chi ei olchi.
Dylech adael y llawes yn sefyll yn syth neu’n hongian mewn lle sych er mwyn osgoi gwastatáu’r mân flew.

## Slide 12: Mathau o lewys rholer
Gwlân Polyamid wedi ei wehyddu Microffibr
Moher Sbwnj Polyestr wedi ei wau

## Slide 13: Mathau o ffrâm rholer a’u maint
Mae tri math cyffredin o ffrâm rholer:
Fframiau un fraich ar ffurf cawell
Fframiau dwy fraich (mae modd addasu rhai ohonynt)
Fframiau rholeri i baentio rheiddiaduron
Mae’r math ar ffurf cawell yn ar gael mewn dau led, sef 175mm a 225mm
Ceir fframiau dwy fraich 300mm 375mm 450mm a 600mm
Mae fframiau i baentio rheiddiaduron yn cymryd llewys rhwng 75mm a 100mm

## Slide 14: Mathau o fframiau rholeri
Ffrâm ar ffurf cawell Ffrâm ddwy fraith y gellir ei haddasu
Ffrâm rholier rheiddiadur Ffrâm ddwy fraich

## Slide 15: Tecell/pot paent
Disgrifiad: Pot plastig neu fetel gyda handlen i ddal paent.
Defnydd: Dylid ei ddefnyddio bob amser yn lle’r tun paent ei hun gan ei fod yn ysgafnach, yn dal llai o baent rhag ofn iddo ollwng ac mae’n atal baw a llwch rhag mynd i mewn i’r tun paent.
Maint Fel rheol bydd tegell paent yn dal tua 2.5 litr o baent, ond mae’n well tywallt y swm sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd.

## Slide 16: Hambyrddau a phwcedi i’w defnyddio gyda rholer
Hambyrddau: Fe’u defnyddir i ddal ychydig o baent (hyd at 2.5 litr).
Pwcedi: I ddal mwy o baent - hyd at 15 litr.

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?