## Slide 1: PowerPoint 3: Rhesymau dros addurno
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Pam addurno?
Mae pedwar rheswm dros beintio ac addurno. Dyma nhw:
addurno
er mwyn gallu adnabod rhywbeth
gwarchod
glanweithdra

## Slide 3: Addurno
Mae’n debyg mai dyma’r rheswm mwyaf cyffredin – i wella edrychiad ac ymddangosiad arwyneb neu ardal.
Gall rhai lliwiau newid ‘teimlad’ ardal.
Mae trefniant o liwiau yn rhoi'r argraff o gynhesrwydd, oerni a lle.
Gall rhai lliwiau wella ein hiechyd meddwl a’n lles.
Bydd ailaddurno yn gwella edrychiad ardal sydd wedi mynd i edrych yn llwm as di-raen.
Efallai bod rhywun jest awydd newid.

## Slide 4: Er mwyn gallu adnabod rhywbeth
Rydym yn cysylltu lliwiau â gwrthrychau penodol. Ar gyfer rhai diffoddwyr tân a rhai llefydd, mae coch yn aml yn golygu ‘perygl’ neu ‘stopiwch’ ac ati.
Mae’r lliw yn dangos cynnwys diffoddwyr tân.
Mewn amgylcheddau diwydiannol bydd lliwiau yn dangos cynnwys rhai pibelli.
Nwy | RAL 1004
Ymladd tân | RAL 3000
Aer | RAL 5012
Hylifau hylosg | RAL 8001
Asidau ac alcalïau | RAL 4001
Dŵr | RAL 6010
Hylifau eraill | RAL 9005
Stêm | RAL 9006
Cynnwys pibelli
Cod RAL
Notes: Gweler taflen waith 3:

## Slide 5: Gwarchod
    Un o’r rhesymau pwysicaf dros addurno. Os na chaiff arwyneb ei gadw, ni fydd yn para’n hir, yn enwedig y tu allan.
    Pren – bydd yn pydru pan fydd yn agored i leithder.
    Metel – bydd yn rhydu o achos lleithder, glaw asid ayb.
    Render – bydd yn mynd yn llwch ac yn breuo o achos tywydd eithafol.

## Slide 6: Glanweithdra
Mae arwyneb sy’n fandyllog neu’n arw yn anodd ei lanhau. Mae hyn yn golygu y bydd germau a bacteria’n goroesi ar y wyneb.
Bydd paent yn selio’r wyneb ac felly bydd modd ei lanhau yn rhwydd ac yn aml.
Mae cynhwysion arbennig mewn ambell baent sy’n nadu llwydni a bacteria.

## Slide 7: Crynodeb
Bydd y rheswm pam y caiff arwyneb ei addurno yn aml yn dibynnu ar yr arwyneb a’r amgylchedd y mae ynddo.
Mae’r flaenoriaeth ar gyfer paentio yn dibynnu ar yr amgylchiadau.
Bydd angen paentio ffenestri pren rhag iddynt ddechrau pydru.
Mae angen medru golchi wal cegin.
Dylid paentio pared stydi yn lliw tawel.
Mae angen i bibell nwy fod yn felyn.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?