## Slide 1: PowerPoint 10: Deunyddiau paratoi
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Papur sgraffinio
Mae’n bwysig dewis y math cywir o bapur sgraffinio wrth rwbio i lawr.
Os yw’n rhy fras gallai grafu neu ddifrodi’r wyneb
Os yw’n rhy fân, ni fydd yn effeithiol a bydd yn llenwi efo llwch
Mae sawl math o bapur sgraffinio. Dyma’r ddau fath mwyaf cyffredin a ddefnyddir gan beintwyr ac addurnwyr:
alwminiwm ocsid
silicon carbid (gwlyb a sych)
Notes: GWELER TAFLEN WAITH 8:

## Slide 3: Alwminiwm ocsid
Mae’n gynt ac yn fwy effeithiol na mathau eraill o bapur sgraffinio
Mae’n llai tebygol o lenwi efo llwch na ‘phapur gwydrog' traddodiadol
Mae’n cael ei werthu mewn rholiau 5, 10 a 50 metr
Mae ar gael yn hwylus
Mae’n cynhyrchu llwch
Mae’n para’n dda
GRADDAU: O’r brasaf i’r llyfnaf 40,60, 80, 100, 120

## Slide 4: Silicon carbid (gwlyb a sych)
Gall fod yn fwy effeithiol na sgraffinio sych
Nid yw’n addas ar gyfer arwynebau mandyllog
Mae’r deunyddiau’n ddrutach
Dewis eang o raddau
Nid yw’n cynhyrchu llwch
Gall fod yn boitj
GRADDAU: O’r brasaf i’r llyfnaf 120....220....360....400....600
      .

## Slide 5: Deunydd llenwi
    Bydd y math o ddeunyddiau llenwi a ddefnyddir fel arfer yn dibynnu ar yr arwyneb sy’n cael ei lenwi. Mae sawl math o ddeunydd llenwi.
    powdwr i’w ddefnyddio y tu mewn neu’r tu allan neu lenwad wedi ei gymysgu’n barod
    llenwad pren lliw wedi ei gymysgu’n barod
    llenwad arwynebau llyfn wedi ei gymysgu’n barod
    llenwad dau becyn
    calcio

## Slide 6: Powdr llenwi
Llenwad plastr fe’i defnyddir i drwsio ac atgyweirio arwynebau fel plastr, pren a phlastrfwrdd y tu mewn i adeiladau. Mae fel arfer yn wyn.
Mae llenwad sment fel arfer yn llwyd. Mae’n seiliedig ar sment ac fe’i defnyddir i lenwi rendr y tu allan i adeiladau.

## Slide 7: Llenwad wedi ei gymysgu’n barod
Mae sawl math o lenwad sydd wedi eu cymysgu’n barod ac mae defnydd gwahanol i bob un ohonynt.
Llenwad pren lliw i'w ddefnyddio cyn defnyddio farnais
Llenwad past hyblyg ar gyfer craciau ansefydlog
Llenwad amlbwrpas ar gyfer mân atgyweirio cyffredinol
Llenwad cyffredinol ar gyfer gwaith llenwi ysgafn
Llenwad arwyneb llyfn

## Slide 8: Llenwad dau becyn
Mae llenwad dau becyn yn cynnwys dau sylwedd: past wedi ei gymysgu’n barod a chaledwr/catalydd. Mae’r rhain wedyn yn cael eu cymysgu i wneud y llenwad.
Mae’n para’n dda iawn.
Gellir ei ddefnyddio ar arwynebau mewnol ac allanol.
Mae rhai mathau wedi eu lliwio i gyd-fynd â lliw y coedyn.
Mae’n sychu’n gyflym iawn
Gellir ei ddefnyddio mewn pren, metel, cerrig a phlastig.

## Slide 9: Glanhau
Sebon siwgr yw’r cyfrwng glanhau mwyaf cyffredin a ddefnyddir. Mae ar gael mewn tair ffurf:
powdr
hylif
weips.
Gellir ei ddefnyddio i lanhau:
baw a glanhau cyffredinol
olew/saim.

## Slide 10: Y broses golchi
Mae dau ddull o olchi.
Golchi safonol
Golchi at orffeniad
Mae golchi at orffeniad yn cael ei wneud ar arwynebau nad oes angen eu peintio.
Dechreuwch drwy olchi o’r gwaelod i’r top fel na fyddwch yn gadael ôl.
Rhaid i sebon siwgr fod wedi’i rinsio’n dda i osgoi diffygion yn y paentio.
Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr bob amser wrth gymysgu.

## Slide 11: Calcio
Mae calcio yn addas ar gyfer llenwi bylchau lle mae symudiad rhwng dau arwyneb.
Mae ar gael mewn tri lliw gwahanol:
Magnolia
Brown
Gwyn
Ni ellir ei rwbio i lawr, felly rhaid bod yn ofalus i beidio â defnyddio gormod.

## Slide 12: Sielac a white knotting
Gall knotting fod yn un brown traddodiadol neu’n un gwyn (wedi ei gannu).
Caiff ei ddefnyddio i selio ceinciau mewn pren moel i atal y sug rhag dod trwodd.
Mae knotting yn seiliedig ar wirod a golyga hyn fod, rhaid defnyddio meths i olchi’r brwshis.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?