## Slide 1: PowerPoint 11: Deunyddiau paentio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Mathau o baent
Mae dau fath o baent cyffredin, sef:
Paent dyfrsail, lle mae’r glynwr wedi’i wasgaru yn y dŵr.
Paent olew, lle mae’r glynwr wedi ei doddi mewn toddyd.

## Slide 3: Paent dyfrsail cyffredin
Mae sawl math o baent dyfrsail i’w defnyddio ar nenfydau, waliau a gwaith coed y tu mewn neu’r tu allan.
Preimar – y goten gyntaf mewn system baent yn aml
Is-haen – y goten ganol
Glos– coten i orffen pren a thrim metel
Satin – coten i orffen nenfydau, waliau a thrim
Plisgyn wy– coten i orffen nenfydau, waliau a thrim
Emwlsiwn – coten i orffen nenfydau a waliau

## Slide 4: Paent olew cyffredin
Mae paent olew neu baent sy’n seiliedig ar doddydd hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd debyg i baent dyfrsail:
Glos
Is-haen
Preimar
Satin
Plisgyn wy

## Slide 5: Paent dyfrsail: technoleg newydd
Fel y sylwoch o bosib, mae yna ddewisiadau amgen dyfrsail yn cyfateb i baent olew.
Mae paent dyfrsail yn cael llai o effaith ar yr amgylchedd.
Mae gan baent dyfrsail gynnwys VOC is ac yn gyffredinol maent yn cael eu hystyried yn fwy cynaliadwy.
Mae llawer o wledydd wedi gwahardd paent olew yn gyfan gwbl.
Mae miliynau o bunnoedd wedi cael eu gwario ar eu datblygu.
Mae manteision ac anfanteision i’r naill baent a’r llall.

## Slide 6: Paent dyfrsail
MANTEISION:
Mae’n sychu'n gyflym
Nid oes ganddo arogl cryf/mae’n gynaliadwy / mae’n well i’r amgylchedd
Nid yw’n melynu/Mae’n melynu’n arafach
ANFANTEISION:
Yn aml nid yw’n para cystal â phaent olew
Nid yw ôl brwsh yn llifo allan ohono am fod y paent yn sychu’n rhy gyflym
Nid yw lefel y sglein mor ddwfn o gymharu â’r sglein paent olew

## Slide 7: Paent olew
MANTEISION:
Mae wyneb y paent yn aml yn galetach ac yn para’n well
Mae llai o ôl brwsh
Sglein ddofn o gymharu â phaent glos dyfrsail
ANFANTEISION:
Mae’n araf i sychu
Mae wyneb y paent yn dueddol o felynu/colli ei liw
Mae ganddo arogl cryf/nid yw’n gynaliadwy, nid yw cystal i’r amgylchedd

## Slide 8: Pum lefel sglein paent
    Mae pa mor sgleiniog yw paent yn dibynnu ar y math o baent a chymhareb y cynhwysion yn y paent.
    Matt PRIN DDIM SGLEIN
    Plisgyn wy
    Sidan
    Satin
    Glos SGLEIN GREF

## Slide 9: Emwlsiwn
Paent cyffredin dyfrsail, sy’n cael ei ddefnyddio ar nenfydau a waliau.
Ceir tair lefel o sglein:
Matt
Canolig/sglein ysgafn
Sidan
Po gryfaf y sglein hawsaf yw glanhau wyneb y paent.
Gellir ei beintio â brwsh neu rholer neu gellir ei sbreio.

## Slide 10: Emylsiwn mat contract
Math rhatach o emylsiwn sy’n ddelfrydol ar gyfer plastr newydd gan ei fod yn athraidd. Mae hyn yn golygu ei fod yn caniatáu i unrhyw leithder yn yr arwyneb ddianc drwyddo.
Fe’i defnyddir yn aml ar adeiladau newydd, neu lle mae angen emylsiwn finyl rhatach.
Nid yw’n addas ar gyfer arwynebau sy’n debygol o fod yn cael llawer o ddefnydd neu arwynebau y bydd angen eu sychu/glanhau.

## Slide 11: Preimars dyfrsail ac olew
I’w ddefnyddio dan is-haen neu baent gorffen arall.
Nid yw pob preimar yr un fath. Mae mathau gwahanol ar gyfer:
Pren
Metal
Plastig
Teils neu arwynebau gwydrog
Mae preimar yn rhan o’r hyn a elwir yn system baent a’r preimar yw’r goten gyntaf ar wyneb moel.

## Slide 12: Rhai preimars cyffredin
Preimar acrylig: ar gyfer pren caled a phren meddal, sychu’n gyflym, heb arogl cryf, nid yw’n selio ceinciau, nid yw bob amser yn addas i’w ddefnyddio y tu allan.
Preimar pren alwminiwm: ar gyfer pren caled a phren meddal, gafael yn dda, selio ceinciau, sychu’n araf, llwyd tywyll ei liw.
Preimar metel: gwahanol fathau yn dibynnu ar y math o fetel.
Preimar cyffredinol: ar gyfer arwynebau pren a metel.
Preimar arbenigol: ar gyfer arwynebau anodd fel serameg, formica, melamine a phlastig.

## Slide 13: Is-haen dyfrsail ac olew
Mae is-haen fel arfer yn llawer mwy trwchus na glos ac nid yw wedi'i fwriadu fel gorffeniad.
Pwrpas yr is-haen yw:
Cuddio lliw gwreiddiol yr arwyneb
Darparu sylfaen lefn a chadarn ar gyfer y goten uchaf
Glynu wrth unrhyw goten flaenorol.
Gellir defnyddio brwsh neu rholer neu gellir ei sbreio. Fe’i defnyddir yn bennaf ar bren a gwaith metel.

## Slide 14: Paent satin a phlisgyn wy dyfrsail ac olew
Mae’r rhain yn cael eu hystyried yn ‘baent gorffen’, y goten olaf i’w rhoi ar arwyneb.
Gellir eu defnyddio ar y canlynol:
nenfwd
wal
gwaith coed
gwaith metel.
Ystyrir eu bod yn para’n dda a chan eu bod wedi’u gorffen yn llyfn, mae modd taro cadach drostynt.

## Slide 15: Glos dyfrsail ac olew
Gorffeniad yw paent glos, a gellir ei ddefnyddio y tu mewn a’r tu allan i adeilad.
Gellir defnyddio paent glos ar y canlynol:
gwaith coed
gwaith metel.
wal
Fel paent plisgyn wy a satin, gellir taro cadach dros baent glos yn rhwydd, sy’n golygu ei fod yn ddewis da ar gyfer arwynebau sy’n gofyn am eu glanhau yn aml.

## Slide 16: Farneisiau
Gorffeniad clir neu dryloyw yw farneisiau sydd wedi eu cynllunio i wella edrychiad a gwarchod pren naturiol. Gellir eu defnyddio y tu mewn neu’r tu allan i adeilad.
Mae farneisiau dyfrsail a farneisiau olew ac mae iddynt bedwar gorffeniad:
mat
plisgyn wy
satin
glos
Mae lefel sglein y farnais yn dibynnu ar gymhareb y cynhwysion.

## Slide 17: Sut mae paent yn cael ei wneud
Gwyliwch y fideo ganlynol i weld sut mae paent yn cael ei wneud:
www.youtube.com/watch?v=f39o4EVqx9U

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?