## Slide 1: PowerPoint 8: Offer a chyfarpar paentio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Cyllell grafu/ crafwr
Disgrifiad: Nid yw llafn cyllell grafu yn plygu’n hawdd. Mae gan y cyllyll o’r ansawdd gorau garn o bren caled.
Defnydd: Tynnu papur wal, paent rhydd a diffygion eraill ar yr arwyneb.
Maint: 25mm 50mm 75mm 100mm

## Slide 3: Cyllyll/llafnau llenwi
Disgrifiad: Mae llafnau tenau, hyblyg ar gyllyll llenwi i helpu i lenwi bylchau a chraciau. Gall y llafnau o’r ansawdd gorau blygu drwy 90 gradd a dod yn ôl i siâp.
Defnydd: Llenwi tyllau a chraciau ag amryw ddeunyddiau llenwi.
Maint: 25mm 50mm 75mm 100mm

## Slide 4: Brwshis hel llwch
    Disgrifiad: Yn debyg i frwsh paent a’r blew naill ai’n flew pur, neu’n ffilament synthetig.
    Defnydd: Darn pwysig o offer i dynnu llwch a mân weddillion oddi ar arwyneb cyn ei baentio.
    Maint: 75mm neu 100mm fel arfer

## Slide 5: Morthwyl a phwnsh
Disgrifiad: Gwneir pwnsh o fetel caled er mwyn gallu gwrthsefyll ergydion morthwyl.
Defnydd: Fe’i defnyddir gyda morthwyl i yrru pennau hoelion powld i mewn o dan yr wyneb.
Maint: 1.6mm, 2.4mm, 3.2mm, 4mm and 4.8mm

## Slide 6: Crafwr
Disgrifiad: Llafn ar flaen coesyn metel.
Defnydd: Fe’i defnyddir gan amlaf i dynnu paent gyda gwres neu stripier paent.
Mathau: Llafn â chyfuniad o ymylon i grafu arwyneb gwastad a mowldinau. Trionglog ar gyfer arwynebau gwastad yn unig
Trionglog Llafn â chyfuniad o ymylon

## Slide 7: Gwn mastic
Disgrifiad: Teclyn llaw sy’n dal tiwbiau calc, silicon a deunyddiau selio hyblyg eraill
Defnydd: Rhoi deunydd llenwi a deunyddiau selio hyblyg mewn craciau a bylchau mewn sgyrtinau, architrafau, cofin a chornisiau.
Mathau: Mae’r gynnau mastic o’r ansawdd gorau wedi’u gwneud o fetel, ac mae rhai ohonynt yn gweithio efo batri.
Maint: Dau faint i dderbyn tiwbiau 310 neu 380ml.

## Slide 8: Blociau sandio
Disgrifiad: Blociau petryal y gellir eu gwneud ar gyfer y dasg neu eu llifio o ddarn o bren.
Defnydd: I helpu’r addurnwr i sandio arwyneb. Gall defnyddio blociau helpu i greu arwyneb llyfnach yn gyflymach gyda llai o ymdrech.
Mathau: Rwber, corcyn, neu bren.

## Slide 9: Offer trydanol
Gall offer trydanol yn aml wneud tasg yn haws ac yn gyflymach.
Y prif berygl gydag offer trydanol, a fydd yn cael eu nodi mewn asesiad risg yw sioc drydanol, sy’n gallu bod yn farwol.
Er mwyn lleihau effaith sioc drydanol, dylai pob offer fod yn 110 folt a dylid ei brofi yn ôl yr angen.
Bydd angen transfformer i leihau’r foltedd o 240 folt i 110.
Mae pob offer 110 folt yn felyn ac mae ganddo blygiau gwahanol i offer 240 folt.

## Slide 10: Offer 110 folt

## Slide 11: Gwn gwres aer poeth
Dewis modern yn lle torts nwy.
Manteision:
yn llai tebygol o achosi tân
yn llai tebygol o losgi’r pren
Anfanteision:
angen cyflenwad trydan
arafach na nwy

## Slide 12: Offer sandio trydanol
Mae sandio mecanyddol yn dod yn boblogaidd gyda dyfodiad sandio di-lwch sy’n defnyddio padiau sandio arbennig.
Mae’r unedau sandio modern hyn yn sugno llwch o’r wyneb.

## Slide 13: Estyniad sandio trydanol

## Slide 14: Eitemau defnyddiol eraill
Cyllell Stanley at ddefnydd cyffredinol
Hanbwrdd i cymysgu deunydd llenwi arno
Bwcedi ar gyfer dal dŵr/sbwriel
Sbwnj ar gyfer golchi i lawr
Cadachau ar gyfer sychu sbotiau paent cyn iddynt sychu
Pleiars/gefail i dynnu hoelion, pinnau, clipiau ac ati.
Sgriwdreifars: detholiad o bennau fflat a phennau Phillips

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?