## Slide 1: PowerPoint 6: Deunyddiau i ddiogelu ardaloedd cyfagos
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

## Slide 2: Pam y dylid diogelu’r ardal waith
Gall peidio â diogelu’r ardal waith arwain at:
anghytundeb diangen â chwsmeriaid neu gleientiaid
premiymau yswiriant uwch
colli busnes y dyfodol
hawliadau yswiriant costus
colli enw da.

## Slide 3: Eitemau y gallai fod angen eu diogelu
Lloriau
Eitemau trydanol
Dodrefn, llefydd tân
Drychau, lluniau, gwaith celf ar y waliau
Goleuadau, cysgodlenni, lampau.
Ffaniau nenfwd, fentiau tymheru, ductin
Lolfeydd haul, planhigion, dodrefn, ffenestri, decin
Bleinds, llenni, ffenestri, sgriniau, fentiau, switsys socedi

## Slide 4: Ffyrdd o warchod
Bydd natur yr eitem sydd angen ei warchod yn pennu’r deunydd neu’r deunyddiau i’w defnyddio.
Gallai dewis a defnyddio’r dull anghywir o warchod arwain at ddifrod, a bydd yn rhaid cywiro hynny ar eich traul chi.
Y tair ffordd o ddiogelu eiddo:
Masgio
Gorchuddio â chynfas
Tynnu

## Slide 5: Cynfas gotwm rhag llwch
Gall ansawdd cynfasau cotwm rhag llwch amrywio.
Mathau: Ar gyfer gwaith ysgafn a thrwm (gall fod â chefn rwber/polythen)
Ffyrdd o’u defnyddio: Gorchuddio lloriau, dodrefn, grisiau, llwybrau, gerddi, ayb.
Maint: 7.2 m x 0.9m 3.6 m x 2.7m 3.6 m x 3.6m
Manteision: Yn gryf, yn gorchuddio ardaloedd mawr, gellir eu hailddefnyddio, maent yn para’n dda
Anfanteision: Mae paent/hylif yn gallu mynd drwy rai cynfasau; mae angen eu golchi/glanhau’n aml.

## Slide 6: Cynfasau plastig
Mae gosod cynfasau plastig yn rhatach na chynfasau cotwm rhag llwch
Mathau: Gorchudd polythen clir tenau. Mae gan rai mathau ymyl sy’n glynu yn ei gilydd
Ffyrdd o’u defnyddio: Delfrydol ar gyfer gorchuddio dodrefn ac eitemau trydanol
Maint: 3.6 m x 2.7m 3.6 m x 3.6m
Manteision: Ysgafn, rhad, dal dŵr, dal llwch.
Anfanteision: Maent yn hawdd eu rhwygo, nid ydynt yn para’n dda, mae angen ei tapio i lawr, ac ni ellir eu defnyddio ond unwaith.

## Slide 7: Polythen trwm (a elwir hefyd yn darpwlin)
Math cryfach a mwy gwydn o orchudd
Mathau: Polyethylen PVC sy’n dal dŵr ar gyfer gwaith trwm, ac sy’n aml wedi cael ei atgyfnerthu’n gan rwyll neilon
Ffyrdd o’i ddefnyddio: Yr un defnydd â chynfas gotwm rhag llwch
Maint: 6 m x 4m 10m x 8m,
Manteision: Maint mawr, dal dŵr, para’n dda, gellir ei ailddefnyddio, gellir ei glymu i strwythur os oes angen, ac nid yw’n pydru.
Anfanteision: Gall fod yn anodd ei drin, yn llithrig ar rai lloriau.

## Slide 8: Tâp masgio
Mae sawl gwahanol fath o dâp masgio. Mae’n bwysig dewis y math cywir ar gyfer y gwaith.
Mathau: Low tack , standard crepe, tâp ar gyfer gwaith allanol, 7-diwrnod, tâp peintiwr, PVC
Ffyrdd o’i ddefnyddio: Tu mewn neu’r tu allan yn dibynnu ar y math o dâp
Maint: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
Manteision: Dewis eang o fathau
Anfanteision: Gall prynu tapiau o ansawdd da fod yn gostus; gall defnydd anghywir niweidio arwyneb paent; ni ellir ei ddefnyddio ond unwaith; gall paent lifo oddi tano.

## Slide 9: Rhai mathau o dâp masgio

## Slide 10: Deunyddiau gorchuddio
Mae bordiau, er eu bod yn ddrutach, yn ddelfrydol ar gyfer diogelu ardaloedd gwastad eang.
Mathau: Hardboard, plywood, MDF, PVC wedi’i atgyfnerthu, cardbord cryf, Correx
Ffyrdd o’u ddefnyddio: Lloriau tu mewn neu’r tu allan
Maint: Typically 2400mm x 1200mm
Manteision: Yn gryf, yn gallu gwrthsefyll effaith pethau’n syrthio arno, ddim yn llithrig, nid yw’n amsugno hylifau, mae modd ei ailddefnyddio.
Anfanteision: Gall fod yn rhy fawr i rai llefydd.

## Slide 11: Papur masgio brown
Papur brown plaen, yn cael ei werthu mewn rholiau o wahanol faint, weithiau gydag ymyl sy’n glynu
Manteision: Rhad, hawdd ei osod, gall ffitio o amgylch arwynebau crwm, glud gwan fel nad yw’n difrodi arwynebau pan fydd yn cael ei dynnu.
Anfanteision: Ni ellir ei ddefnyddio ond unwaith, nid yw’n dal dŵr, mae’n hawdd ei rwygo neu ei ddifrodi, gall y glud gwan fod yn anfantais hefyd.

## Slide 12: Peiriannau masgio
Fe’u defnyddir gyda phapur masgio brown. Gall y peiriannau hyn gyflymu’r broses fasgio
Peiriant masgio lloriau Peiriant masgio llaw

## Slide 13: Ffilm fasgio bolythen gydag ymyl adlynol
Plastig tryloyw, tenau ar rolyn, gydag ymyl adlynol, y gellir ei agor allan i orchuddio arwyneb mwy.
Manteision: Mae’n dal-dŵr, mae’n awdd ei ddefnyddio, gellir ei agor allan, mae’n gadael i olau fynd trwyddo (addas ar gyfer ffenestri), roliau o wahanol faint.
Anfanteision: Ni ellir ei ddefnyddio ond unwaith.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?