## Slide 1: PowerPoint 3: Strwythur y to
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Mathau o doeau
Mae amodau'r tywydd yn y DU, gyda llawer o law ac weithiau eira, yn golygu ei bod hi’n gwneud synnwyr i doeau fod ar oleddf. Mae goleddf yn golygu adeiladu ar ongl. Y syniad yw bod glaw ac eira yn disgyn i lawr yr ongl ac oddi ar yr ochr yn hytrach na gorwedd ar y to.
Nid yw pob to ar oleddf; mae gan lawer o estyniadau ac adeiladau diwydiannol doeau fflat. Problem gyda tho fflat yw ei bod yn rhaid iddo allu cynnal ei hun yn ogystal ag unrhyw bwysau ychwanegol oherwydd eira neu law. Rhaid cynnwys ongl fach er mwyn gallu draenio dŵr glaw. 1:40 yw’r dyluniad sy’n cael ei ffafrio ar gyfer to fflat.
Mae toeau hefyd yn rhoi sefydlogrwydd i’r adeilad drwy glymu’r waliau gyda’i gilydd.

## Slide 3: Mathau o doeau
To talcen slip
To talcen
To fflat
To cambren a chafn
To cambren
To mansard

## Slide 4: Nodweddion to
Ceibren – ceibrennau to yw prif gydrannau strwythurol y to; dyma’r fframwaith. Mae’r ceibrennau’n gorwedd ar y waliau cynhaliol ac yn cael eu gosod ar ongl ar gyfer toeau ar oleddf ac yn llorweddol ar gyfer toeau fflat.
Walblat – mae hwn yn bren llorweddol sy’n cael ei roi ar dop wal ar lefel y bondo i ddal pennau’r distiau neu’r ceibrennau.
Trawslath – traws sy’n cynnal adran ganol y ceibrennau.
Cleddau – mae angen cleddyfu ceibrennau to i’w gwneud yn fwy cadarn a sefydlog ac i atal y to rhag gwegian.
Estyll stribed – mae estyll stribed yn ddarnau tenau o bren sy’n bwynt i osod teils neu ddalennau to.

## Slide 5: Nodweddion to
Crib – top cyffordd y to; dyma’r copa lle mae’r ceibrennau’n cwrdd.
Apig – pwynt uchaf y to, llinell y crib fel rheol.
Teils/llechi – gorchudd to sy’n cael eu gosod ar yr estyll stribed.
Seliau – maen nhw’n cael eu defnyddio pan fydd uniad neu ongl i sicrhau bod y to’n dal dŵr.

## Slide 6: Nodweddion to

## Slide 7: Nodweddion to
Bondo – ardal wrth droed y ceibrennau. Mae’n gallu bod yn wastad ac nid oes modd ei weld bob tro.
Estyll talcen - nodwedd addurnol sy’n cael ei gosod ar y talcen i guddio pennau’r trawstiau.
Soffitiau – dyma ran isaf neu fargod y bondo; ochr isaf y bondo. Mae darn gwastad o bren neu blastig yn cael ei roi’n sownd i’r soffit i wneud iddo ddal dŵr.
Ffasgia – bwrdd llorweddol, addurnol, pren neu PVC, wedi’i osod ar ben y ceibrennau ar lefel y bondo.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?