## Slide 1: PowerPoint 9: Gosod gorchuddion to lapiad sengl
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Llinell crib – ffurfio morter
Wrth osod teils crib yn wlyb, mae hi’n bwysig cofio ei bod yn rhaid i’r morter gael y tewdra a’r cryfder cywir.
Un broblem wrth osod teils crib yw eu bod yn tueddu i grwydro, felly mae taro llinell yn gallu helpu i’w cadw’n syth, sicrhau bod digon o lapiad a bydd yn rhoi canllaw cyson ar gyfer gosod yn gyson.

## Slide 3: Llinell crib – ffurfio morter
Techneg sylfaenol
Rhowch y deilsen gyntaf fel ei bod yn ganolog, gydag lapiad cyfartal ar y teils ar y ddwy ochr a marcio’r ymyl â thrywel i roi llinellau gosod.
Ewch ati i drin y morter yn y bwced neu ar y bwrdd er mwyn i chi allu ei roi mewn siâp taclus a chryno, ychydig y tu mewn i’r llinellau.
Rhowch lond trywel o forter yn y pen, pwyswch ddarn o deilsen wedi torri arno a gosod eto er mwyn i’r siâp fod ychydig yn uwch na’r deilsen grib.

## Slide 4: Llinell crib – ffurfio morter
Tarwch y deilsen grib i lawr nes bod y cliriad tua 10mm uwchben y teils to a’i fod yn gyson ar y naill ochr a’r llall.
Pan fyddwch chi’n hapus â'r deilsen grib gyntaf, mewnosodwch ddarn o deilsen wedi torri yn barod ar gyfer yr uniad morter nesaf, yna llenwch gyda lled cyson o oddeutu 15mm a rhoi’r morter ymyl ar gyfer y deilsen nesaf.

## Slide 5: System crib gosod sych
Prosesau gosod
Cyflwyno
Awyru
Heb awyru
Llif aer
Arddangosfa ymarferol gan y tiwtor
Nodyn: dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr bob amser gan eu bod yn gallu bod yn wahanol.

## Slide 6: Pen y crib
Mae ffyrdd gwahanol o orffen pennau crib, gan ddibynnu ar y system sy’n cael ei defnyddio.
Sut mae modd gorffen pen crib?
Gosod a phwyntio
Capiau pen
Gosod diogelwch
Pennau bloc

## Slide 7
Unrhyw gwestiynau?