## Slide 1: PowerPoint 5: Gorchuddion to lapiad dwbl
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Teils plaen
Mae teils wedi bod ar gael ar ryw ffurf ers cannoedd o flynyddoedd.
Maen nhw’n deils traddodiadol, bach, petryal: wedi’u gwneud o glai neu goncrid.
Maen nhw’n llai na mathau eraill o deils/llech ac yn gyffredinol byddan nhw’n cael eu defnyddio ar gyfer gwaith bach, fel portsh, bae a theilsio fertigol.
Mae’r ffyrdd safonol o’u gosod yn cynnwys o dan y bondo a theils top sy’n creu cwrs dwbl ar yr ymyl gwaelod a thop.
Mae teils teilsen-a-hanner yn cael eu defnyddio i greu hanner bond ar bob yn ail gwrs.
Mae amrywiadau ar gael ar gyfer ymylon main, cafnau ac ardaloedd fertigol.

## Slide 3: Teils plaen
Beth yw’r goleddf to isaf ar gyfer teils plaen?
35°
Ydy teils plaen yn lapiad sengl neu’n lapiad dwbl?
Lapiad dwbl
Pa un sy’n drymach: clai neu goncrid?
Concrit
Beth yw maint safonol teilsen blaen?
265 x 165mm

## Slide 4: Offer a deunyddiau
Mae deunyddiau toi yn cynnwys y canlynol ac maen nhw’n berthnasol i dasgau eraill hefyd.
Tywod a sment ar gyfer morter
Teils plaen
Bondo
Teilsen-a-hanner
Estyll stribed pren meddal
Hoelion

## Slide 5: Offer a deunyddiau
Mae defnyddio teils sydd wedi cael eu hadfer yn dod yn fwyfwy poblogaidd am nifer o resymau. Er enghraifft, maen nhw’n gallu helpu cleient sydd eisiau trwsio neu ymestyn eiddo sydd eisoes yn bodoli. Teils wedi'u hadfer:
mae modd eu defnyddio i gyfateb i rai sydd eisoes yn bodoli
maen nhw’n cadw teimlad o gyfnod
maen nhw’n cynnig edrychiad o hindreuliad
maen nhw’n rhatach na rhai newydd
maen nhw’n gyfeillgar i’r amgylchedd

## Slide 6: Teils plaen
Beth yw’r maint safonol a argymhellir ar gyfer estyllen stribed wrth ddefnyddio teils plaen?
38mm x 25mm
Trafodwch y broses i benderfynu ar leoliad estyllen stribed y bondo a'r cwrs cyntaf.

## Slide 7: Teils plaen
Ar ôl i chi gael eich pwynt gosod cyntaf gallwch osod yr estyll stribed eraill i’r hyd mesur mwyaf a gwneud unrhyw addasiadau sydd eu hangen o gwmpas y metr olaf cyn i chi gyrraedd y crib.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?