## Slide 1: PowerPoint 8: Gosod sych
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Teils crib wedi’u gosod
Mae newidiadau yn BS 5534 yn golygu bod defnyddio morter yn unig i osod teils to yn cael ei ystyried yn annigonol erbyn hyn. Nid yn unig y dylid ystyried yn ofalus y cymysgedd cywir o dywod a sment ond mae’n rhaid i’r teils sydd wedi’u gosod gyda morter hefyd gael eu gosod yn fecanyddol.
Y peth pwysicaf i’w gofio yw cael cryfder a chysondeb y morter yn iawn. Rhaid i’r morter fod yn ddigon cadarn i gynnal y deilsen ond yn ddigon gwlyb i allu ei drin.
Argymhellir bod y morter toi yn 1:3 sment: tywod gyda phlastigwyr (mae dewisiadau eraill ar gael hefyd.). Dylai’r cymysgedd fod yn seiliedig ar dywod siarp a dylid cwblhau’r gosod mewn un tro.

## Slide 3: Teils crib wedi’u gosod
Gwyliwch y fideo hwn gan wneuthurwr a gwnewch nodiadau ar beth gafodd eu defnyddio i osod.
Beth gafodd eu defnyddio i osod?
Bracedi crib, hoelion, sgriwiau dur gwrthstaen, slipiau deintell, clampiau plastig.

## Slide 4: Dulliau eraill
Mae dulliau eraill yn gallu cynnwys pacio – mae hyn yn golygu gosod deunyddiau yn yr ardal gosod o dan y teils crib eu hunain.
Pam mae angen pethau ychwanegol i’w gosod? Pam nad yw morter yn ddigon mwyach?
Cynnydd mewn tywydd eithafol fel gwyntoedd cryfion.
Mae morter ar ben ei hun yn gallu symud a chracio, sy’n golygu y bydd angen trwsio ac ailbwyntio’n amlach.

## Slide 5: Cribau sych
Yr arfer gorau erbyn hyn yw osgoi gosod mewn morter, oherwydd y risgiau cysylltiedig a’r gwaith cynnal a chadw ychwanegol.
Mae gwneuthurwyr yn darparu ystod ehangach o atebion gosod sych, heb forter na gwaith cynnal a chadw (sy’n cydymffurfio â BS 5534), ac sydd hefyd yn gallu cyfrannu at ofynion awyru.

## Slide 6
Unrhyw gwestiynau?