## Slide 1: PowerPoint 7: Gosod cefndiroedd a chydrannau ategol toeau
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Rhwystro tân
Dylid adeiladu toeau mewn ffordd sy’n golygu eu bod yn gallu rhwystro tân rhag lledaenu i raddau.
Dylai fod rhwystr tân yn y gyffordd rhwng wal sy’n gwahanu neu wal adran a tho. Os oes bylchau, mae tân, mwg a fflamau’n gallu lledaenu o un adran i’r nesaf ar draws y wal.

## Slide 3: Rhwystro tân
Dylid defnyddio deunydd meddal sy’n gwrthsefyll tân, fel gwlân mwynol, er mwyn i’r trawstiau allu symud ac i rwystro’r teils rhag ‘crymu’.
Dylid darparu rhwystr ceudod yn y bondo wedi’i focsio. Dylai’r rhwystr ceudod fod yn flanced wlân mwynol wedi’i hatgyfnerthu â gwifrau, o leiaf 50mm o drwch, wedi’i hoelio i’r ceibren a’i thorri’n ofalus i’r siâp er mwyn selio’r bondo wedi’i focsio’n llawn.

## Slide 4: Awyru yn y bondo
Rhaid awyru gwagleoedd to er mwyn atal aer cynnes rhag cyddwyso ar arwynebau oer. Mae anwedd yn gallu arwain at bydredd a llwydni.
Mae hi’n bwysig awyru’r bondo gan ei fod yn creu llif aer drwy adran isaf y llofft ac mae’n gallu helpu i atal anwedd. Weithiau bydd y llif aer hwn yn cael ei rwystro gan ormod o inswleiddiad.
Mae hi’n bwysig inswleiddio’n gywir ond gan ychwanegu fentiau yn y mannau cywir. Mae hyn yn caniatáu i’r to anadlu ond mae’n cadw’r cartref yn gynnes.

## Slide 5: Cynnes neu oer?
Yn gyffredinol, mae toeau fflat yn cael eu hystyried yn rhai ‘Oer’ neu ‘Gynnes’ ac mae’n dibynnu ar leoliad yr inswleiddiad. Dyma ddau fideo i egluro'r gwahaniaeth:
  To fflat oer
  To fflat cynnes

## Slide 6: Argymhellion llif aer
Bydd argymhellion awyru yn dibynnu ar y canlynol:
To cynnes neu oer
Graddfa’r goleddf

## Slide 7: Byrddau ffasgia
Dylai top y bwrdd ffasgia fod ar uchder i gynnal cwrs teils y bondo ar yr un goleddf â gweddill y to. Os yw’r ffasgia’n rhy uchel, bydd teils y bondo’n gwyro am i fyny (sbroced), os yw’n rhy isel, byddan nhw’n gwyro am i lawr. Nid yw’r naill na’r llall yn ddoeth.
Ar gyfer pob dyluniad teils, pob graddfa goleddf ceibren, gyda neu heb awyru dros y ffasgia, bydd uchder y bwrdd ffasgia dros y ceibren, neu’r estyllen stribed groes, yn wahanol.
Mae rhai gwneuthurwyr yn darparu tablau o uchder byrddau ffasgia ar gyfer eu cynnyrch – os nad ydynt, bydd yn rhaid i chi ei gyfrifo eich hun.
Bydd maint a siâp rhwyll awyru dros ffasgia hefyd yn effeithio ar uchder y bwrdd ffasgia.

## Slide 8: Is-haen
Mae angen i chi fod yn gyfarwydd â’r gwahanol ffyrdd o osod yr is-haen ym mhob un o’r ardaloedd hyn:
bondo/agoriadau/ategweithiau
ymylon main
cribau
cafnau.

## Slide 9: Argymhellion
BS 5534: Sut mae’n effeithio ar y ffordd mae contractwyr toi yn gweithio?
Mae BS 5534 yn rhoi canllawiau i’r diwydiant adeiladu ar yr arferion gorau o ran gosod to llechi neu deils. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth, yn amrywio o ddewis estyll stribed a dulliau gosod i fformiwlâu ymgodiad y gwynt, gan roi ffordd i wneuthurwyr gyfrifo manylebau gosod.
Nid yw’n ofyniad cyfreithiol gosod to yn unol â safon Brydeinig. Fodd bynnag, gellir cynnwys y safon mewn manyleb, a gellir cadarnhau hyn mewn llys os oes angen.

## Slide 10: Argymhellion
Bydd gweithgynhyrchwyr hefyd yn darparu argymhellion ar sut i osod is-haen, y gofynion sylfaenol ar gyfer lapiadau a phlygiadau unionsyth a’r mathau o selio neu dapio i’w defnyddio.
Mae argymhellion gwneuthurwyr yn cynnwys:
isafswm y gofynion lapiad ar gyfer ffeltio to
uchder plygiadau unionsyth i ffeltio at ategweithiau
argymhellion selio/tapio.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?