## Slide 1: PowerPoint 2: Gweithio mewn mannau uchel
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Gweithio mewn mannau uchel
Pa ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i weithio mewn llefydd uchel?
Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 (WAHR)
Mae hierarchaeth syml ar gyfer rheoli a dewis cyfarpar i weithio mewn llefydd uchel. Rhaid i’r rheini sy’n dal y ddyletswydd:
Osgoi gweithio mewn llefydd uchel pan fydd modd
Defnyddio cyfarpar gwaith neu fesurau eraill i atal cwympiadau pan na fydd modd osgoi gweithio mewn llefydd uchel a
Pan na fydd modd dileu’r risg o gwympo, defnyddio cyfarpar gwaith neu fesurau eraill i leihau'r pellter a chanlyniadau cwympo petai hynny’n digwydd.

## Slide 3: Diogelu personol a diogelu pawb
Dylech bob amser ystyried mesurau sy’n diogelu pawb sydd mewn perygl (diogelu pawb) cyn mesurau sy’n diogelu’r unigolyn yn unig (diogelu personol).
Mae diogelu pawb yn gyfarpar nad yw’n golygu ei bod yn rhaid i’r unigolyn sy’n gweithio’n rhywle uchel weithredu er mwyn iddo fod yn effeithio, er enghraifft canllaw diogelu parhaol neu dros dro.
Mae cyfarpar diogelu personol yn gyfarpar sy’n golygu ei bod yn rhaid i’r unigolyn weithredu er mwyn iddo fod yn effeithiol. Mae enghraifft yn cynnwys gwisgo harnais diogelwch yn gywir a’i gysylltu, drwy laniard sy’n amsugno egni, i bwynt angori addas.
O Working at height: A brief guide, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Working at height: A brief guide (hse.gov.uk)

## Slide 4: Mathau o gyfarpar mynediad
Ysgolion
Tyrrau symudol
Platfformau sefyll
Stepiau
Lifft siswrn
Craeniau casglu ffrwythau
Tiwb

## Slide 5: Cyfarpar mynediad
Cyfarpar | Prif nodweddion | Archwiliadau diogelwch
Ysgol fach | Yn ddelfrydol ar gyfer mannau cyfyng. Mae pedair coes yn rhoi sefydlogrwydd. | Dylai’r pen-glin aros yn is na thop y grisiau. Gwiriwch y colfachau, y cortynnau neu’r rhaffau. Gosodwch i wynebu’r gwaith yn unig.
Ysgol | Delfrydol ar gyfer mynediad sylfaenol, gwaith tymor byr. Wedi’i gwneud o alwminiwm, gwydr ffibr neu bren. | Archwilio’r grisiau, y rhodenni clymu a/neu atgyweiriadau. Gwnewch yn siŵr ei bod yn cael ei roi ar dir cadarn a gwastad. Ni ddylai’r ongl fod yn fwy na 75° neu 1 mewn 4.
Sgaffaldiau neu dyrrau bach symudol | Fel rheol mae’r rhain yn cael eu gwneud o alwminiwm ac mae modd eu plygu gydag olwynion y gellir eu cloi. | Gwnewch yn siŵr bod y tir yn wastad a bod yr olwynion wedi’u cloi. Peidiwch byth â symud y platfform pan fydd ganddo offer, cyfarpar na phobl arno.
Sgaffaldiau tŵr symudol | Mae’r rhain yn fersiynau mwy o dyrrau bach, fel arfer gyda diogelwch ychwanegol ar yr ymylon. | Gwnewch yn siŵr bod y tir yn wastad a bod yr olwynion wedi’u cloi. Peidiwch byth â symud y platfform pan fydd ganddo offer, cyfarpar na phobl arno. Ni ddylai’r gymhared lled y gwaelod i’r uchder fod yn fwy na 1:3.

## Slide 6: Cyfarpar mynediad
Sgaffaldiau sefydlog a diogelu ymylon | Sgaffaldiau sy’n cael eu gosod a’u haddasu i’r maint priodol i’r gwaith gyda diogelwch ar yr ymylon a rheiliau gwarchod. | Rhaid cael digon o fracedi, rheiliau gwarchod a byrddau sgaffald. Dylai’r tiwbiau fod yn lefel. Dylid cael mynediad priodol gan ddefnyddio ysgol.
Llwyfannau gwaith symudol sy’n codi | Gelwir y rhain yn lifftiau siswrn neu’n graeniau casglu ffrwythau. | Mae angen hyfforddiant arbenigol cyn defnyddio llwyfan. Defnyddio rheiliau gwarchod a byrddau troedio. Mae angen bod yn ofalus i osgoi peryglon uwchben fel ceblau.

## Slide 7: Gweithio mewn llefydd uchel: ysgolion
Pwyswch ysgolion yn ddiogel: ongl 75⁰ cywir (un uned allan ar gyfer pob pedair i fyny).
Y defnyddiwr i gadw tri phwynt cyswllt bob amser.
Gosodwch yr ysgol/traed rhag llithro/colfachau y gellir eu cloi yn ddiogel.
Ystyriwch amodau'r tywydd a’r tir.
Archwiliwch a chynnal a chadw’n briodol cyn ac yn ystod y defnyddio.

## Slide 8: Ysgolion
Anghywir – mae’n gorymestyn ac nid yw’n cynnal tri phwynt cyswllt
Cywir - mae’r defnyddiwr yn cynnal tri phwynt cyswllt
Anghywir - mae’n camu
o’r ochr at y gwaith
Cywir - mae’n camu
gan wynebu’r gwaith

## Slide 9: Gweithio yn rhywle uchel: beth sy’n gallu mynd o'i le?
Sgaffaldiau’n dymchwel.
Pobl yn disgyn.
Eitemau a chyfarpar yn disgyn.
Cyswllt â rhannau isel neu finiog o’r strwythur h.y. pen y polion sgaffaldiau, edau bolltau agored ac ati.
Ysgol yn cwympo neu’n disgyn.
Disgyn o’r ysgol mynediad.

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?