## Slide 1: PowerPoint 10: Gosod teils plaen lapiad dwbl
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Teils plaen
Beth yw’r goleddf to isaf ar gyfer teils plaen?
35°
Ydy teils plaen yn lapiad sengl neu’n lapiad dwbl?
Lapiad dwbl
Pa un sy’n drymach: clai neu goncrid?
Concrid
Beth yw maint safonol teilsen blaen?
265 x 165mm

## Slide 3: Teils plaen wrth y bondo
Ffurfio bondo sy’n cael gorffeniadau ymyl fain:
Teils ymyl fain wedi’u gosod
Ymylon main bonet
Gofynion lapiad sengl
Meitr
Nibiau
Ymylon main aris

## Slide 4: Teils plaen wrth y bondo
Ffurfio bondo sy’n cael gorffeniadau cafn:
Teils cafn wedi cael eu gwneud yn arbennig
Cafnau agored

## Slide 5: Teils plaen gyda chafnau
Darparu cefnogaeth barhaus ar gyfer pennau'r estyll stribed teilsio ar bob pen.
Is-haen 600mm o led o leiaf.
Torri teils wrth ei gilydd a theils teilsen-a-hanner.

## Slide 6: Systemau gosod ymylon
Mathau o systemau gosod ymylon a ddefnyddir ar gyfer teils plaen:
cyfwyneb traddodiadol
gyda chefnogaeth haen waelodol
gyda chefnogaeth teils plaen.

## Slide 7: Ymylon
Dulliau gwahanol i ffurfio ymyl teils plaen:
Cwrs teils plaen a theils teilsen-a-hanner bob yn ail
Gofynion bargod
Ffitiadau
Gosod a phwyntio
System ymylon gosod sych
Teils ymyl mantell

## Slide 8: Estyll stribed
Gofynion estyll stribed i dderbyn teils ymyl fain
Dylid gwneud hyn i bennau’r estyll stribed:
eu torri ar ongl
defnyddio’r ceibren ymyl fain neu’r nogin i’w cynnal
eu hoelio’n ddiogel
yn unol â'r ddwy ochr
beth am yr estyllen stribed yn y canol?

## Slide 9: Ffitiadau
Pa ffitiadau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsen ymyl fain bonet ac aris?
Gwely morter – mae teils ymyl fain bonet yn cael eu gosod ar hyd y brif ymyl 50mm o led, mae teils ymyl fain aris yn cael eu gosod o’r cefn.
Mae angen hoelio pob teilsen ymyl fain i geibren yr ymyl fain.
Mae angen i’r hoelion i’r teils bonet fod cyn hired â’r pellter i lawr i’r ceibren ac mae hyn yn gallu bod yn gymaint â 75mm yn ogystal â threiddiad yr hoelen o 25mm.

## Slide 10: Teils ymyl fain ymyl wedi’u gosod
System ymyl fain arall yw teils ymyl fain ymyl wedi’u gosod.
Sut mae’r rhain yn cael eu rhoi’n sownd i deils plaen?
Mae angen i’r teils ymyl fain ymyl orchuddio o leiaf 75mm o’r teils plaen.
Defnyddiwch pacio teils yn y gwely morter.
Pwyntio’n gywir.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?