## Slide 1: PowerPoint 11: Gosod llechi naturiol maint rheolaidd
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Ymylon wedi’u gosod gyda llechi
Lled llechi – gofyniad sylfaenol
Haen waelodol
Trefn y cyrsiau
Gofyniad bargod
Gosod a phwyntio
Ffitiadau – gofynion sylfaenol
Gweithdrefnau iechyd a diogelwch

## Slide 3: Ymylon llechi
Safonau swyddogol: BS 8000-6: Ymylon
Dylid gosod pob llechen ymyl yn fecanyddol yn unol â BS 5534.
Dylid gosod llechi’n arferol ar hanner bond ar gyfer llechi maint sengl, gan ddefnyddio llechi lletach yn ôl yr angen.
Dylid defnyddio cyfuniad o lechi o led gwahanol ar yr ymylon er mwyn cyflawni’r bond. Mae modd defnyddio llechi llechen-a-hanner pan fyddant ar gael. Er mwyn osgoi’r risg o dorri llechi cul tenau neu’r risg iddynt ddod yn rhydd, ni ddylai’r cyfuniad o feintiau llechi gynnwys llechi sy’n llai na 150mm o led.

## Slide 4: Gorffeniadau morter – ymylon
Safonau swyddogol: BS 8000-6: Ymylon
Dylid gosod gwely 100mm o led o forter wedi’i gywasgu’n llawn ar yr haen waelodol.
Dylid gosod llechi’n gadarn a gorffen yr ochrau’n daclus.
Dylai’r gwely morter fod yn ddigon cadarn i wrthsefyll dirgryniadau hoelio llechi neu’r pwysau a roddir o ganlyniad i osod yn fecanyddol.

## Slide 5: Ymylon sych
Safonau swyddogol: BS 8000-6: Ymylon
Dylid gosod systemau ymylon sych i gydymffurfio â chyfarwyddiadau gwaith safle’r gwneuthurwr.
Lle pennir systemau ymylon sych perchnogol, dylid defnyddio unrhyw fanylion ymylon arbennig a argymhellir gan y gwneuthurwr.

## Slide 6: Llechi ymyl uchaf
Nid oes gan y llechi nibs felly gellir eu gorffen yn dynn gyda’r ymyl uchaf.
Dau ddull

## Slide 7: Llechi ymyl uchaf
Sut mae’r ddau ddull hyn yn helpu i’w hatal rhag codi?
Gwely morter.
Mae estyll stribed sy’n fwy trwchus yn cynnal pennau’r llechi uchaf ac yn atal eu cynffonau rhag codi.
Beth arall gellir ei wneud os oes angen iddynt allu wrthsefyll mwy o wynt?
Mae modd rhoi dau gwrs o lechi byr ar estyll stribed dwbl i gwtogi hyd y cwrs uchaf.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?