## Slide 1: PowerPoint 4: Gorchuddion to lapiad sengl
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Gorchuddion lapiad sengl
Diffiniad o orchuddion lapiad sengl: ‘teils to sy’n gorgyffwrdd dim ond â’r teils yn y cwrs yn union oddi tanynt’.
Mae angen llawer llai o unedau fesul m2 gyda theils lapiad sengl na chynnyrch lapiad dwbl.
Lapiad sengl

## Slide 3: Gorchuddion lapiad sengl i’r bondo
I osod estyllen stribed y bondo rhaid i chi fesur ochr isaf y deilsen, o waelod y nib, er mwyn i chi wybod lle fydd y bargod a lle bydd y deilsen yn cael ei gosod ar yr estyllen stribed.
Canllaw da yw gosod yr estyllen stribed gyntaf er mwyn i gynffon cwrs bondo’r teils fargodi’r ffasgia ychydig o ganol y cafn. Mae’r diagram hwn yn dangos bod y bargod yn 40–45mm.
Os nad oed cafn, dylid caniatáu bargod o 50mm o leiaf.

## Slide 4: Gorchuddion lapiad sengl i’r bondo
Ar ôl i chi fesur y deilsen minws 50mm, gallwch weld pa mor bell i fyny caiff yr estyllen stribed ei gosod.
Gosodwch yr estyllen stribed yn ei lle’n llac er mwyn i chi allu gwneud yn siŵr bod y lleoliad yn gywir. Dylid tynnu’r deilsen i lawr yn sgwâr ar yr estyllen stribed i sicrhau bod y bod y nibiau a thyllau’r hoelion yn y lleoliad cywir a gwneud yn siŵr bod y bargod yn gywir.
Ar ôl gwneud hynny, gallwch chi roi estyllen stribed y bondo yn sownd.

## Slide 5: Gorchuddion lapiad sengl
Ar ôl gosod estyllen stribed y bondo yn ei lle ar hyd y to, mae modd cyfrifo mesur yr estyll stribed yn ôl maint a math y teils, gan weithio gyda 75mm o orgyffwrdd.
Sut mae'r mesur yn cael ei gyfrifo:

## Slide 6: Llinellau perpendicwlar

## Slide 7: Gorchuddion lapiad sengl i’r bondo
Llenwadau bondo yw’r cydrannau eraill sydd i’w gosod wrth y bondo.
Beth yw pwrpas llenwadau bondo?
Y pwrpas yw cau unrhyw fwlch o dan y teils fel nad yw adar a fermin yn gallu mynd i mewn i ofod y to.
Notes: Tutor to have examples of eaves filler comb

## Slide 8: Gorchuddion lapiad sengl i’r bondo
Gosod: Mae’n bwysig bod yr holl deils perimedr yn cael eu gosod yn fecanyddol. Bydd gwneuthurwyr yn rhoi argymhellion penodol, oherwydd efallai bydd angen hoelion neu glipiau ychwanegol gan ddibynnu ar oleddf a graddfa’r datguddiad.
Ffyrdd o osod:
Hoelion – ceir canllawiau gan BS 5534. Ni ddylent fod yn llai na 3.35mm mewn diamedr a dylent allu treiddio o leiaf 15mm i mewn i’r estyll stribed.
Clipiau – mae clipiau teils a chlipiau bondo.

## Slide 9: Ategweithiau
Gan ddibynnu ar y math o do, efallai bydd angen i chi ddelio ag ategweithiau a bydd sut byddwch chi’n torri’r teils yn dibynnu ar y lleoliad.
Ategwaith ymyl uchaf – gosodwch estyllen stribed teils y cwrs uchaf yn agos at y wal, gan ganiatáu ar gyfer bwlch aer o 5mm o leiaf a nibs y teils, ac yna gorffen y teilsio.

## Slide 10: Ategweithiau
Ategweithiau ochr yn gyffredinol – os yw’n bosibl, dylid gosod y teils i ffitio teils safonol llawn mewn ategweithiau ochr chwith a dde.
Os nad yw hyn yn bosibl, dylid torri’r teils i ffitio, gan sicrhau bod y teils sy’n cael eu torri’n ddigon mawr (o leiaf ½ lled y deilsen) er mwyn eu rhoi’n sownd yn fecanyddol.
Ystyriwch:
gorchuddio seliau
cafn cudd
bylchau lleiaf
safle estyll stribed.

## Slide 11: Systemau ymylon sych
Unedau ymylon pleth UPVC
Ymyl gorchuddedig
Ymyl sych parhaus

## Slide 12: Systemau ymylon gosod gwlyb
Beth yw’r drefn gosod briodol ar gyfer systemau ymylon gosod gwlyb?
O leiaf 100mm o led o forter
Bargod derbyniol
Haen waelodol
Clipiau ymyl

## Slide 13: Teils ymyl gorchuddedig
Mae’r newidiadau i BS 5534 yn golygu y bydd angen dau beth o leiaf i osod elfennau cladin to perimedr gan gynnwys ymylon, a gall un o’r rhain fod yn glip teils, adlyn (mortar) neu system capio ymyl sych lle bo hynny’n briodol.
Mae teils ymyl gorchuddedig yn gorffen yr ymyl yn daclus.
Mae ffyrdd eraill o osod teils ymyl gorchuddedig yn cynnwys hoelion a sgriwiau wyneb plygio i mewn a chlipiau mewnol.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?