## Slide 1: PowerPoint 6: Llechi naturiol ar doeau
Cyflwyniad PowerPoint 1.1
Uned 101: Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
Uned 111: Galwedigaethau toi

## Slide 2: Defnyddio llechi
Mae llechi wedi cael eu defnyddio ar doeau ers cyfnod y Rhufeiniaid.
Mae llechi’n gallu bod yn lleol, mae modd eu mewnforio ac mae modd iddyn nhw gael eu creu gan bobl hyd yn oed.
Mae’r llechi’n para’n dda, yn gwisgo’n dda ac yn dal dŵr.
Mae llechi Cymru yn enwog ym mhedwar ban byd oherwydd dyma’r llechi o’r ansawdd gorau sydd ar gael; fodd bynnag Sbaen sy’n allforio'r mwyaf o lechi.
Nid yw toeau llechi yn rhad – mae llawer o alw am lechi o ansawdd da sy’n cael eu hadfer ac mae hyn yn ateb cynaliadwy a chost effeithiol.

## Slide 3: Llechi naturiol
500mm x 250mm yw’r maint mwyaf cyffredin ar gyfer llechi.
Mae gan lechi wyneb, gwely, pen a chynffon.
Bydd llechi sydd wedi cael eu tyllu ymlaen llaw ar gael mewn meintiau gwahanol er mwyn gallu cael eu defnyddio ar doeau ar oleddfau gwahanol.
Bydd y pen-lapiad yn dibynnu ar y goleddf a'r lleoliad gan fod angen ystyried pa mor agored fydd y to i wynt a glaw.
Mae llechi naturiol yn lapiad dwbl.

## Slide 4: Offer ac adnoddau
Mae rhai offer wedi’u cynllunio’n benodol i’w defnyddio gyda llechi:
Morthwyl töwr
Cyllell lechi
Haearn torri
Peiriant tyllu
Torwyr llechi

## Slide 5: Offer ac adnoddau
Morthwyl töwr – sy’n cael ei alw’n forthwyl pigfain weithiau. Mae hwn yn forthwyl traddodiadol sydd â phen bach i fod yn gywir a phig sy’n cael ei ddefnyddio i wneud tyllau.
Haearn torri a chyllell lechi – mae’r rhain yn cael eu defnyddio gyda’i gilydd i dorri llechi; mae’r haearn torri yn gweithio fel einion.
Peiriant tyllu – yn draddodiadol y prentis fyddai wedi bod yn gyfrifol am dyllu’r holl lechi i’r crefftwr.

## Slide 6: Offer ac adnoddau
Mae deunyddiau penodol i’w defnyddio wrth doi gyda llechi, ac mae’r rhain yn cael eu hamlinellu yn safonau BS 5534.
Pa faint ddylai’r estyll stribed fod?
Pren meddal 50mm x 25mm
Pa ddeunyddiau eraill sydd eu hangen i doi gyda llechi naturiol?
Llechi naturiol
Hoelion yn benodol ar gyfer llechi
Bachau llechi

## Slide 7: Mesur
Sut mae cyfrifo’r mesur ar gyfer llechi naturiol?
Tynnwch y pen-lapiad lleiaf o hyd llawn y llechen ac wedyn haneru.
Mesur = hyd – pen-lapiad wedi’i rannu gyda 2
Yn draddodiadol mae llechi o Brydain bob amser wedi cael eu cyflenwi mewn mesuriadau imperial gyda phen-lapiad diofyn o 3”. Roedd y fathemateg yn syml: Llechen 18” a thynnu 3” i roi 15”, a hanner hynny yw 7½”. Roedd pob mesur llechi yn fodfedd lawn neu’n hanner modfedd.
Y dyddiau yma mae llechi mewn mesuriadau metrig llawn, fel 350mm, 400mm, 500mm ac mae’r rhan fwyaf wedi cael eu tyllu ymlaen llaw felly bydd angen i chi wybod y pen-lapiad i gyfrifo’r mesur iawn.
Notes: Use diagrams

## Slide 8: Mesur
Y mesur ar gyfer llechi naturiol
Mae hyn yn seiliedig ar y fformiwla:
Hyd – pen-lapiad = mesur
2
Er enghraifft:
400mm – 70mm
2 = 165mm
Notes: Use diagrams

## Slide 9: Graddio a threfnu
Mae angen graddio llechi. Mae hon yn rhan bwysig iawn o’r gwaith.
Yn ôl beth maen nhw’n cael eu graddio?
Trwch.
Beth yw’r tri chategori graddio?
Trwchus, canolig a thenau.
Ble fyddai pob gradd yn mynd ar y to?
Trwchus ar y gwaelod, canolig yn y canol a thenau ar y top. Dylid cadw llechi sydd wedi torri neu wedi cael eu difrodi yn ystod y trefnu ar gyfer cyrsiau dan y bondo ac i’w defnyddio fel toriadau hanner llechi/ar oleddf (ongl).

## Slide 10: Graddio a threfnu
Pa broblemau allai godi os na fyddai’r llechi’n cael eu graddio a’u trefnu cyn eu gosod?
Ni fydd y to’n wastad oherwydd bod trwch y llechi’n amrywio.
Mae’n golygu bod y to yn agored i wynt a glaw o’r ochr.
Nid yw’n edrych gystal gan nad yw’n llyfn ac nid yw’r llechi’n eistedd yn dda gyda’i gilydd.
Sut mae trefnu a graddio
Archwilio a gwahanu
Pwysau
Gofynion storio

## Slide 11: Safle tyllu
Nid yw pob llechen yn cael ei thyllu ymlaen llaw. Dylid marcio’r pwynt tynnu ar gefn y llechen (gwely).
I ddod o hyd i’r pwynt tyllu, defnyddiwch y fformiwla:
Pwynt tyllu = mesur + pen-lapiad + 6 i 12mm
6 i 12mm esboniad: Pan roedd estyll stribed llai yn cael eu defnyddio, roedd 6mm o gliriad yn ddigon, wrth ddefnyddio'r estyll stribed cywir a mwy (50x25mm) ac ar gyfer mesuriadau metrig, mae’n ymddangos mai'r norm yw 10mm.

## Slide 12: Safle tyllu
Safle tyllu
Mesur + pen-lapiad + 6–12mm
20–25mm ar gyfer yr ochr
X
Safle tyllu
Notes: Use diagrams

## Slide 13: Wrth y bondo
Sut gallwch chi gyfrifo safle'r estyll stribed dan y bondo a’r cwrs cyntaf?
Faint ddylai’r bargod fod i’r cafn?
Bargod o 50mm.
Lleoli estyllen stribed y cwrs cyntaf er mwyn i dop y llechen eistedd hanner ffordd ar yr estyllen stribed a 50mm i’r cafn.
Gosod yr estyllen stribed dan y bondo un mesur i lawr.
Estyllen stribed ychwanegol o dan y bondo.

## Slide 14: Wrth y bondo
Canllawiau swyddogol gan BS 5534 ar gyfer y bondo:
Dylid defnyddio cwrs dwbl o lechi.
Dylai’r llechi dan y bondo fod o hyd cyfartal i gyfanswm y mesur a phen-lapiad y llechi llawn.
Dylid gosod y llechi dan y bondo wyneb i lawr a hoelio’r pen i estyllen stribed y bondo neu estyllen stribed ychwanegol.
Dylid gorgyffwrdd y llechi dan y bondo gyda llechen lawn gyda’r uniadau’n cael eu lleoli mewn egwyddor dros ganol y llechi dan y bondo.
Ni ddylid gosod llechi maint llawn ar eu hochr i greu’r cwrs dan y bondo.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?