## Slide 1: PowerPoint 14: Gosod concrid a chywasgu
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cyn tywallt!
Cyn dechrau gosod concrid, dylid archwilio’r tu mewn i’r ffurfwaith i wneud yn siŵr eu bod yn lân a’u bod wedi cael eu trin â’r cyfrwng rhyddhau. Os yw’r ffurfwaith yn ddwfn, efallai y bydd yn rhaid darparu agoriadau a goleuadau dros dro ar gyfer yr archwilio hwn.
Dylai sbwriel, megis blawd llif, siafins a darnau o weiren, gael ei chwythu allan gyda pheiriant chwythu aer cywasgedig. Dylid gwagio unrhyw ddŵr glaw ar waelod y ffurfwaith. Yn yr un modd, dylid archwilio’r atgyfnerthiad i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r darluniau a bod y nifer cywir a digonol o fylchwyr wedi cael eu defnyddio.

## Slide 3: Concritio mewn tywydd oer
Mae dŵr yn ehangu pan fydd yn rhewi. Gall hyn achosi difrod parhaol os caniateir i’r concrid rewi pan fydd wedi’i osod o’r newydd neu mewn concrid caled sydd heb gyrraedd digon o gryfder. Ni ddylai concritio ddigwydd pan fydd y tymheredd yn 2˚C neu lai.
Os yw’r tymheredd ychydig yn uwch na 2˚C, dylid cynhesu’r dŵr a ddefnyddir i gymysgu.
Ar ôl cael ei osod, cadwch y concrid yn gynnes drwy ei orchuddio â chwiltiau inswleiddio. Mae hyn yn caniatáu i’r sment ddal i adweithio gyda’r dŵr ac yn ei atal rhag rhewi.

## Slide 4: Gosod y concrid
Mae gwahanol ddulliau o gludo concrid ar y safle, yn amrywio o ferfa i bwmp concrid.
Bydd y dull a ddewisir yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y prosiect, a ffactorau fel cyflwr y tir a’r pellter sydd i’w gerdded ac argaeledd craeniau neu beiriannau eraill. Ar lawer o swyddi, efallai y bydd angen sawl dull gwahanol, neu hyd yn oed gyfuniad o ddulliau.
Rhaid symud concrid cyn gynted â phosibl ac mor economaidd â phosibl heb ganiatáu caledu, gwahanu, colli cynnwys, colli unrhyw gynhwysion, halogi â dŵr, neu unrhyw ddeunydd arall, ar ôl iddo adael y tanc cludo.

## Slide 5: Dulliau gosod – pwmpio
Defnyddiwyd pympiau am y tro cyntaf i gludo a gosod concrid yn y 1930au, ac mae llawer iawn o goncrid yn cael ei osod yn y modd hwn erbyn hyn. Mae llawer o bympiau’n gallu symud hyd at 200m³ yr awr, yn dibynnu ar y math o bwmp, hyd llorweddol a fertigol y bibell, nifer y troadau a chynnwys y concrid.
Yn ymarferol, mae allbwn pwmp bychan fel arfer tua 50m³ yr awr oherwydd cyfyngiadau o ran y cyflenwad a’r threfnu. Mewn cymhariaeth, dim ond 12m³ yr awr y gall craen gyda sgip 1m² a chylch newid o 5 munud ei ddarparu.
www.youtube.com/watch?v=Puxt1c7GoDs
www.youtube.com/watch?v=t5e0anH2IUk
Dolen YouTube

## Slide 6: Dulliau gosod – craen a sgip
Mae’n debyg mai’r craen yw’r dull mwyaf cyffredin o ddelio â choncrid ar gyfer symudiad fertigol a llorweddol cyfunedig. Mae angen craen yn aml ar y safle i drin gwaith llenwi ac atgyfnerthu, a gall ei ddefnyddio ymhellach i gludo concrit fod yn economaidd ac yn gyfleus. Fodd bynnag, gallai fod yn fwy cost-effeithiol cludo’r concrid drwy ddulliau eraill.
Yn gyffredinol, mae’r sgipiau’n amrywio o ran capasiti o 0.2 i 1.0m³ ac mae dau fath yn fras.
Sgipiau lay-back neu roll-over.
Sgipiau cyson eu hosgo
www.youtube.com/watch?v=f17dQUOZY64 http://www.youtube.com/watch?v=11qRE5fWFVk
Dolen YouTube

## Slide 7: Dulliau gosod – dympar
Yn gyffredinol, mae dympar, sydd â chapasiti o tua 0.5m³, yn fath cyffredin o drafnidiaeth ar lawer o safleoedd adeiladu lle nad yw’n bosibl cael mynediad uniongyrchol at y gwaith. Efallai y byddant yn llympio naill ai ymlaen neu i’r ochr ac y rhai sy’n defnyddio dull hydrolig sydd hwylusaf er mwyn gallu rheoli’r llif.
Prif anfantais llympio drwy ddisgyrchiant yw’r ymchwydd sydyn o goncrid nad yw’n cael ei reoli – gall yr effaith drwm ddisodli gwaith atgyfnerthu a gwrthrychau eraill yn y ffurfwaith. Ar gyfer darnau bychain, efallai y bydd angen llympio ar fwrdd yn gyntaf ac wedyn gwthio’r concrid i mewn â llaw.
www.youtube.com/watch?NR=1&v=XSYVTN-bVBs&feature=endscreen
www.youtube.com/watch?v=qeA3zm7aJik
Dolen YouTube

## Slide 8: Dulliau gosod – eraill
Mae ffyrdd eraill o osod neu dywallt concrid i’r lleoliad gofynnol:
Yn syth o’r lori goncrit
www.youtube.com/watch?v=qOVgphzeHsY www.youtube.com/watch?v=DLIWAbA0fc0.
Belt cludo
www.youtube.com/watch?v=dpA5zfzViYw www.youtube.com/watch?v=GRojfcaqna4
Berfa
www.youtube.com/watch?v=RRuUd_ps1zo www.youtube.com/watch?v=DrevoR2fRjA
Dolen YouTube

## Slide 9: Cywasgu
Ar ôl i goncrit gael ei gymysgu, ei gludo a’i osod, mae’n cynnwys aer ar ffurf gwagleoedd mawr. Diben cywasgu yw cael gwared â chymaint o’r aer hwn ag sy’n bosibl. Cyn cywasgu, gall concrid gynnwys mwy na 5% o aer wedi ei gau i mewn ynddo ac mewn rhai cymysgeddau gall gynnwys cymaint ag 20%.

## Slide 10: Cywasgu
Os nad yw’r aer hwn sy’n cael ei ddefnyddio yn cael ei ryddhau drwy gywasgu priodol, bydd presenoldeb y gwagleoedd mawr hyn yn:
lleihau cryfder y concrid: colli mwy na 5% o gryfder am bob 1% o aer
cynyddu athreiddedd a thrwy hynny leihau’r gwydnwch a’r amddiffyniad i’r gwaith atgyfnerthu
gwanio’r gafael rhwng y concrit a’r gwaith atgyfnerthu
yn achosi brychau gweledol, fel tyllau aer gormodol ac ôl fel crwybr gwenyn ar wyneb y concrit.
Bydd concrid wedi’i gywasgu’n llawn yn drwchus, yn gryf, yn anhydraidd ac yn gadarn.

## Slide 11: Cywasgu
I gywasgu concrid o’r fath yn foddhaol, rhaid defnyddio dull mecanyddol o ddirgrynu, a’i osod yn fewnol yn y concrid, yn allanol ar y ffurfiau neu ar wyneb y concrid.
Bydd y peiriant dirgrynu a ddewisir yn cael ei bennu gan y math o waith sy’n cael ei adeiladu, dwysedd y gwaith atgyfnerthu a gallu’r gymysgedd i gael ei thrin.
Mae peiriannau dirgrynu ar gael a yrrir gan betrol, disel, trydan neu aer cywasgedig.

## Slide 12: Cywasgu
Fel rheol mae concrid yn cael ei gywasgu gyda phocer sy’n dirgrynu.
Mae gan bob pocer, ac eithrio’r rhai sy’n cael eu gyrru gan aer a rhai modelau trydanol, siafft yrru hyblyg hir sy’n cael ei gyrru gan uned bŵer symudol.

## Slide 13: Cywasgu – poceri
Pan fydd y pocer yn cael ei osod yn y concrid, mae’r ardal ddirgrynu effeithiol yn yr ardal lle gwelir swigod aer yn codi i’r wyneb, a dŵr sment yn ymffurfio. Gelwir hyn yn radiws gweithredu.
Pan fydd gwaith cywasgu’n digwydd, rhaid gwthio’r procer i mewn yn fertigol a sicrhau bod rhywfaint o orgyffwrdd bob tro ac ym mhob safle rhaid tynnu’n ôl yn araf er mwyn i’r tyllau sy’n cael eu ffurfio gau.
Mae’r cyfnod o amser y dylid gadael pocer yn y concrit cyn symud i’r safle nesaf yn fater o arsylwi a phrofiad. Pan fydd y swigod aer yn peidio ag ymddangos ar yr arwyneb a bod amledd sain y pocer yn gostwng i draw cyson, nid oes aer wedi’i gau yn y concrid bellach.

## Slide 14: Cywasgu – poceri
Dylid gosod a chywasgu pob haen yn ddi-oed er mwyn cael goncrid unffurf yn ei gyfanrwydd ac, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen defnyddio mwy nag un procer sy’n dirgrynu.
Dylid gosod y concrid a’i gywasgu mewn haenau cyfartal heb fod yn fwy na dyfnder y procer a phan fydd pob haen yn cael ei chywasgu, dylai’r pocer dreiddio rhyw fymryn i’r haen oddi tanodd.
www.youtube.com/watch?v=CYS99cPi96E
Dolen YouTube

## Slide 15: Cywasgu – trawst sy’n dirgrynu
Un trawst pren neu ddau drawst metel a motor/motors sy’n dirgrynu arnynt.
Mae’r trawst yn cael ei ddefnyddio i gywasgu slabiau ffordd neu lawr, ac mae’n ymestyn o’r ymylon i gydgrynhoi a sgridio lefel y concrid wrth iddo basio dros yr wyneb.
Mae rhai modelau ar gael y gellir eu tynhau i ffurfio camber os oes angen. Maent yn gallu cywasgu concrid y gellir ei drin foddhaol i drwch o 150mm o leiaf, ond fel rheol defnyddir yr offer ar y cyd â’r procer sy’n dirgrynu.

## Slide 16: Cywasgu – trawst sy’n dirgrynu
Wrth ddefnyddio trawstiau sy’n dirgrynu a ddelir â’r dwylo, ychydig iawn o gywasgiadau, os o gwbl, a fydd yn digwydd ger yr ymylon neu o gwmpas uniadau sydd wedi eu ffurfio. Mae angen defnyddio pocer sy’n dirgrynu’n fewnol yn yr ardaloedd hyn i sicrhau bod y slab cyfan yn cael ei gywasgu’n llwyr.
www.youtube.com/watch?v=Hc48x7ZgVM8
www.youtube.com/watch?v=ONwzdP4kUw8
www.youtube.com/watch?v=lgPS_yOuDjE
Dolen YouTube

## Slide 17
Unrhyw gwestiynau?