## Slide 1: PowerPoint 1: Paratoi a chynllunio diogelwch
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cyn dechrau ar y gwaith
Dilyn asesiadau risg a systemau gweithio diogel
Asesiad risg yw astudiaeth ofalus o’r gwaith sydd i’w wneud i nodi’r risgiau i iechyd a diogelwch y bobl sy’n mynd i’w wneud, i benderfynu sut y gellir dileu, neu osgoi’r risgiau hynny, neu benderfynu pa fesurau rheoli sydd eu hangen er mwyn gallu gwneud y gwaith yn ddiogel a lleihau’r risgiau i iechyd.

## Slide 3: Asesiadau risg
Dilynwch y pum cam
Cam 1 – Nodi’r peryglon.
Cam 2 – Penderfynu pwy allai gael ei niweidio a sut.
Cam 3 – Gwerthuso’r peryglon a phenderfynu ar ragofalon.
Cam 4 – Cofnodi’ch canfyddiadau a’u rhoi ar waith.
Cam 5 – Adolygu’ch asesiad a’i ddiweddaru os bydd angen.

## Slide 4: Peryglon
Peryglon cyffredin ar safleoedd adeiladu
Namau o ran cyfarpar ac offer
Sylweddau wedi’u storio
Deunyddiau wedi’u stacio’n beryglus
Deunyddiau sy'n rhwystro mynediad diogel, neu ddim ond diffyg diogelwch ar y safle
Cwympiadau
Gwrthrychau’n syrthio
Trydan

## Slide 5: Datganiadau dull – systemau gweithio diogel
Mae datganiad dull yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi’r peryglon sy’n gysylltiedig â thasg waith benodol a chyfleu’r risg a’r rhagofalon sydd eu hangen ar bawb sy’n ymwneud â’r gwaith.
Pwyntiau allweddol
Nid oes angen i’r datganiad fod yn hwy nag sydd ei angen i gyflawni’r amcanion hyn yn effeithiol.
Dylai’r datganiad fod yn glir ac wedi’i ddangos â brasluniau syml lle bo angen.
Osgoi amwysedd neu gyffredinoli, a allai arwain at ddryswch.
Mae’r datganiadau er budd y rhai sy’n gwneud y gwaith a’u goruchwylwyr uniongyrchol ac ni ddylid eu gorgymhlethu.
Rhaid i’r offer sydd ei angen ar gyfer gweithio’n ddiogel gael ei nodi’n glir a rhaid iddo fod ar gael cyn i’r gwaith ddechrau.
Dylai gweithwyr wybod beth i’w wneud os oes angen newid y dull gweithio.

## Slide 6: Rheoli codi a chario
Dileu: cael gwared â chodi cerrig trwm â llaw.
Datrysiad mecanyddol llawn: sicrhau bod cerrig yn cael eu trin a’u gosod yn fecanyddol bob amser (e.e. drwy ddefnyddio offer codi a gafael mecanyddol).
Dyma’r ateb sy’n cael ei ffafrio ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu newydd a llawer o waith adnewyddu.

## Slide 7: Rheoli codi a chario
Ateb mecanyddol rhannol: sicrhau bod y rhan fwyaf posibl o’r broses o drin cerrig yn cael ei wneud yn fecanyddol (e.e. defnyddio atebion mecanyddol i symud y cerrig yn agos at eu safle terfynol, fel dadlwytho gan ddefnyddio teclyn codi).
Gellir lleihau’r risg o godi a chario drwy ddefnyddio cerrig llai/ysgafn a/neu balmant bloc.

## Slide 8: Rheoli codi a chario
Codi a chario: mewn achosion prin, lle nad oes un o’r atebion hyn yn bosibl, gellir gosod ardaloedd llai o gerrig â llaw.
Dylid hyfforddi gweithwyr i godi’n ddiogel: defnyddiwch ddulliau codi cinetig, ceisiwch gerdded cerrig palmant bob amser.
Bydd defnyddio cerrig ysgafnach, neu ddyfeisiau sy’n caniatáu i ddau berson rannu’r gwaith codi, yn lleihau’r risg o anaf ymhellach.

## Slide 9: Cadw trefn
Mae cadw trefn yn fater pwysig o ran diogelwch yn y gweithle. Mae baglu, llithro, cwympo a thoriadau dyddiol yn deillio o waith trefnu gwael. Llithro a baglu yw’r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae pobl yn cael anafiadau yn y gwaith. Mae 95% o’r prif lithriadau yn arwain at dorri esgyrn a gallant achosi damweiniau eraill i ddechrau, megis cwympo o uchder. Mae llithro a baglu yn cyfrif am y canlynol ar gyfartaledd:
• dros draean o’r holl anafiadau difrifol a gofnodwyd • 20% o anafiadau dros 3 diwrnod i weithwyr • 2 farwolaeth y flwyddyn • 50% o’r holl ddamweiniau a gofnodwyd i aelodau’r cyhoedd sy’n digwydd mewn gweithleoedd • cost enfawr i gyflogwyr a’r gwasanaeth iechyd • cost ddynol na ellir ei gyfrif. https://www.hse.gov.uk/slips/introduction.htm

## Slide 10: Cadw trefn
Nid yw’n ddigon da cael llwybr cerdded o amgylch eich ardal waith. Rhaid ei gadw’n glir, heb unrhyw wifrau sy’n llusgo, dim rhwystrau na deunyddiau gwastraff dros ben.
Mae angen i chi fod ag agwedd ‘gweld, datrys pethau’ i sicrhau bod y rhain a mannau gwaith eraill yn cael eu cadw’n glir ac yn cael eu gadael yn lân ac yn daclus yn ystod ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith.
Cofiwch ‘Mae gwaith taclus yn waith da’

## Slide 11: Cyfarpar diogelu personol (PPE)
Beth yw PPE?
Offer yw cyfarpar diogelu personol a fydd yn diogelu'r defnyddiwr rhag risgiau i iechyd neu ddiogelwch yn y gwaith. Gall gynnwys eitemau fel helmedau diogelwch, menig, cyfarpar diogelu’r llygaid, dillad llachar, esgidiau diogelwch a harneisiau diogelwch.
Dylid defnyddio PPE fel dewis olaf. Lle bynnag y ceir risgiau i iechyd a diogelwch nad oes modd eu rheoli’n ddigonol mewn ffyrdd eraill, mae Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol yn y Gwaith 1992 yn mynnu bod cyfarpar diogelu personol yn cael ei ddarparu.

## Slide 12: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Llygaid
Peryglon: tasgu cemegion neu fetel, llwch, darnau yn cael eu taflu.
Dewisiadau: sbectol ddiogelwch, gogls, gorchudd wyneb, feisorau.
  Sylwer: Gwnewch yn siŵr bod gan y cyfarpar diogelu’r llygaid y cyfuniad cywir o effaith/tywyll/sblash/llygad ar gyfer y dasg a’i fod yn ffitio’r defnyddiwr yn iawn.

## Slide 13: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Clustiau
Peryglon: byddardod lled-barhaol neu barhaol.
Opsiynau: dyfeisiau clust, teclynnau amddiffyn y clustiau neu ddull arall.
Sylwer: Gwnewch yn siŵr, wrth ddefnyddio’r plygiau clust eu bod yn lân ac yn cael eu gosod yn gywir, defnyddiwch blygiau clust glân yn unig.

## Slide 14: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Pen
Peryglon: effaith gwrthrychau sy’n disgyn neu’n cael eu taflu, perygl o daro’r pen, gwallt yn mynd yn sownd.
Opsiynau: Amrywiaeth o helmedau a hetiau caled.
Sylwer: Mae rhai helmedau diogelwch yn cynnwys teclynnau diogelu’r llygaid neu’r clyw sydd wedi’u cynllunio’n arbennig. Peidiwch â defnyddio helmed ddiogelwch os yw wedi’i difrodi – rhowch un newydd yn ei lle.

## Slide 15: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Anadlu
Peryglon: llwch, anwedd, nwy, atmosfferau sy’n brin o ocsigen.
Opsiynau: anadlydd hidlo i’w ddefnyddio unwaith, anadlydd hanner wyneb neu wyneb llawn, helmedau gydag offer anadlu, cyfarpar anadlu.
Sylwer: Rhaid defnyddio’r math cywir o hidlydd anadlydd gan mai dim ond ystod gyfyngedig o sylweddau y mae pob un yn effeithiol ar eu cyfer.

## Slide 16: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Amddiffyn y corff
Peryglon: eithafion tymheredd, tywydd garw, tasgu cemegol neu fetel, chwistrell o ollyngiadau pwysedd neu enau chwistrellu, effaith neu dreiddio, llwch halogedig, traul gormodol neu ddilladyn mynd yn sownd.
Opsiynau: troswisg confensiynol neu un y gellir ei thaflu wedyn, siwtiau boeler, dillad amddiffynnol arbenigol, e.e. ffedogau cadwyn, dillad llachar.

## Slide 17: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Dwylo a breichiau
Peryglon: crafiadau, eithafion tymheredd, torri a gwanu, ergydion, cemegau, sioc drydanol, haint ar y croen, clefyd neu halogiad.
Dewisiadau: menyg, menyg trwchus, cyfarpar i amddiffyn arddyrnau a breichiau.
Sylwer: Nid yw eli rhwystrol yn ddibynadwy ac nid yw’n cymryd lle cyfarpar diogelu personol priodol. Gall gwisgo menig am gyfnodau hir wneud y croen yn boeth ac yn chwyslyd, gan arwain at broblemau gyda’r croen; gall menyg cotwm mewnol fod o gymorth i atal hyn. Byddwch yn ymwybodol y gall rhai pobl fod ag alergedd i ddeunyddiau a ddefnyddir mewn menyg, e.e. latecs.

## Slide 18: Y peryglon a’r mathau o gyfarpar diogelu personol
Traed a choesau
Peryglon: gwlybaniaeth, electrostatig, llithro, torri a gwanu, gwrthrychau’n disgyn, tasgu metel a chemegau, crafiadau.
Opsiynau: esgidiau diogelwch gyda chapiau amddiffynnol a gwadn sy’n gallu gwrthsefyll treiddiad, getyrs, legins, sbatiau.
Sylwer: Gall esgidiau fod ag amrywiaeth o batrymau a deunyddiau i helpu i atal llithro mewn gwahanol amodau, gan gynnwys gwadnau sy’n gwrthsefyll olew neu gemegau. Gall esgidiau hefyd fod yn wrthstatig, yn dargludo trydan neu’n esgidiau gydag ynysiad thermol. Mae’n bwysig dewis yr esgidiau priodol ar gyfer y risgiau a nodwyd.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?