## Slide 1: PowerPoint 9: Offer a chyfarpar palmantu modiwlaidd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Pinnau a lein
Mae angen pinnau a lein arnoch i osod allan, cadw a gosod eich gwaith i’r lefelau neu’r rhediad cywir. Mae’n eithaf hawdd gosod gwahanol ddeunyddiau gan ei bod yn sgil ailadroddus ond y peth anodd yw gosod a dilyn lein a lefelau.

## Slide 3: Tapiau a phreniau mesur
Mae tapiau a phreniau mesur yn rhan bwysig arall o’r offer hanfodol. Dylech gario tâp mesur bob amser. Maen nhw’n dod mewn sawl maint, fel arfer rhwng 3m a 50m o hyd, ac mae’r cas yn cael ei wneud o blastig neu ddur gyda thapiau dur neu ffibr.

## Slide 4: Morthwylion
Mae’r morthwyl lwmp yn forthwyl bach defnyddiol sydd ar gael mewn dewis o bwysau sylfaenol: yn amrywio rhwng 2 bwys (0.9kg) a 4 pwys (1.8kg). Morthwyl 2 bwys neu 2½ (1.1kg) yw’r mwyaf cyfforddus i’w ddefnyddio, ond mae’r morthwyl 4 pwys yn ddefnyddiol wrth weithio gyda deunyddiau trymach, fel carreg naturiol. Gall coes y morthwyl fod yn bren neu’n wydr ffibr.

## Slide 5: Malet
Mae malet rwber bach yn ddelfrydol ar gyfer gyrru slabiau bach i'w lle. Maent yn berffaith ar gyfer gwaith manylach, fel palmant bloc a chyrbau ymyl.
Mae maletau ar gael mewn gwahanol faint, lliw a phwysau.

## Slide 6: Gyrdd Rwber
Roedd y rhain wedi’u gwneud o bren yn wreiddiol ond erbyn hyn maent wedi’u gwneud o rwber. Maen nhw’n pwyso 6kg (13¼ pwys) ac yn cael eu defnyddio i osod slabiau mawr. Weithiau yn Saesneg ysgrifennir y ffurf ‘Mall’, sy’n ymddangos fel pe bai’n ffurf fyrrach o ‘Mallet’, ond ‘Maul’ yn sicr yw’r ynganiad, yn hytrach na ‘Mal’. Gall y goes, fel y rhan fwyaf o offer modern, fod yn bren neu’n wydr ffibr.

## Slide 7: Trywel
Mae’r rhain yn dod mewn amrywiaeth o feintiau a siapiau, gan ddibynnu ar sut maen nhw’n cael eu defnyddio! Mae’r carn yn gallu bod yn bren neu’n garn plastig meddal.
Yn gyffredinol, ar gyfer gosod palmant byddech yn defnyddio trywel o fath gosod brics ar gyfer taenu a pharatoi’r gwely tywod neu forter. Gwnewch yn siŵr eu bod yn lân bob amser ar ôl eu defnyddio.
Defnyddir trywel bwyntio i lenwi uniadau a phwyntio rhai mathau o gymalau. Maen nhw ar gael mewn gwahanol feintiau ac mae angen eu glanhau fel tryweli brics.

## Slide 8: Tryweli/fflôts
Mae tryweli neu fflôts yn dod mewn amrywiaeth o siapiau, meintiau ac mae deunydd eu gwneuthuriad yn amrywio hefyd.
Defnyddir fflotiau dur gyda handlenni meddal, plastig neu bren i llyfnhau’r haen wely pan nad yw’r sgrîd yn ffitio’n iawn.

## Slide 9: Lefelau
Mae’r rhain wedi’u gwneud o alwminiwm ac ar gael mewn meintiau amrywiol rhwng 225mm a 1200mm o hyd. Maent yn cael eu defnyddio i lefelu pethau’n llorweddol ac i blymio’n fertigol. Mae gan rai lefelau swigen y gellir ei haddasu ar y gwaelod ar gyfer gwaith onglog. Rydym hefyd yn defnyddio lefel hongian fach ar gyfer gosod rhediad a throsglwyddo lefelau dros bellteroedd bach.

## Slide 10: Ystyllen syth
Defnyddir ystyllen syth i wirio lefelau ac uchder, a hefyd i drosglwyddo uchder a lefelau i rannau eraill o’r gwaith. Gall fod yn ddarn o bren neu’n ystyllen fetel bwrpasol.
Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd yr offeryn hwn oherwydd heb wirio’r gwaith gydag ystyllen syth neu lefelau, gall pethau fynd o chwith yn gyflym. Hefyd, mae’r ystyllod pren yn gwneud sgrîdiau rhagorol.

## Slide 11: Llif fach
Defnyddir hon yn bennaf i dorri’r darnau pren i lawr i’r maint a’r hicynnau sydd eu hangen wrth dorri’r sgrîd pren.
Mae’r rhain ar gael mewn gwahanol feintiau a chan wahanol wneuthurwyr ayb. Mae gan yr un a ddangosir ongl 45 a 90 gradd sy’n rhan o’r handlen, dannedd cyffredinol i lifio gyda’r graen ac ar draws y graen a dannedd caled.

## Slide 12: Rhawiau
Mae’r rhain yn dod mewn amrywiaeth o wahanol siapiau a meintiau. Mae’r rhaw ‘ceg sgwâr’ yn adnodd defnyddiol ar gyfer rhawio a lefelu, gyda’i llafn llydan.
Fodd bynnag, nid yw cystal â ‘cheg ar daper’ ar gyfer palu, yn enwedig mewn tir caled neu glai.
Ceg sgwâr
Ceg ar daper

## Slide 13: Cribinau
Defnyddir cribin i ledaenu a malu deunyddiau’n llyfn dros arwynebedd mawr. O ran ei gwneuthuriad gall ei choes fod yn ddur tiwbog gyda dannedd ac mae ei hyd yn 1500mm a’i phen yn 400mm.

## Slide 14: Berfa
Defnyddir berfa yn bennaf ar gyfer cludo deunyddiau o amgylch safleoedd adeiladu. Maent yn syml i’w defnyddio. Gair o gyngor wrth ddefnyddio berfa:
Dylech bob amser droi’r ferfa i’r cyfeiriad y mae’n mynd iddo cyn llenwi.
Ceisiwch roi’r rhan fwyaf o’r llwyth dros yr olwyn gan ei fod yn ei chadw’n ysgafnach ac yn gadael i’r olwyn wneud y gwaith – nid chi.
Mae gwahanol fathau ar gael: cyrff solet, olwynion niwmatig neu hyd yn oed olwynion rhag pynjar, plastig, dur neu galfanedig.

## Slide 15: Brwsh
Mae’r brwsh yn arf pwysig iawn. Cofiwch ‘Mae gwaith taclus yn waith da’ Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i frwsio’r growt i selio rhwng y cerrig palmant.

## Slide 16: Llif betrol neu drydan
Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i dorri cerrig mewn unrhyw siâp neu faint sydd ei angen yn rhwydd. Mae gwahanol lafnau sy’n addas ar gyfer y gwaith dan sylw. Rhaid i chi fod wedi’ch hyfforddi’n dda a chael eich barnu’n gymwys cyn defnyddio’r rhain.

## Slide 17: Holltwr blociau
Mae hwn yn ddarn rhagorol o gyfarpar sy’n torri’r palmant bloc i’r maint angenrheidiol. Mae’n fwy diogel na llif drydan neu betrol gan nad yw’n cynhyrchu unrhyw sŵn na llwch.
Yr unig beth yw gwneud yn siŵr eich bod yn cadw’r llafnau’n finiog neu ni fydd yn torri mor gywir.

## Slide 18: Plât dirgrynu
Defnyddir hwn i gywasgu’r haen waelod ac weithiau i gywasgu arwyneb mannau palmantog. Defnyddiwch fat rwber i amddiffyn gorffeniad yr arwyneb. Maent ar gael gan wahanol wneuthurwyr ac maent yn dod mewn gwahanol bwysau.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?