## Slide 1: PowerPoint 7: Gosod a phrofi draeniau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Meintiau a graddiannau pibellau
Mae pibell ddiamedr 100mm o leiaf yn ddigonol fel arfer ar gyfer y rhan fwyaf o ddraeniau domestig.
Gellir cysylltu hyd at 20 o dai â draen 100mm o ddiamedr oherwydd mai dim ond un neu ddau o dai sy’n debygol o ryddhau dŵr gwastraff ar yr un pryd.
Mewn rhai datblygiadau tai, gellir defnyddio draeniau diamedr 150mm.

## Slide 3: Graddiant
Mae’r graddiant yn pennu cyflymder y gollyngiadau ac mae’n bwysig sicrhau bod digon o lif yn digwydd er mwyn i’r draen barhau i’w glanhau ei hun. Lle bo modd, dylai rhediad y draen ddilyn cyfuchliniau naturiol y ddaear er mwyn lleihau’r gwaith cloddio.
Dyma’r graddiannau a argymhellir:
Diamedr (mm) Graddiant
100 1:40
150 1:60
225 1:90

## Slide 4: Ffurfiant ffosydd
Er mwyn sicrhau cefnogaeth unffurf ar hyd y bibell, mae’n hanfodol cael gwared ar yr holl fannau caled neu feddal a allai achosi setliad gwahaniaethol a rhoi deunydd ôl-lenwi yn eu lle.
Dyma’r pwyntiau pwysig i’w cofio wrth agor a sefydlogi ffosydd:
natur y ddaear
dyfnder y ffos
dyfnder lefel trwythiad a hydreiddedd y pridd.

## Slide 5: Gwely ar gyfer pibellau
Dylid gosod pibelli hyblyg mewn deunydd gronynnog y mae’n rhaid ei gywasgu’n gadarn ac yn wastad i gynnal y bibell o’u cwmpas.
Nid yw gosod pibellau hyblyg yn syth ar waelod y ffos yn cael ei argymell oherwydd ei bod yn anodd sicrhau cynhaliaeth unffurf ar gyfer y bibell.
Yn ddelfrydol, dylid defnyddio deunyddiau gronynnog rhwng 5 a 10mm gan mai ychydig iawn o gywasgu sydd ei angen.

## Slide 6: Gwely gro
Y deunydd mwyaf addas ar gyfer gwely gronynnog yw deunydd un maint nominal sy’n cyrraedd safon BS 882, gyda’r maint mwyaf yn gysylltiedig â diamedr y bibell fel a ganlyn:
Pibellau diamedr 100mm - agreg maint nominal 10mm
Pibellau diamedr 150mm - agreg maint nominal 10 i 14mm
Pibellau diamedr 225mm - agreg maint nominal 10, 14 neu 20mm

## Slide 7: Rhoi’r gro yn ei le
(a) Gwirio o’r lefelau sefydledig bod modd gosod y trwch cywir o ddeunydd. Os na ellir, rhaid crafu gwaelod y ffos.
(b) Gosod gwely o ro mewn ffos a’i wasgaru i’r lefel gywir.
Dewis a thrin pibelli
Gwnewch yn siŵr bod y maint a’r math cywir o bibell ar gael ac archwilio am ddiffygion, h.y. sglodion, craciau, difrod i gymalau, ac ati. Gwrthod lle bo angen.
(b) Gosod pibelli’n barod i’w gosod ochr yn ochr â’r ffos 45⁰ i’r ymyl.
(c) Gollwng pibelli mwy ar wely o ro gan ddefnyddio sling.

## Slide 8: Gosod
Glanhau pennau pibelli.
(b) Gosod y bibell yn unol â’r llinell gan weithio i fyny’r allt. Os defnyddir pibellau sbiget a socedi, dylid eu gosod gyda’r soced i fyny rhiw. Wrth osod pibellau, torrwch dyllau i wneud lle i’r soced neu’r cymal ar wely’r ffos, fel y bydd y pibellau’n gorwedd yn wastad.
(c) Gwnewch yn siŵr bod pwynt uchaf y bibell rhwng 1 a 3 mm o dan y llinell ar gyfer y dull llinell ganol, neu fod y pelydr laser yn gywir ar gyfer llinell a lefel.
(d) Gosod pibellau dilynol a ffurfio uniadau.
(e) Gwiriwch linell y bibell gyflawn ar gyfer y llinell a’r lefel ac, os yw’n cael ei defnyddio, tynnu’r llinell a’r pinnau.

## Slide 9: Mewnlenwi
(a) Goruchwylydd i roi caniatâd cyn ôl-lenwi.
(b) Dylai’r deunydd ôl-lenwi hwn gael ei gywasgu’n ofalus, er mwyn osgoi tarfu ar y pibellau, ac i ddyfnder o 300mm uwchben y pibellau.
(c) Wedi hynny, dylai ôl-lenwi barhau, haenau o tua 150mm yn cael eu cywasgu’n olynol hyd nes bydd y ôl-lenwi wedi’i gwblhau.
(d) Os oedd tywarchen wedi cael ei thynnu cyn cloddio, yna ail-osod ar wely o ryw 100mm o uwchbridd nad yw ond wedi’i gywasgu’n ysgafn.
(Mae’r gwaith o adeiladu tyllau archwilio wedi’i adael allan ar hyn o bryd, ond fel arfer byddai hynny’n digwydd ar yr un pryd â gosod y draen.) Yna, bydd yr holl ddeunyddiau dros ben a’r offer yn cael eu symud a bydd y safle’n cael ei adael yn lân ac yn daclus.

## Slide 10: Arolygu a phrofi
Mae angen archwiliadau a phrofion safle i sicrhau bod deunyddiau a chydrannau wedi’u gosod yn iawn fel y byddant yn gweithio’n effeithiol ac na fydd y system ddraenio’n achosi risg i iechyd.

## Slide 11: Cam cyntaf archwilio a phrofi
Gall profion gynnwys archwiliadau gweledol ar gyfer llinell a lefel, uniadau, difrod neu anffurfiad, cysylltiadau, leininau a deunyddiau cotio.
Mae’r safon yn nodi y dylid gwirio’r newid fertigol mewn diamedr pibelli hyblyg i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r dyluniad. Bydd archwilio’r bibell hefyd yn datgelu unrhyw ddiffygion yn y cynhaliaeth a’r gwely.
Mae profi pa mor dynn yw’r cysylltiadau’n cynnwys profi cysylltiadau, tyllau profi a siambrau archwilio.

## Slide 12: Profion terfynol
Dylid profi ac archwilio yn syth cyn trosglwyddo pan fydd yr holl waith perthnasol wedi’i gwblhau.
Yn gyffredinol, mae’n well cael prawf dŵr gan ei fod yn debyg iawn i’r amodau a welir yn ymarferol.
Fodd bynnag, mae’n dioddef o’r anfantais o ddarparu a gwaredu llawer o ddŵr.

## Slide 13: Profion terfynol
Mae’n haws defnyddio prawf aer ond gall newidiadau bach mewn tymheredd effeithio ar y canlyniadau. Bydd newid tymheredd o 1⁰C yn arwain at newid cyfatebol mewn gwasgedd aer o tua 38mm medrydd dŵr. Felly, os yw’r gostyngiad yn y gwasgedd yn uwch na’r hyn a argymhellir, ni ddylid ystyried bod y gwaith draenio yn anfoddhaol ar sail y prawf aer yn unig.
Nid yw nifer y profion aer y caniateir eu cynnal wedi’i gyfyngu ond pan wneir prawf dŵr, bydd y prawf hwnnw yn pennu’r canlyniad ar ei ben ei hun.

## Slide 14: Prawf dŵr
Dylid profi’r draeniau hyd at wasgedd o 1.5m uwchben gwrthdro’r bibell ym mhen uchaf y bibell a dim mwy na 4m ar y pen isaf. Dylid cynnal profion rhwng tyllau archwilio, siambrau archwilio neu unrhyw bwyntiau mynediad addas eraill, gan ddilyn y camau canlynol:
Gosod atalyddion ym mhen isaf y bibell i gau darn i ffwrdd ar gyfer profi.
Hefyd, gosodwch atalydd ym mhen uchaf y bibell ynghyd â phibell stand neu diwb hyblyg yn arwain o gynhwysydd sydd wedi’i gysylltu â’r plwg.
Parhad...

## Slide 15: Prawf dŵr (parhad)
(c) Llenwch y bibell â dŵr, gan wneud yn siŵr nad oes pocedi o aer wedi’i ddal.
(d) Llenwch y bibell stand hyd at uchder o 1.5m uwchben gwrthdro’r bibell.
(e) Caniatáu i’r bibell sefyll am 2 awr i amsugno, gan ychwanegu yn ôl y gofyn.
(f) Ar ôl 2 awr mesur faint o ddŵr a gollwyd drwy nodi faint o ddŵr sydd ei angen i gynnal y pwysau yn yr offer dros gyfnod o 30 munud.
Ni ddylai cyfradd y dŵr a gollwyd fod yn fwy nag 1 litr yr awr y fetr. Mae hyn yn cyfateb i 0.05 litr y metr o rediad ar gyfer pibell 100mm os yw’r prawf yn foddhaol.

## Slide 16: Prawf aer
Gwneir y prawf drwy fewnosod plygiau neu fagiau y gellir eu chwyddo ym mhen uchaf ac isaf y bibell a phwmpio aer i mewn dan wasgedd. Mae mesurydd tiwb U gwydr (manomedr) a ffynhonnell gwasgedd yr aer wedi’u cysylltu.
Mae gwasgedd yr aer wedyn yn cael ei gynyddu drwy chwythu neu ddefnyddio pwmp llaw i sicrhau’r pwysedd prawf angenrheidiol.

## Slide 17: Prawf aer
Dylid cynnal profion rhwng tyllau archwilio, siambrau archwilio neu unrhyw bwyntiau mynediad addas eraill, gan ddilyn y camau canlynol:
Ffitio plygiau i ben draw’r bibell a’r holl ganghennau cysylltiedig.
(b) Cysylltwch fanomedr ag un o’r plygiau a dull o gyflenwi aer i blwg arall.
(c) Cynyddu gwasgedd drwy chwythu neu ddefnyddio pwmp llaw i sicrhau gwasgedd o fymryn mwy na 100mm medr dŵr ar gyfer pibellau neu 50mm lle mae offer ar y llawr gwaelod neu gylïau wedi’u cysylltu.
(d) Caniatewch 5 munud ar gyfer sefydlogi tymheredd yr aer.
(e) Addasu gwasgedd aer i 100mm neu 50mm fel sy’n briodol.

## Slide 18: Prawf aer
Tybir bod y prawf yn dderbyniol os, heb ragor o bwmpio, nad yw pwysau’r dŵr yn disgyn mwy na 25mm mewn cyfnod o 5 munud ar gyfer medrydd dŵr 100mm neu fwy na 12mm ar gyfer medrydd dŵr 50mm.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?