## Slide 1: PowerPoint 11: Dulliau adeiladu palmantu modiwlaidd palmant slabiau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Trawstoriad nodweddiadol o ardal balmantog
Mae ardal balmog nodweddiadol wedi’i chreu o dair haen o waith adeiladu.
Yr haen waelod neu’r haen gyntaf a elwir yn is-sylfaen.
Yr haen wely yw’r ail.
Y trydydd yw’r cwrs arwyneb.

## Slide 3: Paratoi’r ardal
Dylai’r ardal sydd i’w phalmantu gael ei marcio’n ofalus i’w pharatoi cyn dechrau cloddio.
Ceisiwch gadw’r ardal hon mor sgwâr â phosibl bob amser. Cyfrifwch i ble mae’r dŵr yn mynd i lifo ar ôl gosod y palmant. Yn ddelfrydol, bydd hyn i draen yn arwain at gwrs dŵr naturiol.
Rheol y fawd yw cloddio i lawr i sylfaen solet; deunydd clai yw hwn fel arfer.
Dolen fideo: www.youtube.com/watch?v=EEfLN42zaAw&list=PL30E0467B279E05A4
Dolen YouTube

## Slide 4: Cwympiadau
Mae palmantu’n darparu arwyneb palmantog sydd bron yn anhydraidd. Mae slabiau sydd ag uniadau morter yn gwrthsefyll dŵr yn treiddio’n syth ar ôl eu gosod.
Mae cymalau sy’n llawn tywod yn datblygu gwrthiant dŵr yn gynnar yn eu hoes. Felly, mae angen goleddf ar ardal wedi ei phalmantu â slabiau ar gyfer draenio dŵr wyneb. Argymhellir goleddf ar draws o 2.5% (1:40) o leiaf a goleddf ar hyd o 1.25% (1:80), lle bynnag y bo modd.

## Slide 5: Goddefiadau
Dylid gosod y palmant slabiau yn unol â’r goddefiannau canlynol. Dylai’r goddefiant lefel arwyneb gorffenedig o lefel dylunio y palmant slabiau fod yn ± 6mm.
Ni ddylai slabiau cyfagos fod yn amrywio mwy na 3mm o ran lefel.

## Slide 6: Gosod yr is-sylfaen
Dylai uchder a goleddf y llwybr/patio gael ei osod allan gan berson cymwys gan sicrhau na fydd dŵr yn cronni ar yr arwyneb gorffenedig.
Dylai’r deunydd is-sylfaen gael ei daenu a’i lefelu i’r uchder a’r goleddfau ddymunir gyda rhaw neu gribin yn ôl yr angen.
Yn gyffredinol, ni ddylai trwch nodweddiadol yr is-sylfaen fod yn ddim llai na 75-100mm. Yna dylid ei gywasgu â phlât sy'n dirgrynu.
Os ydych chi’n defnyddio plât sy’n dirgrynu a oedd yn pwyso 1400kg/m2 to 1800kg/m 2 yna bydd angen i chi basio dros yr haen chwe gwaith gyda’r plât sy’n dirgrynu i wneud yn siŵr ei fod wedi’i gywasgu’n ddigonol.

## Slide 7: Gosod yr is-sylfaen
Dolenni Fideo:
Defnyddio plât sy'n dirgrynu:
www.youtube.com/watch?v=0YnEpeKS4_A
www.youtube.com/watch?v=3v-6o29nE7U
www.youtube.com/watch?v=fKS2K9qo-dM
Dolen YouTube

## Slide 8: Cau o gwmpas yr ymylon
Rhaid cau o gwmpas ymyl y palmant slabiau i atal symudiad: yn yr ardal balmantog gyfan neu slabiau unigol.
Mae cau o gwmpas yr ymylon yn nadu symudiad ochrol ac yn cyfyngu ar golli deunydd gosod ar y ffiniau.
Dylid cau o gwmpas yr ymyl ar bob ffin yn yr ardal lle gosodwyd y slabiau, gan gynnwys lle mae slabiau yn cwrdd â gwahanol ddeunyddiau hyblyg, fel tarmac.
Dylid gohirio cywasgu haenau opbalmentydd ger y ymylon nes bydd unrhyw wely concrid wedi ennill digon o gryfder i atal yr ymyl rhag symud.

## Slide 9: Yr haen wely
Ar ôl i’r is-sylfaen gael ei gosod a’i chywasgu i’r uchder a ddymunir, yna’r cam nesaf yw adeiladu neu osod yr haen wely.
Mae gwahanol ddulliau o adeiladu’r haen hon:
Sgrdio ar wely o dywod
Gosod ar wely morter
Mae’r dull a ddewisir yn dibynnu’n bennaf ar y math o balmant sy’n cael ei osod.

## Slide 10: Sgridio
Mae’r deunydd a ddefnyddir ar gyfer y dull hwn fel arfer yn dywod siarp ac weithiau gellir cymysgu hwn â sment (yn dibynnu ar y dull adeiladu a ddefnyddir).
Fel arfer, defnyddir y dull hwn ar gyfer cerrig palmant sydd wedi’u cynllunio i gael eu gosod fel hyn. Mae bob amser yn well defnyddio cerrig palmant sydd wedi cael eu dylunio gyda goddefiant bach yn eu trwch.
Fel arfer, mae’r dull hwn yn gofyn am gau o gwmpas yr ymyl yn barod i’w gosod. Defnyddir sgrîd pren i daenu a lefelu’r tywod i’r uchder gofynnol. Mae’r pren naill ai wedi’i osod ar y dyfnder gofynnol neu’n fflat ar y polion sgridio.

## Slide 11: Trwch y cwrs gosod tywod
Dylid taenu deunydd y cwrs gosod i roi trwch o 25mm ar ôl ei osod a’i gywasgu’n llawn.
Mae trwch o 30mm o ddeunydd heb ei gywasgu yn addas fel arfer. Dylid defnyddio ardal fach i ddechrau i bennu’r mesur gofynnol.

## Slide 12: Paratoi'r cwrs gosod tywod
Dim ond i'r graddau y gellir cwblhau gwaith yn ystod y diwrnod gwaith neu cyn dechrau tywydd garw y dylid paratoi'r cwrs gosod. Ni ddylid gadael meysydd cwrs gosod parod dros nos. Dylai deunydd y cwrs gosod gael ei sgridio a’i baratoi gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol: cyn-gywasgu neu rag-gywasgu rhannol.

## Slide 13: Cyn-gywasgu
Taenwch dywod y cwrs gosod i ddyfnder digonol i roi’r trwch gofynnol ar ôl cywasgu’r tywod a’r slabiau (bydd trwch y tywod heb ei gywasgu’n dibynnu ar natur a lleithder y tywod ac efallai y bydd angen treialu i gael y mesur iawn).
Cywasgwch gyda phlât sy’n dirgrynu a sgridio i lefelu’r arwyneb, yna rhyddhewch y 10mm uchaf â chribin.

## Slide 14: Cywasgu’n rhannol
Taenwch ddeunydd y cwrs gosod heb ei gywasgu i ddyfnder sydd yr un fath â’r trwch gofynnol ar ôl cywasgu’r tywod a’r slabiau. Cywasgwch gyda chywasgydd plât sy’n dirgrynu, yna gosod a sgridio tua 10–15 mm arall o ddeunydd rhydd cyn gosod y slabiau.
Pan ddefnyddir rheiliau sgridio, dylid eu tynnu’n ofalus er mwyn osgoi tarfu ar arwyneb sgrîd y cwrs gosod. Dylid gwneud yn siŵr bod unrhyw bantiau sy’n cael eu gadael gan y rheiliau yn cael eu llenwi.
Os bydd y cwrs gosod wedi’i baratoi’n cael ei ddifrodi neu os bydd rhywbeth yn amharu arno cyn gosod y slab, dylid ei ailsgridio i’r goddefiannau angenrheidiol.

## Slide 15: Gosod slabiau palmantu
Dylid gosod slabiau yn unol â lllinell a lefel, a’u gosod i lawr gan ddefnyddio gordd neu, ar gyfer slabiau bychan, cywasgydd plât sy’n dirgrynu.
Efallai y bydd angen defnyddio cywasgydd plât sy'n dirgrynu sydd wedi'i ffitio â phlât neoprene i ddiogelu rhai slabiau gyda gorffeniadau arbennig. Dylai’r gosodwr weithio o flociau sydd eisoes wedi’u gosod, gan ofalu nad yw’n amharu arnynt. Ni ddylid cerdded ar slabiau a adawyd o fewn 1.0m i ymyl heb ei chau.

## Slide 16: Uniadu slabiau ar gwrs gosod tywod
Dylid gosod baneri gydag uniadau o 2 i 5mm o led a thywod uniadu sych mân, wedi’i frwsio i mewn i lenwi uniadau’n gyfan gwbl. Gellir ychwanegu tywod ychwanegol i ychwanegu at yr uniadau yn ôl yr angen ar ôl i’r slabiau gael eu cywasgu gyda chywasgydd plât sy’n dirgrynu.
Yn ddelfrydol, dylai tywod uniadu fod wedi’i sychu mewn odyn. Dylid bod yn ofalus i ddewis tywod uniadu nad yw’n staenio wyneb y slabiau, lle byddai’n niweidiol i olwg esthetig y palmant.
Dylid cwblhau’r gwaith llenwi ar y cyd a’r cywasgu terfynol ar yr un diwrnod â’r gwaith gosod neu cyn tywydd garw. Efallai y bydd angen ychwanegu tywod uniadu ychwanegol yn ystod oes gynnar y palmant.

## Slide 17: Gosod â llaw
Gosod deunydd cwrs.
Dylai’r morter fod yn forter tywod a sment 1:3 (cyfrannau yn ôl cyfaint) wedi’i gymysgu’n ffres, ac yn llaith neu 1:3 morter calch-tywod (cyfrannau yn ôl cyfaint).
Dylai’r cwrs gosod morter gael ei daenu i ddyfnder o 30-35 mm i ddarparu trwch o 25 mm ar ôl cywasgu.
Dylai ardaloedd o gyrsiau gosod morter sydd wedi’u paratoi gael eu palmantu cyn gynted â phosibl. Dylid cael gwared o forter sment sydd wedi dechrau caledu neu sydd wedi’i gymysgu ers mwy na dwy awr.

## Slide 18: Gosod slabiau ar gwrs gosod morter
Dylai ardaloedd o gyrsiau gosod morter sydd wedi’u paratoi gael eu palmantu cyn gynted â phosibl. Dylid cael gwared o forter sment sydd wedi dechrau caledu neu sydd wedi’i gymysgu ers mwy na dwy awr.
Dylid gosod y slabiau’n ofalus ar wely morter llawn a’u gosod i lawr yn unol â llinell a lefel gyda gordd.
Ni ddylai’r gosodwr sefyll mewn morter sydd wedi’i osod o’r newydd nac ar slabiau a osodwyd oni chymerir camau priodol i atal y slabiau rhag symud.

## Slide 19: Uniadu slabiau ar gwrs gosod morter
Mae slabiau’n cael eu gosod gydag uniadau llydan (h.y. 5 i 10 mm o led) a dylid llenwi’r cyfan o’r uniad â morter wedi’i gywasgu o fewn 2 i 3mm wyneb y slab gan ddefnyddio morter tywod a sment 1:4 cyfrannau yn ôl cyfaint), sy’n cynnwys tywod sy’n cydymffurfio â BS EN 12620:2002.
Dylid diogelu cerrig palmant sy’n cynnwys uniadau morter a/neu gyrsiau gosod morter rhag traffig cerddwyr nes bod y morter wedi caledu.

## Slide 20: Gosodiad palmant
Fel arfer, dylai’r broses o osod slabiau gychwyn ar yr ymyl sefydlog. Fodd bynnag, mae unrhyw ymyl yn annhebygol o fod yn berffaith syth neu ar 90 gradd i batrwm y slabiau a fwriedir.
Felly, dylid gosod lein bellter byr o’r ymyl a’i defnyddio i alinio’r rhes gyntaf o slabiau. Bydd ail lein ar 90 gradd i’r gyntaf yn sicrhau nad yw’r bond slabiau’n ‘crwydro’.
Yna, gellir llenwi’r ardal rhwng y llinell linyn gyntaf a’r ymyl â slabiau neu flociau concrid wedi eu torri fel eu bod yn ffitio yn ôl yr angen. Mae’n bwysig parhau i ddefnyddio lein wrth osod yr ardal balmantog i sicrhau bod yr uniadau’n edrych yn syth neu mewn llinell.

## Slide 21: Torri slabiau palmantu
Wrth i’r gwaith fynd rhagddo, dylid llenwi’r man palmantog gydag unrhyw slabiau wedi eu torri yn cael eu rhoi i mewn a’u gosod, ac yna eu cywasgu ac uniadu.
Gellir torri slabiau gan ddefnyddio llif, morthwyl a chŷn neu lif disg addas. Gellir torri slabiau palmantu bach hefyd gan ddefnyddio torrwr slabiau mecanyddol addas.
Gofalwch eich bod yn sicrhau amgylchedd gweithio diogel yn ystod unrhyw waith torri a bod yr holl weithdrefnau’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ddiogelwch berthnasol.

## Slide 22: Dolenni Fideo
O ddechrau’r gwaith i ddiwedd y gwaith: dull gwely morter
www.youtube.com/watch?v=ZvEIZLQgN1U
www.youtube.com/watch?v=8J3kx7JMLTk
www.youtube.com/watch?v=k73_AB3v1yE
www.youtube.com/watch?v=WwR2RhYxZ-o
www.youtube.com/watch?v=90iMrLGLODo
www.youtube.com/watch?v=CLHRcUUm7bc
Dolen YouTube

## Slide 23: Dolenni Fideo
Y dull sgridio
www.youtube.com/watch?v=_jwWvTfdQZA
www.youtube.com/watch?v=zMwg0xGjft8&list=PL99B9420DBA73CA86
www.youtube.com/watch?v=ciKN0xPjlWY&list=PL99B9420DBA73CA86
Dolen YouTube

## Slide 24
Unrhyw gwestiynau?