## Slide 1: PowerPoint 12: Deunyddiau concrit
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Deunyddiau
Mae concrid yn gynnyrch wedi’i wneud o’r deunyddiau canlynol:
Sment
Agregau
– agreg mân sy’n dywod
– agregau bras sy’n raean
Dŵr

## Slide 3: Sment
Cement yw’r deunydd pwysicaf mewn concrit gan mai hwn sy’n clymu’r agregau at ei gilydd i roi cryfder a pharhad.
Mae sawl math o sment Portland, a elwid gynt yn ‘Ordinary Portland Cement’ (OPC), wedi cael eu datblygu dros y blynyddoedd. Yn ogystal â sment Portland, mae yna sment sy’n caledu’n gyflym, sment ar gyfer ymwrthedd sylffad a sment gwyn ar gyfer gorffeniadau pensaernïol a’r hyn a elwir yn smentau cyfansawdd

## Slide 4: Agregau
Mae’r term ‘agregau’ yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r graean, y cerrig mâl a’r tywod sy’n cael eu cymysgu â sment a dŵr i wneud concrid. Gan mai agregau yw’r rhan fwyaf o gyfaint y concrid a chan fod hynny’n effeithio ar ei berfformiad, mae’n bwysig dewis deunydd addas.
Mae agregau mân (tywod) yn cynnwys tywod naturiol, cerrig mâl neu raean mâl sy’n ddigon mân i’r cyfan fynd drwy ogr gyda bylchau 4mm. Mae agregau bras yn cynnwys gronynnau mwy o raean, gro mâl neu gerrig mâl.

## Slide 5: Agregau
Byddwch yn ymwybodol: mae llawer o amrywiaeth o agregau ar gael.
Dylid onglu’r graean a ddefnyddir mewn concrit i roi mwy o gryfder.
Dylai’r tywod a ddefnyddir fod yn dywod siarp a elwir hefyd yn dywod concrit.
Cwarts
Pigment
Tywod
Tywod
Tywod
Graean pys
Gwenithfaen

## Slide 6: Meintiau o agregau
Mae’r maint mwyaf o agregau bras yn cael ei bennu gan y math o waith sydd i’w wneud. Ar gyfer concrit wedi’i atgyfnerthu, dylai fod yn gyfryw fel y gellir gosod y goncrid heb drafferth, gan amgylchynu’r holl atgyfnerthu’n drylwyr, yn enwedig yn y man gorchuddio, a llenwi corneli’r gwaith ffurfio. Mae’n arferol yn y DU i’r agregau bras a ddefnyddir ar gyfer concrit wedi’i atgyfnerthu fod ag uchafswm maint nominal o 20mm.

## Slide 7: Meintiau o agregau
Efallai y bydd angen agregau llai, 10mm fel arfer, ar gyfer concrit sydd i’w osod drwy atgyfnerthiad. Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid cynyddu cynnwys y sment 10-20% er mwyn sicrhau’r un cryfder a chynnwys, oherwydd mae’n rhaid cynyddu’r cynnwys agregau mân a’r cynnwys dŵr fel arfer er mwyn cynhyrchu cymysgedd sy’n gyson.

## Slide 8: Dŵr
Mae dŵr yn gydran hanfodol o goncrid sydd ei angen i hydradu’r sment, proses lle mae’r dŵr yn cyfuno’n gemegol â’r sment i’w wneud yn galed.
Dylai’r dŵr a ddefnyddir i gymysgu concrid fod yn rhydd o unrhyw amhureddau a allai effeithio’n andwyol ar y broses o hydradu ac, o ganlyniad, ar briodweddau concrid.

## Slide 9: Ansawdd dŵr
Mae dŵr yfed yn addas ac fel arfer mae’n rhwydd cael cyflenwad gan y cwmni dŵr lleol. Mae dŵr wedi ei ailgylchu yn cael ei ddefnyddio fwyfwy er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Nid yw dŵr môr yn addas ar gyfer concrit cyfnerthedig neu goncrid sy’n cynnwys metel wedi’i blannu ynddo.
Rheol dda i’w dilyn yw defnyddio dŵr y gellir ei yfed h.y. Digon da i’w yfed.

## Slide 10: Agymysgeddau
Mae adgymysgedd yn ddeunydd, fel arfer yn hylif, sy’n cael ei ychwanegu at goncrit wrth ei gymysgu er mwyn addasu priodweddau’r concrid ffres a/neu galed. Defnyddir adgymysgeddau yn y rhan fwyaf o goncrid erbyn hyn.
Mae adgymysgeddau o fudd i goncrid drwy leihau faint o ddŵr rhydd sydd ei angen ar gyfer lefel benodol o gynnwys, yn aml yn ychwanegol at rai gwelliannau penodol eraill, gan gynnwys pwmpio, gosod, cryfder, gwydnwch a chynaliadwyedd.

## Slide 11: Agymysgeddau
Mae adegau pan fydd defnyddio adgymysgedd nid yn unig yn ddymunol ond hefyd yn hanfodol. Oherwydd bod adgymysgeddau’n cael eu hychwanegu at goncrid mewn meintiau bach, dim ond pan fydd modd arfer lefel uchel o reolaeth y dylid eu defnyddio.
Gall dogn anghywir o adgymysgedd – naill ai gormod neu rhy ychydig – effeithio’n andwyol ar gryfder a phriodweddau eraill y concrid.

## Slide 12: Deunyddiau
Pan fydd yr holl ddeunyddiau’n cael eu cymysgu gyda’i gilydd, mae hyn yn dechrau’r broses galedu. Mae caledu sment yn ganlyniad adwaith cemegol rhwng sment a dŵr, nid proses sychu.
Gelwir yr adwaith hwn yn hydradu. Mae’n cynhyrchu gwres ac ni ellir ei ddadwneud. Caledu yw’r anystwythder graddol lle mae’r sment yn gludo newidiadau o fod yn ddeunydd gwlyb ac meddal i gyflwr caledach.
Dolen YouTube

## Slide 13: Cymysgu
Y weithred bwysicaf wrth gymysgu concrid yw mesur y deunyddiau.
Bydd hynny’n sicrhau'r canlynol:
ceir yr un gymysgedd bob tro.
defnyddir y gymysgedd gywir fel y nodir gan y dylunydd.

## Slide 14: Sut mae hyn yn cael ei wneud?
Y ffordd fwyaf cywir o fesur cymysgedd yw defnyddio blychau mesur. Bydd hyn yn sicrhau bod cyfaint cywir pob deunydd yn cael ei ddefnyddio (h.y. tywod, graean a sment). Un gymysgedd goncrid nodweddiadol fyddai 1 rhan o sment, 2 ran o dywod a 4 rhan o raean. Gelwir hyn yn gymysgedd 1 :2: 4.
Os yw manyleb yn nodi cymysgedd 1 :2: 4, gelwir y wybodaeth sy’n cael ei chyfleu i chi yn gymhareb.

## Slide 15: Mesur y deunyddiau
Y ffordd hawsaf o fesur y deunyddiau yw drwy ddefnyddio bwcedi neu flychau mesur. Mae bwcedi ar gael yn rhwyddach felly byddwn yn canolbwyntio arnynt.
Enghraifft: pe baem yn cymysgu swp o goncrid i gymhareb 1:2:4 byddem yn mesur y deunyddiau sych drwy lenwi’r bwced 4 gwaith gyda graean, yna 2 waith gyda thywod ac unwaith â sment.

## Slide 16: Cymysgu
Gellir cymysgu concrid â llaw, gyda pheiriant (peiriant cymysgu) neu ei gymysgu’n barod.
Cofiwch ei bod yn bwysig iawn gwisgo’r cyfarpar diogelu personol cywir wrth drin, defnyddio neu gymysgu Concrid.

## Slide 17: Cymysgu â pheiriant cymysgu
Unwaith eto, gan ddilyn y rheolau ynghylch mesur, rhowch y deunyddiau yn y peiriant ac ychwanegwch y dŵr fesul cam.
Wrth gymysgu deunyddiau â pheiriant, mae'n bwysig cofio y dylid eu cymysgu am o leiaf 2 funud er mwyn sicrhau bod y deunyddiau'n cael eu cyfuno'n llawn.
Ond rhaid i chi gofio hefyd y gall cymysgu arwain at wahanu’r agregau.
https://www.youtube.com/watch?v=T_gepV_KDnk
Dolen YouTube

## Slide 18: Concrit wedi'i gymysgu'n barod
Mae llawer o fanteision i ddefnyddio concrid parod wedi’i gymysgu.
Arbed amser, ymdrech ac arian
Mae’n lleihau’r gofod sydd ei angen ar y safle (o gymharu â chymysgu yn y fan a’r lle).
Mae’n gwarantu’r un gymysgedd.
Gellir archebu unrhyw faint.
Mae sawl math o gymysgeddau ar gael.

## Slide 19
Unrhyw gwestiynau?