## Slide 1: PowerPoint 5: Paratoi a diogelwch draeniau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cloddio ffosydd
Ni ddylid cloddio ffosydd yn rhy bell cyn gosod pibellau a dylid bob amser eu cadw i’r lled a bennwyd ar gyfer y dyluniad.
Mae ffosydd eithriadol o lydan yn cynyddu maint y gwaith cloddio, y gwely ac ôl-lenwi, a gall osod llwyth ar y bibell sy’n fwy na’r llwyth dylunio.
Efallai y bydd angen i waith cloddio ar gyfer siambrau archwilio fod yn ehangach, ond dylid bod yn ofalus i gadw eu lled a’u hyd cyn lleied ag y bo modd.

## Slide 3: Cloddio
Bob blwyddyn, mae gweithwyr adeiladu yn cael eu brifo pan fydd y gwaith cloddio y maent yn gweithio ynddynt yn dymchwel.
Mae llawer o fathau o dir yn hunangynhaliol i ryw raddau ond gall cwympo ddigwydd heb rybudd, sy’n golygu bod person yn cael ei gladdu, ei ddal, ei falu neu ei daro gan lwyth trwm o bridd neu gerrig.
Dros y blynyddoedd, mae llawer o farwolaethau wedi digwydd mewn gwaith cloddio bas a dwfn.

## Slide 4: Cynllunio
Cyn dechrau gwaith cloddio, mae’n bwysig ei fod yn cael ei gynllunio gan ystyried y peryglon canlynol:
ochrau’n disgyn
deunyddiau’n disgyn ar bobl sy’n gweithio yn y gwaith cloddio
pobl a cherbydau sy'n rhan o'r gwaith cloddio
cyswllt â gwasanaethau dan ddaear

## Slide 5: Cynllunio
Dylai eich goruchwyliwr wneud yn siŵr bod yr offer angenrheidiol y gallai fod ei angen arnoch (taflenni ffosydd, propiau, balciau ac ati) ar gael ar y safle cyn i’r gwaith ddechrau.
Cofiwch, oni bai fod gennych dystiolaeth dda i awgrymu fel arall, dylech ystyried y tir wrth ymyl y gwaith cloddio fel ardal i’w chadw’n rhydd o lwythi ychwanegol.
Fel rheol gyffredinol ar gyfer gwaith cloddio heb ei ategu, defnyddiwch ddyfnder y ffos fel maint y parth diogelwch bob ochr.

## Slide 6: Y gwaith cloddio’n dymchwel
Atal yr ochrau a’r pennau rhag cwympo drwy eu gwasgu i ongl ddiogel neu eu cynnal â phren, gorchuddion neu systemau cynnal.
Peidiwch â mynd i mewn i waith cloddio nad yw wedi cael ei ategu.
Peidiwch byth â gweithio o flaen y gwaith ategu.
Cofiwch y gall hyd yn oed gweithio mewn ffosydd bas fod yn beryglus. Efallai y bydd angen i chi ddarparu gwaith ategol os yw’r gwaith yn golygu plygu neu benlinio yn y ffos.

## Slide 7: Deunyddiau yn syrthio i mewn i waith cloddio
Peidiwch â storio rwbel na deunyddiau eraill yn agos at ochrau’r gwaith cloddio. Gallai’r rwbel ddisgyn i mewn i’r gwaith cloddio a bydd unrhyw lwyth ychwanegol yn gwneud yr ochrau’n fwy tebygol o gwympo.
Gwnewch yn siŵr bod ymylon y gwaith cloddio wedi’u diogelu rhag deunyddiau sy’n disgyn. Darparu byrddau traed lle bo angen.
Gwisgwch het galed pan fyddwch yn gweithio mewn tyllau.

## Slide 8: Pobl a cherbydau yn syrthio i mewn i’r gwaith cloddio
Cymryd camau i atal pobl rhag syrthio i mewn i waith cloddio. Os yw’r gwaith cloddio’n 2m neu’n ddyfnach, neu’n 1m lle mae dŵr yn debygol o gasglu, dylid gosod rhwystrau sylweddol.
Lle mae’n rhaid i gerbydau lympio deunyddi mewn i dyllau, defnyddiwch flociau stopio i’w hatal rhag rhedeg yn rhy bell.
Cofiwch y gallai fod angen gwaith ategol ychwanegol ar ochrau’r gwaith cloddio.
www.youtube.com/watch?v=EIthR6akGtw&list=PL079B0FC4AD2A0887
Dolen i’r We

## Slide 9: Osgoi gwasanaethau tanddaearol
Dylai eich goruchwyliwr bob amser geisio lleihau’r posibilrwydd o risg i unrhyw un sy’n ymwneud â gwaith sy’n eu rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau tanddaearol.
Wrth gloddio, dylech bob amser ddilyn system waith ddiogel sy’n seiliedig ar gael cymaint o wybodaeth â phosibl am wasanaethau wedi’u claddu cyn i’r gwaith cloddio ddechrau. Dylech ddefnyddio’r wybodaeth honno i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel.

## Slide 10: Systemau gweithio diogel
Dylai’r person sy’n goruchwylio’r gwaith cloddio gael y cynlluniau gwasanaeth a dylai ddeall sut i’w darllen.
Chwiliwch o gwmpas am arwyddion amlwg o wasanaethau tanddaearol, e.e. gorchuddion falfiau neu drwsio wyneb y ffordd.
Defnyddiwch Declyn Osgoi Ceblau (CAT) i olrhain unrhyw wasanaethau a marcio’r tir yn unol â hynny.
Dylai pawb sy’n gwneud y gwaith wybod am arferion cloddio diogel a gweithdrefnau mewn argyfwng.

## Slide 11: Arferion cloddio diogel
Tyllwch dyllau prawf efo rhaw i gadarnhau safle a dyfnder y ceblau a defnyddio dyfais lleoli hyd yn oed wrth i chi gloddio, efallai eich bod wedi methu cebl.
Peidiwch â defnyddio UNRHYW offer pŵer llaw i gloddio o fewn 500mm i gebl trydan wedi’i farcio a dylid osgoi ei ddefnyddio o dan wyneb y ddaear.
Peidiwch â dal eich gafael ar wasanaethau agored na sefyll arnynt er mwyn eich sefydlogi eich hun na thynnu eich hun allan o dwll.

## Slide 12: Arferion cloddio diogel
Peidiwch â chyffwrdd gwasanaethau sy’n dod i’r amlwg.
Peidiwch â defnyddio brics, fflint, concrit na deunyddiau tebyg i ôl-lenwi twll, defnyddiwch ddeunyddiau mân e.e. tywod.
Rhowch wybod am unrhyw ddifrod, hyd yn oed os yw’n ymddangos nad yw wedi cael unrhyw effaith ar y gwasanaeth.

## Slide 13: Osgoi gwasanaethau tanddaearol
Yn gyffredinol, mae’r gwasanaethau’n disgyn i dri chategori: pibellau, ceblau a chwndidau.
Roedd pibellau nwy a dŵr eu yn wreiddiol wedi eu gwneud o haearn bwrw ond maent yn cael eu newid neu eu hail leinio â phibell blastig.
Mae trydan, ffôn a theledu cylch cyfyng yn cael eu cyflenwi drwy wifrau ar bolion neu geblau o dan y ddaear.
Mae systemau cebl naill ai’n cael eu gosod yn uniongyrchol yn y ddaear neu’n cael eu gosod mewn rhwydwaith o gwndidau.

## Slide 14: Y dyfnder a argymhellir ar gyfer gwasanaethau
Trydan HV ac LV
HV 600mm - LV 450mm
Nwy
600mm
Dŵr
900mm
Goleuadau stryd
450mm
Teledu cebl
250mm
British Telecom
350mm

## Slide 15: Trydan
Mae’r rhan fwyaf o geblau trydan wedi’u lliwio’n ddu, er bod rhai ceblau foltedd uchel yn goch. Lle mae cwndidau’n cael eu defnyddio, byddant fel arfer wedi’u lliwio’n ddu os ydynt wedi eu gwneud o blastig modern.
Gosodir teils amddiffyn uwchben y cebl, gyda’r rhain wedi’u gwneud o goncrid, clai neu blastig. Pan ddefnyddir tapiau marcio, maent fel arfer wedi eu lliwio'n felyn gyda thestun du. Mae meintiau’r ceblau’n amrywio o 10mm i 100mm o ddiamedr.

## Slide 16: Nwy
Yn draddodiadol, roedd pibellau nwy wedi’u gwneud o haearn neu ddur, weithiau gyda bitwmen du neu PVC du amdanynt. Yn ystod y 1970au, cafodd pibellau gwasanaeth dur newydd eu lapio mewn llawes PVC melyn a gwelwyd defnydd cynyddol o bibellau polyethylen.
Yn ystod y 1980au, pibell polyethylen felen oedd y defnydd mwyaf cyffredin ar gyfer prif bibelli a gwasanaethau nwy. Mae’r cwndidau’n amrywio o 50mm i 300mm.

## Slide 17: Dŵr
Fel arfer, mae’r prif bibelli dŵr yn cael eu gosod ar ddyfnder o 750mm i 900mm er mwyn osgoi rhewi mewn tywydd oer. Gosodid gwasanaethau dŵr hŷn mewn plwm, dur galfanedig â chopr, neu bolyethylen ddu (cwndidau plastig 20mm i 450mm).
Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o bibellau’r gwasanaeth dŵr wedi’u gosod mewn pibellau polyethylen glas, ac mae’r cwndidau a’r tapiau marcio pan y’u defnyddir hwy hefyd wedi’u lliwio’n las.

## Slide 18: Goleuadau stryd
Fel arfer mae’r rhain yn geblau du ag arfogaeth, ac mae’r meintiau’n amrywio o 10 i 75mm. Mae ceblau newyddach fel arfer rhwng 300 a 450mm o ddyfnder, ac yn aml mae tâp marcio wedi’i osod 150mm uwch eu pen, fel arfer maent wedi’u lliwio’n oren.
Mae trydan yn cael ei gyflenwi gan gwmnïau trydan neu awdurdodau lleol.

## Slide 19: Teledu cebl a BT
Gall telegyfathrebiadau a chebl fod yn gopr, neu’n opteg ffibrau ac ar hyn o bryd maent yn cael eu gosod mewn cwndid PVC a all fod wedi’u lliwio’n llwyd (BT), neu’n wyrdd (teledu cebl). Gall cwndid hŷn fod yn glai, sment asbestos, haearn neu ffeibr pyg.
Mae maint y cwndid yn amrywio o 25mm i 110mm.

## Slide 20
Unrhyw gwestiynau?