## Slide 1: PowerPoint 6: Cydrannau draenio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Mathau o bibellau ac uniadau
Anhyblyg, os yw wedi’i wneud o haearn bwrw, concrid, sment asbestos,
Hyblyg, os yw wedi’i wneud o ddeunyddiau plastig, ffeibr pyg, clai neu ddeunyddiau tebyg; a dur, ac ati.
Caiff cymalau eu hystyried:
Yn anhyblyg, os gwneir hwy yn solet drwy ddefnyddio uniadau tywod/sment neu drwy weldio neu folltio cantelau pibellau metel
Yn hyblyg, os caiff uniadau eu gwneud gyda chylchoedd neu gasgedi sy’n cael eu dal rhwng sbigogiaid pibellau a socedi, llewys neu goleri.

## Slide 3: Clai wedi’i wydro – pibellau
Gweneuthuriad:
Clai gyda gwydriad halen wedi’i ychwanegu wrth danio mewn odyn
Defnyddir ar gyfer:
Draeniau a charthffosydd domestig a diwydiannol
UPVC – pibellau
Gweneuthuriad:
Polyfinyl clorid heb ei blastig
Defnyddir ar gyfer:
Draeniau a charthffosydd domestig

## Slide 4: Concrid – pibellau
Gweneuthuriad:
Concrid agreg bach o ansawdd da
Defnyddir ar gyfer:
Cyflenwadau dŵr a draeniau gwastraff diwydiannol
Ffeibr pyg – pibellau
Gweneuthuriad:
Pyg gyda ffibrau wedi’u hychwanegu a’u mowldio i wahanol feintiau pibellau
Defnyddir ar gyfer:
Draeniau maes a dwythellau ar gyfer gwifrau ffôn, ceblau trydanol a cheblau eraill sy'n pasio drwy waliau i mewn i adeilad

## Slide 5: Cwndidau
Defnyddir y rhain yn bennaf fel cwndidau i gario gwifrau trydanol neu ffôn, yn enwedig pan fydd gwifrau’n gorfod mynd drwy adeilad neu gael eu claddu mewn waliau plastr.
Compownd uniadu
Gellir defnyddio hwn i gysylltu pibelli a chyplwyr UPVC â’i gilydd. Mae’n hefyd yn cael ei ddefnyddio wrth gysylltu pibelli dŵr glaw a chorneli: mae’r compownd uniadu yn cael ei beintio ar y bibell a’r cyplysydd ac mae’r cysylltiad yn cael ei wneud ar unwaith. Mae’r compownd yn toddi’r deunydd ac, wrth ei sychu, mae’n ffurfio uniad nad yw’n gollwng.

## Slide 6: Cyplau a chysylltwyr
Defnyddir y rhain i gysylltu ffeibr UPVC a ffeibr pyg â’i gilydd. Gelwir y rhain yn gymalau hyblyg tra bod pibellau clai a phibau concrid gwydrog fel arfer yn cynnwys sbigot ar un pen a choler ar y pen arall.
Fel arfer, mae gan y mathau hyn o bibellau gymalau tywod/sment sy’n cael eu galw’n gymalau anhyblyg.

## Slide 7: Uniadau a ddefnyddir yn gyffredin
|Sbigot dwbl – mae’n darparu uniad bôn gyda cyplad pholypropylene yn gorchuddio llewys sy’n amgáu pennau’r bibell
Sbigot a soced – uniadau wedi’u selio gyda chylchoedd rwber wedi’u gosod rhwng pennau gwryw (spigot) a benyw (soced) y bibell

## Slide 8: Sbigot a soced – pibellau clai wedi’u gwydro â halen
Am flynyddoedd lawer, dyma’r math safonol o bibell ddraenio ac roedd angen uniad gyda morter â sment. Gwnaed hwn ar ôl ei gau â’r uniad gyda darn o edafedd wedi’i dorri wedi’i lapio o amgylch y sbigog a’i wthio i mewn i’r soced. Mae’r math hwn o bibell ac uniad yn addas ar gyfer systemau draenio dŵr budr.

## Slide 9: Sbigot a soced – pibellau clai wedi’u gwydro
Mae’r pibellau hyn yn hunan-alinio, gellir eu huno yn hyblyg ac maent yn eu selio eu hunain. Maen nhw’n ddewis modern yn lle’r pibelau gwydrog ffagl a soced traddodiadol, ac maen nhw’n haws ac yn gynt eu gosod. Maent yn addas ar gyfer draeniau budr ac maent ar gael mewn diamedr o 150, 225, 300, 375 a 450mm.

## Slide 10: Pibellau o glai gwydrog sbigot dwbl gyda chypladau hyblyg
Mae’n darparu uniad bôn gyda chyplad llewys polypropylene sy’n amgáu pennau’r bibell Mae’n dderbyniol ar gyfer naill ai draeniau storm neu ddŵr budr ac mae ar gael mewn diamedrau o 100 a 150mm.

## Slide 11: UPVC (polyfinyl clorid heb ei blastigeiddio)
Mae’r pibellau hyn yn hyblyg, fel arfer maent hyd at 6m o hyd mewn diamedrau 110, 160 a 200mm ac maent yn ysgafn iawn i’w trin.
Mae’r pibellau naill ai wedi’u ffitio’n dynn yn y cymal cydio neu wedi’u gwthio’n ffit mewn uniad cydio hyblyg.
Rhaid bod yn ofalus wrth wthio pibell i mewn i’r llewys i ddefnyddio offeryn na fydd yn marcio wyneb y pibellau (e.e. nid yw bariau haearn yn addas).

## Slide 12: Ffitiadau draenio
Mae gwahanol fathau o ffitiadau a chydrannau draenio ar gael gan amrywiaeth o weithgynhyrchwyr, gan gynnwys socedi, corneli, a darnau eraill. Mae pob un o’r rhain ar gael mewn nifer o feintiau ac onglau gwahanol.

## Slide 13: Cyplau ac addasyddion
Cyplad safonol
Cyplu draeniau
Addasydd draenio
Addasydd cyffredinol

## Slide 14: Cyplad safonol
Defnyddir cyplau safonol yn bennaf mewn carthffosydd, draeniau a mathau eraill o ddefnydd di-wasgedd.
Carthffosydd cyhoeddus
Fel dewis arall yn lle cyplad traddodiadol ar gyfer pibellau pen plaen.
Pan fo angen cysylltiad i ddraen neu garthffos sy'n bodoli eisoes.
Ar gyfer gosod pibell newydd er mwyn disodli rhan wedi’i difrodi o’r ddraen neu’r garthffos bresennol.
Lle mae’r bibell sydd i’w newid yn wahanol o ran diamedr a deunydd i’r bibell newydd.
Lle mae pibellau wedi cael eu torri neu ddarnau byr o bibell, mae angen uniadu.

## Slide 15: Cyplu draeniau
Defnydd:
Fel dewis arall yn lle cyplad traddodiadol ar gyfer pibellau pen plaen.
Ar gyfer gosod pibell newydd er mwyn disodli rhan wedi’i difrodi o’r ddraen neu’r garthffos bresennol.
Lle mae’r bibell sydd i’w newid yn wahanol o ran diamedr a deunydd i’r bibell newydd.
Lle mae pibellau wedi cael eu torri neu ddarnau byr o bibell, y mae angen eu huno.
I’w defnyddio mewn draeniau fertigol lle nad yw’r pibellau sydd wedi’u uniadu yn destun unrhyw lwyth.
www.youtube.com/watch?v=94aKj8eJDfo&feature=player_embedded

## Slide 16: Gylïau
Gellir defnyddio glytiau i dynnu dŵr wyneb o ardaloedd palmantog ar gyfer cerddwyr. Mae peipiau ochr a chefn yn derbyn dŵr gwastraff o offer domestig ar y llawr gwaelod a/neu ddŵr glaw o doeau.

## Slide 17: Tyllau archwilio wedi'u rhag-gastio neu wedi'u ffurfio'n barod
Adeiladwyd tyllau archwilio mewn gwaith brics yn gyfan gwbl flynyddoedd lawer yn ôl. Erbyn hyn, mae’n fwy cyfleus defnyddio concrid wedi’i rag-gastio neu dyllau plastig parod sydd ar gael mewn rhannau sy’n amrywio o ran dyfnder o 100mm i 600mm.
Mae gan ran isaf y rhain y sianeli a’r cysylltiadau angenrheidiol, sy’n golygu bod ffurfio twll archwilio yn llawer cyflymach ac yn haws, yn enwedig mewn tir sy’n llawn dŵr.

## Slide 18: Tyllau archwilio
Rhaid gosod pob pibell garthffos mewn hyd syth i raddiant cyson dros bob hyd.
Mae angen twll archwilio ym mhob newid:
(a) cyfeiriad
(b) graddiant
(c) maint pibell
(d) math o bibell

## Slide 19: Tyllau archwilio
Lle mae sawl hyd o garthffos yn dod at ei gilydd, dylid adeiladu twll archwilio neu siambr archwilio.
Mewn darnau hir a syth o garthffosydd, mae tyllau archwilio neu siambrau archwilio yn aml yn cael eu darparu bob yn hyn a hyn.
Mae tyllau archwilio’n cael eu darparu er mwyn i’r garthffos allu cael ei rodio rhag ofn iddi gael ei blocio.

## Slide 20: Tyllau archwilio
Dylai’r twll archwilio fod â gorchudd cryf a ffrâm.
Dylai’r siafft mynediad fod o leiaf 550mm o led a 600mm o led os oes modd.
Dylid darparu gris haearn bob 300mm pan fo angen.
Dylai fod digon o le i weithwyr weithio’n ddiogel yn y twll.
Rhaid i’r ochrau fod ar oleddf, ond ni ddylent fod yn rhy serth i weithwyr sefyll arnynt.
Dylai’r twll archwilio fod ddal dŵr.

## Slide 21: Adeiladu tyllau archwilio
Defnyddir tri phrif ddull/deunydd wrth adeiladu tyllau archwilio.
Waliau brics ar sylfaen concrit a gyda slab gorchuddio concrid wedi’i adeiladu yn y fan a’r lle, mewn siâp petryal.
Cylchoedd concrid wedi’u rhag-gastio a ddefnyddir i adeiladu twll crwn ac sy’n cael eu gosod ar sylfaen goncrid.
Tyllau archwilio plastig parod, hefyd mewn cylch, gyda phob modrwy wedi’i bolltio gyda’i gilydd.

## Slide 22: Siambr archwilio
Fel arfer, mae’r rhain yn siâp bas, petryal neu grwn, gyda chaead a ffrâm o faint y siambr. Mae gweithwyr yn gweithio ar wyneb y ddaear pan fyddant yn gwthio rhoden i siambr archwilio.

## Slide 23: Crau rhoden.
Darperir hyn ym mhen uchaf carthffos lle nad yw’r dyfnder yn fawr a lle nad oes angen darparu twll archwilio, a fyddai’n llawer drutach.

## Slide 24
Unrhyw gwestiynau?