## Slide 1: PowerPoint 16: Gorffeniad concrid
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Gorffeniad safonol
Gellir cynhyrchu concrid o fewn goddefiannau dimensiynol agos, ond gyda gwahanol amrywiadau o ran lliw a phresenoldeb marciau a chefnennau, yn dibynnu ar y dull o’u gorffen, pur anaml y bydd yr arwyneb yn hollol rydd o amherffeithrwydd. Mae’n afrealistig disgwyl perffeithrwydd mewn ymddangosiad.
Ar gyfer rhai gorffeniadau, efallai y bydd yn rhaid concritio un darn fel sampl er mwyn osgoi anghydfod am ansawdd y gwaith yn nes ymlaen. Er mwyn barnu ansawdd y gorffeniad, dylid edrych ar y sampl ar yr un pellter ag y bydd y gwaith yn cael ei weld, gan gofio’r amodau gwaith go iawn a’r arwynebedd llawr lle bo hynny’n berthnasol.

## Slide 3: Dewis gorffeniad
Dylid dewis gorffeniad llawr concrid ar ôl ystyried y math o draffig, y llwyth, gwasgfa effaith a gwrthiant cemegol sy’n debygol o gael eu rhoi ar y llawr. Os bwriedir rhoi gorffeniadau dilynol ar arwynebau, dylid hefyd ystyried ffactorau fel hylendid, atal llwch, llithrigrwydd a thriniaeth addurnol.
Er mwyn sicrhau bod yr arwyneb terfynol yn gweithio’n dda, mae’n hanfodol eich bod yn darparu ffurfwaith ag ymyl sgwâr wedi’u gosod a’u gwastatáu’n gywir, ac yn rhoi sylw gofalus i osod concrid, cywasgu a lefelu.

## Slide 4: Gorffeniadau – fflotio (llyfn)
Dyma’r broses orffen gyntaf fel arfer ar ôl i’r arwyneb gael ei gywasgu a’i lefelu. Mae’r fflotio yn cau arwyneb y concrit drwy daenu’r morter dros ben yr agregau bras. Mae fflôt sgip yn cynnwys fflôt gul fawr ar ben handlen hir. Defnyddir hon i sgimio dros arwyneb y goncrit ffres, ddwywaith fel rheol. Mae’r fflôt yn gallu gwyro drwy gylchdroi’r handlen fel ei bod yn gallu llithro’n rhwydd dros arwyneb y concrid i’r ddau gyfeiriad. Y canlyniad yw arwyneb sydd â gwrymiau a marciau fflotio nad ydynt efallai’n addas ar gyfer defnyddio deunyddiau llawr tenau yn uniongyrchol.

## Slide 5: Gorffeniadau – tampio
Gellir defnyddio rhoi wyneb ar goncrid ffres gan ddefnyddio trawst tampio. Yn ei ffurf symlaf, mae’r trawst yn cael ei symud ar draws yr arwyneb gwastad mewn cyfres o symudiadau agos a llorweddol. Bydd amledd ac a maint y rhychau a gynhyrchir yn dibynnu ar drwch y trawst, y cynnwys concrid a sgiliau’r gweithwyr.

## Slide 6: Gorffeniadau – brwsio
Mae’r gorffeniad hwn yn cael ei gyflawni drwy dynnu brwsh dros arwyneb y concrid gwlyb ar ôl lefelu’r arwyneb. Bydd y gorffeniad a geir yn dibynnu ar galedwch blew y brwsh a natur y concrid.

## Slide 7: Gorffeniad – fflôt pŵer
Ar ôl lefelu’r arwyneb, mae’r arwyneb yn cael ei fflotio i llyfnhau a chau’r arwyneb concrid a oedd wedi’i lefelu’n flaenorol ar ôl iddo galedu’n ddigonol – tua thair awr ar ôl ei osod. Ar gyfer y broses hon defnyddir fflôt pŵer sydd ag atodiad disg cylchol neu lafnau unigol fflat mawr. Nid yw’r gorffeniad yn llathraidd ac mae olion crwn nodweddiadol a gyda gorffeniad ar yr wyneb fel papur tywod.

## Slide 8: Gorffeniad – trywel bŵer
Mae gorffeniad trywel bŵer yn yn gofyn am ddefnyddio fflôt pŵer i ddechrau. Ar ôl caniatáu i leithder gormodol ar yr arwyneb anweddu, mae arwyneb y slab yn cael ei lyfnhau ymhellach a’i ddwysáu gyda thrywel bŵer i sicrhau ei fod yn edrych yn llyfn ac yn sgleinio. Mae gan drywel bŵer llafnau unigol sy’n llai na’r fflôt pŵer ac mae’n cael ei defnyddio ar gyfer gorffeniad terfynol. Ar gyfer lloriau diwydiannol, defnyddir caledwyr sych i wneud y llawr yn fwy gwydn ac i roi lliw iddo. Mae’r deunydd yn cael ei daenu ar goncrit ffres a’i fflotio a’i drywelu i ffurfio haen fonolithig. Mae amseriad eich y gwaith yn allweddol.

## Slide 9: Gorffeniad – greindio
Mae greindio yn dechneg gorffen a fwriedir i ddarparu arwyneb concrit derbyniol a gwydn heb driniaeth bellach. Ar ôl i’r goncrid gael ei gywasgu’n llawn a’i lefelu’n gywir gyda pheiriant dirgrynu gyda dau drawst neu rywbeth tebyg, mae’n cael ei llyfnhau ymhellach â’r fflôt sgip.
Mae’r concrid yn cael caledu ac yna mae’r arwyneb yn cael ei greindio i wead ‘papur tywod’ bras gan ddefnyddio peiriant greindio cyflymder isel i dynnu’r 1-2mm uchaf o olion dŵr sment a morter yn ogystal â mân anghysondebau yn y gorffeniad. Ni fwriedir i’r greindio gywiro anghywirdeb difrifol o ran lefel. Mae oed y concrid pan gaiff ei greindio yn dibynnu ar gryfder y concrid, ond er mwyn economi, bydd y greindio fel rheol yn cael ei wneud rhwng un a saith diwrnod ar ôl ei osod, cyn gynted ag y gellir greindio’r concrid heb rwygo gronynnau mân o’r wyneb.

## Slide 10: Gorffeniad – caboli
Gellir caboli concrid drwy greindio i wahanol raddau o lyfnder, o orffeniad mat i glos cryf. Gall yr olaf edrych fel marmor neu wenithfaen caboledig. Ar y cyfan, mae’r gwaith o caboli cydrannau bach yn cael ei wneud gydag offer llaw, ond mae’r unedau mwy yn cael eu caboli’n fecanyddol. Bydd greindio’r 2 neu 3mm allanol i ffwrdd yn datgelu’r agregiad. Mae’r gorffeniad terfynol yn dibynnu ar pa mor fân yw’r pennau sy’n sgleinio a sawl gwaith y cânt eu pasio dros arwyneb y concrid.
Y broses derfynol sy’n gysylltiedig â choncrit wedi’i gaboli y tu mewn yw gosod seliwr wyneb i roi gorchudd amddiffynnol parhaol a fydd yn para’n hir. Gall selwyr fod ar ffurf cwyr, hydoddydd neu ddŵr (acrylig), a gall pob un o’r rhain fod yn glir neu’n rhai lliw.

## Slide 11: Gorffeniadau
Mae sawl gorffeniad arall. Dyma ychydig o enghreifftiau:
Agregad agored

## Slide 12: Gorffeniadau
Sand blastio

## Slide 13: Gorffeniadau
Mae gorffeniadau eraill yn cynnwys:
Patrwm Printio

## Slide 14: Offer a stensiliau gorffen
Defnyddio stensil
Offer crimpio a rholer pres

## Slide 15: Rhai enghreifftiau o sut y gwneir hyn
Llwybr concrid (gorffeniad brwsh)
www.youtube.com/watch?v=xUgiHghs8vs
Defnyddio trywel bŵer
www.youtube.com/watch?v=LkTre1zo85w
Trywel bŵer ride-on
www.youtube.com/watch?v=0eXXRhp0p3w
Dolen YouTube

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?