## Slide 1: PowerPoint 2: Cynllunio ar gyfer diogelu'r safle a dulliau o ddiogelu
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cynllunio
Dylai’r asesiad risg benderfynu sut bydd y perimedr yn cael ei ddiffinio, pa ddull fydd ei angen i ddiogelu’r cyhoedd a ble dylid ei osod.
Dyma rai ffactorau i'w hystyried:
natur a math y gwaith adeiladu
pa mor boblog yw'r ardal
pwy fydd angen ymweld â’r safle yn ystod y gwaith
a allai’r safle ddenu plant
nodweddion y safle.

## Slide 3: Peryglon sy’n peri risg i’r cyhoedd
Mae gan lawer o beryglon y potensial i anafu aelodau o’r cyhoedd ac ymwelwyr. Ystyriwch pa beryglon sy’n bodoli yn eich prosiect a sut y byddwch yn eu rheoli.
Gwrthrychau'n disgyn: rhaid i chi wneud yn siŵr na all gwrthrychau ddisgyn y tu allan i ffin y safle. Ar sgaffaldau, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio byrddau traed, gardiau brics a rhwydi. Efallai y bydd angen ffaniau a/neu lwybrau cerdded dan do arnoch hefyd.
.

## Slide 4: Gwrthrychau’n disgyn a nwyddau’n cael eu danfon
Rhaid i chi wneud yn siŵr na all gwrthrychau ddisgyn y tu allan i ffin y safle. Ar sgaffaldau, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio byrddau traed, gardiau brics a rhwydi. Efallai y bydd angen ffaniau a/neu lwybrau cerdded dan do arnoch hefyd.
Gwnewch yn siŵr nad oes modd i gerddwyr gael eu taro gan gerbydau sy’n mynd i mewn i’r safle neu’n gadael y safle.
Gall rhwystro'r palmant wrth ddanfon nwyddau orfodi cerddwyr i fynd ar y ffordd, lle gall cerbydau eraill eu taro.

## Slide 5: Storio a phentyrru deunyddiau
Gallwch leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â storio deunyddiau drwy storio deunyddiau o fewn ffin y safle, mewn compowndiau diogel os oes modd neu i ffwrdd oddi wrth ffens y ffin.

## Slide 6: Agoriadau a gwaith cloddio
Gall pobl gael anaf os ydynt yn syrthio i dyllau wedi eu cloddio, tyllau archwilio, grisiau neu o ymylon llawr agored.
Bydd angen i chi osod rhwystrau neu orchuddion.

## Slide 7: Peryglon eraill
Llithro, baglu a syrthio o fewn ardal i gerddwyr
Peiriannau a chyfarpar
Sylweddau peryglus
Trydan a ffynonellau ynni eraill
Llwch, sŵn a dirgrynu
Gwaith ffordd

## Slide 8: Grwpiau agored i niwed
Efallai y bydd angen rhoi ystyriaeth arbennig i’r henoed, plant a phobl ag anableddau penodol.
Mae gwaith mewn adeiladau fel ysgolion ac ysbytai yn galw am feddwl a chynllunio gofalus.
Mae rhai plant yn cael eu denu i safleoedd adeiladu fel llefydd cyffrous i chwarae. Rhaid i chi wneud popeth o fewn eich gallu i’w cadw allan o’r safle ac i ffwrdd oddi wrth berygl.

## Slide 9: Grwpiau agored i niwed
Mae’r camau penodol canlynol yn arbennig o berthnasol i ddiogelwch plant.
Diogelu safleoedd yn ddigonol wrth orffen gwaith ar ddiwedd y dydd.
Gosod rhwystrau neu orchuddio gwaith cloddio a thyllau.
Dylid ynysu cerbydau a pheiriannau a’u hatal rhag symud ac, os yw’n bosibl, eu cloi mewn compownd.

## Slide 10: Grwpiau agored i niwed
Mae’r camau penodol canlynol yn arbennig o berthnasol i ddiogelwch plant.
Storio deunyddiau adeiladu (fel pibellau, cylchoedd twll archwilio, a bagiau sment) fel nad ydynt yn gallu eu troi na rholio drosodd.
Tynnu ysgolion mynediad o waith cloddio a sgaffaldiau.
Cadw sylweddau peryglus dan glo.

## Slide 11: Arwyddion diogelwch
Defnyddir: yn y rhan fwyaf o safleoedd adeiladu.
Gosod: fel arfer wedi’i sgriwio neu wedi’i hoelio i unrhyw arwyneb solet, gellir eu gosod gyda chebl ar ffensys ac ati.
Cynnal a chadw: yn lân ac yn weladwy bob amser.

## Slide 12: Arwyddion a rhwystrau dros dro
Defnyddir: o amgylch tyllau a gwaith cloddio bas. Mae’n rhoi rhybudd i weithwyr a cherddwyr ac yn rhoi llwybr diogel iddynt.
Gosod: maent yn cael eu gosod gan weithwyr a’u cadw yn eu lle â bagiau tywod.
Cynnal a chadw: gwnewch yn siŵr bod y stribedi gwelededd yn lân. Hefyd, holwch yn ystod ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith am y lleoliad cywir a’u bod yn dal i sefyll yn syth.

## Slide 13: Ffensys metel dros dro
Defnyddir: ar safleoedd adeiladu mwy.
Gosod: eu gosod gan weithredwyr, mae paneli ffensys yn cael eu gosod mewn blociau traed a’u dal yn eu lle â bracedi.
Cynnal a chadw: holwch yn ystod ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith am y lleoliad cywir a’u bod yn dal i sefyll yn syth.

## Slide 14: Waliau solet dros dro
Defnyddir: ar safleoedd adeiladu mawr ac amlwg.
Gosod: gall fod wedi’i wneud ar gyfer safleoedd penodol, wedi’i goncritio i’r ddaear ac wedi’i osod mewn amrywiaeth o ffyrdd.
Cynnal a chadw: gwirio yn ystod ac ar ddiwedd y diwrnod gwaith am y lleoliad cywir, dim arwyddion o ddifrod na mynediad ar wahân i’r mynedfeydd cywir.

## Slide 15: Crynhoi
Mae'r math o ddiogelwch safle a'i faint yn dibynnu ar y canlynol:
natur a math y gwaith adeiladu
pa mor boblog yw'r ardal
pwy fydd angen ymweld â’r safle yn ystod y gwaith
a allai’r safle ddenu plant
nodweddion y safle.

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?