## Slide 1: PowerPoint 15: Sicrhau bod concrid yn caledu
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Pam mae angen i goncrid galedu?
Caledu yw’r cam olaf ac un o’r camau pwysicaf wrth goncritio. Ni waeth pa mor dda y gosodwyd y concrid hyd y pwynt hwn, os na chaiff y gwaith caledu ei wneud yn iawn, ni fydd y concrit yn datblygu ei gryfder llawn.
Mae’r concrid sydd wedi caledu’n iawn yn well mewn cymaint o ffyrdd. Mae’n gryfach ac yn dal dŵr. Mae’n llai tebygol o gael ei niweidio gan rew. Yr haen arwyneb yw’r rhan o’r concrid sy’n cael ei tharo waethaf gan caledu gwael. Ond yr wyneb yma sy’n rhoi’r gallu i’r concrid wrthsefyll traul, ac sy’n diogelu gwaith atgyfnerthu’r concrid. Os na chaiff galedu’n gywir, effeithir ar effeithiolrwydd ac oes y concrid.

## Slide 3: Beth yn union mae caledu’n ei wneud?
Pan fydd sment yn cael ei gymysgu â dŵr, mae adwaith cemegol a elwir yn hydradu yn digwydd. Dyma sy’n achosi i’r sment, a’r concrid gydag ef, galedu ac yna ddatblygu ei gryfder a’i wytnwch.
Ond ni all hydradu ddigwydd oni bai fod y concrid yn cael ei gadw’n llaith ac ar dymheredd addas yn gynnar ar ôl ei osod.
Os bydd y concrid yn sychu, bydd yr adwaith hydradu’n dod i stop. Po gynharaf mae hyn yn digwydd, y mwyaf difrifol yw’r effaith ar ansawdd posibl y concrit.

## Slide 4: Dulliau o sicrhau bod concrid yn caledu’n iawn
Mae dwy ffordd sylfaenol o sicrhau bod concrid yn caledu’n iawn.
Mae’r dull cyntaf yn golygu cadw wyneb y concrid yn llaith drwy greu pwll, chwistrellu, tywod llaith neu hesian llaith.
Mae ail ddull yn atal colli lleithder o’r concrid drwy ei orchuddio â gorchuddion polythen, chwistrellu pilen galedu, neu adael y ffurfwaith yn ei le.

## Slide 5: Dull caledu 1
Creu pwll
Chwistrellu
Tywod mân llaith
Hesian llaith

## Slide 6: Dull caledu 2
Gadael y ffurfwaith
Gorchudd polythen
Chwistrellu pilen galedu

## Slide 7: Dulliau o sicrhau bod concrid yn caledu’n iawn
Yn ddi-os, dulliau Dull 1 yw’r rhai mwyaf effeithlon a mwyaf priodol ar gyfer rhai mathau o waith. Fodd bynnag, maent yn dioddef o’r anfantais ymarferol eu bod yn ddrud gan eu bod yn llafurddwys. Hefyd, os nad ydynt yn cael eu gwneud yn iawn, ac mae’n anodd iawn sicrhau hyn, efallai y byddant yn gwneud mwy o ddrwg nag o les.
Mae dulliau Math 2, er nad ydynt mor effeithlon, fel arfer yn foddhaol i bawb ac eithrio gwaith arbennig iawn. Mae gan y dulliau hyn y fantais fawr y gellir eu gwneud yn haws.

## Slide 8: Dulliau o galedu – ffurfwaith
Mae gadael gwaith ffurfio yn aml yn ddull effeithlon a chost-effeithiol o galedu concrit, yn enwedig yn ystod y camau cynnar. Mewn tywydd sych poeth iawn, efallai y byddai’n ddymunol gwlychu gwaith pren, er mwyn ei atal rhag sychu yn ystod y cyfnod caledu, a thrwy hynny gynyddu’r cyfnod y mae’n dal i fod yn effeithiol.
Mae’n ddymunol bod unrhyw arwynebau sy’n agored i’r concrid (e.e. pennau trawstiau) yn cael eu gorchuddio â gorchuddion plastig neu eu cadw’n llaith drwy ddulliau eraill. Dylid nodi, pan fydd gwaith ffurfio fertigol yn cael ei lacio o arwyneb (e.e. o arwyneb wal) bod ei effeithiolrwydd fel system galedu yn cael ei leihau’n sylweddol.

## Slide 9: Dulliau o galedu – gorchuddion plastig
Mae dalennau plastig, neu ddeunydd tebyg arall, yn rhwystr effeithiol rhag colli dŵr, ar yr amod eu bod yn cael eu cadw yn eu lle ac yn cael eu diogelu rhag difrod.
Mae eu heffeithiolrwydd yn llawer llai os nad ydynt yn cael eu cadw’n ddiogel yn eu lle. Rhaid atal symudiad drafftiau o dan y gorchudd.
Dylid gosod gorchuddion plastig dros arwynebau agored y concrid cyn gynted ag y bo modd gwneud hynny heb amharu ar y gorffeniad. Ar arwynebau gwastad, fel palmentydd, dylent ymestyn y tu hwnt i ymylon y slab, am o leiaf ddwywaith trwch y slab, neu gael eu troi i lawr dros ymyl y slab a’u selio.

## Slide 10: Dulliau o galedu – cyfansoddion caledu
Mae cyfansoddion caledu sy’n ffurfio pilen yn hylifau sydd fel arfer yn cael eu chwistrellu’n syth ar arwynebau concrid. Mae’r rhain wedyn yn sychu i ffurfio pilen gymharol anhydraidd sy’n atal colli lleithder o’r concrid.
Maent yn ffordd effeithlon a chost-effeithiol o galedu concrid a gellir eu defnyddio ar gyfer concrid wedi’i osod o’r newydd neu goncrid sydd wedi’i galedu’n rhannol drwy ryw ddull arall. Fodd bynnag, gallant effeithio ar y bond rhwng concrit a thriniaethau arwyneb dilynol.
Mae angen arfer gofal arbennig wrth ddewis cyfansoddyn addas o dan amgylchiadau o’r fath. Gall gweddillion rhai cynhyrchion nadu cynhyrchion a theils lloriau rhag glynu ar arwyneb y concrid.

## Slide 11: Dulliau o galedu – caledu â dŵr
Defnyddir dŵr i galedu drwy gyflenwi dŵr i arwyneb concrid mewn ffordd sy’n sicrhau ei fod yn cael ei gadw’n llaith yn barhaus. Ni ddylai’r dŵr a ddefnyddir at y diben hwn fod yn fwy na thua 5⁰C yn oerach nag arwyneb y concrid.
Gall chwistrellu concrid cynnes gyda dŵr oer achosi ‘sioc thermal’ a allai achosi neu gyfrannu at gracio. Rhaid osgoi gwlychu a sychu’r concrid bob yn ail hefyd gan fod hyn yn achosi newidiadau yn y cyfaint a allai gyfrannu at gracio a chracio’r arwyneb.

## Slide 12: Dulliau o galedu – pyllau
Mae’n bosib y bydd arwynebau gwastad neu led wastad fel lloriau, palmentydd, toeau gwastad ac ati yn cael eu caledu drwy ddefnyddio pyllau. Codir argae o amgylch ymyl y slab ac yna mae dŵr yn cael ei ychwanegu i greu ‘pwll’ bas.
Rhaid bod yn ofalus i sicrhau nad yw’r pwll yn gwagio drwy anweddu neu ollyngiadau. Mae pyllau’n ddull cyflym, rhad ac effeithiol o galedu pan fo cyflenwad parod o ddeunydd da i wneud ‘argae’ (e.e. pridd cleiog), cyflenwad o ddŵr ac nad yw’r ‘pwll’ yn ymyrryd â gwaith adeiladu dilynol.
Mae ganddo fantais ychwanegol o helpu i gynnal tymheredd unffurf ar wyneb y slab. Mae craciau thermol cynnar yn llai tebygol mewn slabiau sy’n cael eu caledu drwy ddefnyddio pyllau.

## Slide 13: Dulliau o galedu – gorchuddion gwlyb
Gellir defnyddio ffabrigau fel hesian, neu ddeunyddiau fel tywod i gadw dŵr ar wyneb y concrid. Ar rannau gwastad, efallai y bydd angen gosod pwysau i gadw ffabrigau i lawr.
Hefyd, mae’n bwysig sicrhau bod yr ardal gyfan yn cael ei gorchuddio. Dylid gosod gorchuddion gwlyb cyn gynted ag y bydd y concrid wedi caledu’n ddigonol i atal difrod ar yr wyneb.
Ni ddylid gadael iddynt sychu gan eu bod yn gallu gweithredu fel wic a thynnu dŵr allan o’r concrid.

## Slide 14: Dulliau o galedu – chwistrellu
Gall chwistrellu â chwistrell mân neu niwlen o ddŵr fod yn ddull effeithlon o gyflenwi lleithder ychwanegol ar gyfer caledu ac, yn ystod tywydd poeth, mae’n helpu i ostwng tymheredd y concrid.
Fel gyda dulliau eraill o galedu llaith, mae’n bwysig bod y system chwistrellu’n cadw’r goncrit yn wlyb yn barhaol. Fodd bynnag, nid oes rhaid i’r systemau chwistrellu fod ymlaen yn barhaol; gellir eu cysylltu ag amserydd.
Mae angen cyflenwad mawr o ddŵr i chwistrellu dŵr, gall fod yn wastraffus o ddŵr ac efallai y bydd angen system ddraenio i drin dŵr ffo. Y dewis arall yw cael system ‘gaeedig’ lle caiff y dŵr ei gasglu a’i ailgylchu.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?