## Slide 1: PowerPoint 10: Dulliau adeiladu palmantu modiwlaidd palmant bloc
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Trawstoriad nodweddiadol o ardal balmantog
Mae ardal balmog nodweddiadol wedi’i chreu o dair haen o waith adeiladu.
Yr haen waelod neu’r haen gyntaf a elwir yn is-sylfaen.
Yr haen wely yw’r ail.
Y trydydd yw’r cwrs arwyneb.

## Slide 3: Paratoi’r ardal
Dylai’r ardal sydd i’w phalmantu gael ei marcio’n ofalus i’w pharatoi cyn dechrau cloddio.
Ceisiwch gadw’r ardal hon mor sgwâr â phosibl bob amser. Cyfrifwch i ble mae’r dŵr yn mynd i lifo ar ôl gosod y palmant. Yn ddelfrydol, bydd hyn i draen yn arwain at gwrs dŵr naturiol.
Rheol y fawd yw cloddio i lawr i sylfaen solet; deunydd clai yw hwn fel arfer.
Dolen fideo: www.youtube.com/watch?v=EEfLN42zaAw&list=PL30E0467B279E05A4
Dolen Youtube

## Slide 4: Goleddf
Mae palmantu’n darparu arwyneb palmantog sydd bron yn anhydraidd pan fydd yn newydd.
Mae cymalau sy’n llawn tywod yn datblygu gwrthiant dŵr yn gynnar yn eu hoes. Felly, mae angen goleddf ar ardal balmantog ar gyfer draenio dŵr wyneb. Argymhellir goleddf ar draws o 2.5% (1:40) o leiaf a goleddf ar hyd o 1.25% (1:80), lle bynnag y bo modd.

## Slide 5: Gosod yr is-sylfaen
Dylai uchder a goleddf y palmant bloc gael ei osod allan gan berson cymwys gan sicrhau na fydd dŵr yn cronni ar yr arwyneb gorffenedig.
Dylai’r deunydd is-sylfaen gael ei daenu a’i lefelu i’r uchder a’r goleddfau ddymunir gyda rhaw neu gribin yn ôl yr angen.
Yn gyffredinol, ni ddylai trwch nodweddiadol yr is-sylfaen fod yn ddim llai na 75-100mm. Yna dylid ei gywasgu â phlât sy'n dirgrynu.
Os ydych chi’n defnyddio plât sy’n dirgrynu a oedd yn pwyso 1400kg/m2 i 1800kg/m2 yna byddai angen i chi basio dros yr haen chwe gwaith gyda’r plât sy’n dirgrynu i wneud yn siŵr ei fod wedi’i gywasgu’n ddigonol.

## Slide 6: Gosod yr is-sylfaen
Defnyddio plât sy'n dirgrynu:
www.youtube.com/watch?v=0YnEpeKS4_A
www.youtube.com/watch?v=3v-6o29nE7U
www.youtube.com/watch?v=fKS2K9qo-dM
Dolen Youtube

## Slide 7: Cau o gwmpas yr ymylon
Rhaid cau o gwmpas ymyl y man palmantog i atal symudiad yn y man palmantog cyfan neu flociau unigol. Mae cau o gwmpas yr ymylon yn nadu symudiad ochrol, yn atal y blociau rhag troi ac yn cyfyngu ar golli deunydd gosod ar y ffiniau.
Dylid cau o gwmpas yr ymyl ar bob ffin yn yr ardal balmantog, gan gynnwys lle mae palmant bloc yn cwrdd â gwahanol ddeunyddiau hyblyg, fel mannau glaswelltog.

## Slide 8: Yr haen wely
Dylai’r tywod siarp (wedi’i olchi ddwywaith yn ddelfrydol) gael ei sgridio a’i baratoi gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol:
Cyn cwblhau’r cwrs gosod: dylid taenu’r deunydd mewn un haen a’i gywasgu gan ddefnyddio cywasgydd plât, gan ganiatáu ar gyfer lleihau trwch a gyflawnir yn ystod cywasgu a lefelu’r arwyneb drwy sgridio.
Cwrs gosod heb ei gywasgu: cwasgaru’r deunydd yn rhydd mewn haen unffurf a sgridio i’r trwch sydd ei angen i roi trwch delfrydol y cwrs gosod ar ôl gosod y blociau palmant a’u dirgrynu i’w lle.
www.youtube.com/watch?v=Z-Au0RnKgmg
YouTube Link

## Slide 9: Gosod y cwrs wyneb
Fel arfer, dylai’r broses o osod blociau gychwyn ar yr ymyl sefydlog.
Os yw’r ymyl hon yn annhebygol o fod yn ddigon syth neu ar 90 gradd i’r bond bloc arfaethedig, dylid gosod lein fel datwm dros dro bellter byr oddi wrth yr ymyl a’i defnyddio i alinio’r ‘rhes’ gyntaf o flociau.
Bydd ail lein ar 90 gradd i’r gyntaf yn sicrhau nad yw’r bond blociau’n ‘crwydro’. Yna, gellir llenwi’r ardal rhwng y llinell linyn gyntaf a’r ymyl â blociau, eu torri fel eu bod yn ffitio yn ôl yr angen.
Fe’ch cynghorir i barhau i ddefnyddio lein neu ddulliau rheoli eraill wrth osod y man palmantog.

## Slide 10: Gosod y cwrs wyneb
Dylid gosod y blociau gyda lled uniadau rhwng 2–5 mm, yn y bond penodedig. Nid yw’r nibiau gwahanu ar rai blociau wedi’u dylunio i bennu lled yr uniad ond yn hytrach i atal difrod i’r blociau o gyswllt wyneb yn wyneb. Ar gyfer gosod â llaw, dylai’r gosodwr weithio o flociau sydd eisoes wedi’u gosod, gan ofalu nad yw’n amharu arnynt. Dylid gosod blociau llawn yn gyntaf gan ddefnyddio wyneb agored fel y dangosir:

## Slide 11: Patrymau gosod blociau
Mae blociau palmantu concrid wedi’u rhag-gastio yn cael eu cynhyrchu mewn amrywiaeth o siapiau, meintiau a lliwiau sy’n galluogi nifer o batrymau a dyluniadau.
Ar gyfer ardaloedd cerdded, nid yw’r patrwm gosod mor bwysig ag mewn ardaloedd lle bydd traffig. Ar gyfer ardaloedd sy’n cael eu defnyddio gan gerbydau, y patrwm gosod mwyaf effeithiol yw bond herringbone.

## Slide 12: Bond brics ar eu hyd
Mae’r bond brics ar eu hyd yn addas ar gyfer mannau i gerddwyr ac ardaloedd lle mae’r traffig yn ysgafn iawn, heb fod yn agored i symudiadau troi rheolaidd na brecio neu gyflymu’n aml. Dylid gosod rhesi bloc ar ongl sgwâr

## Slide 13: Gwehyddiad basged
Mae’r patrwm hwn yn addas ar gyfer ardaloedd ar gyfer cerddwyr yn unig ac ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer ardaloedd lle bydd traffig.

## Slide 14: Patrymau herringbone
Mae patrymau herringbone yn addas ar gyfer pob arwyneb.
Herringbone 90º i’r ymyl
Herringbone 45º i’r ymyl

## Slide 15: Torri blociau
Cyn diwedd y diwrnod gwaith, neu ddechrau tywydd garw, dylid cwblhau'r ardal balmantog, cyn belled ag y bo'n ymarferol, drwy fewnosod blociau wedi'u torri, ac yna dylid llenwi’r uniadau a chywasgu.
Dylid torri blociau gan ddefnyddio torrwr hydrolig neu fecanyddol, llif neu ddisg sgraffiniol, i sicrhau cywirdeb sy’n sicrhau lled yr uniad rhwng 2–5 mm.
Gellir defnyddio blociau wedi eu torri i hyd at draean o’u hyd gwreiddiol. Ni ddylid defnyddio blociau llai na chwarter eu hyd gwreiddiol.
Dylid osgoi torri’r blociau’n hydredol, gan y gallai’r darn a dorrwyd o ganlyniad fod yn sylweddol wannach na bloc lled llawn.
www.youtube.com/watch?v=8nwT43nKhlI
Dolen YouTube

## Slide 16: Llenwi uniadau
Cyn dechrau llenwi, dylid gwirio’r haen o flociau i sicrhau ei bod yn cydymffurfio’n llawn â’r fanyleb, gan gynnwys lefelau a goddefiannau, mannau ar y cyd ac aliniad bloc, a chywiro unrhyw ddiffyg cydymffurfio.
Dylid brwsio tywod silica sych (wedi’i sychu mewn odyn yn ddelfrydol), sy’n llifo’n rhydd yn unol â’r canlynol (yn seiliedig ar y Safon Agregau Ewropeaidd newydd, BS EN 12620 - categori f2) i mewn i’r uniadau rhwng y blociau, gan lenwi’r uniadau’n llawn.
Caiff y weithred hon ei dilyn gan gywasgu drwy basio ddwywaith neu fwy dros yr wyneb gyda phlât sy’n dirgrynu. Dylid ychwanegu tywod ychwanegol i ychwanegu at y cymal yn ôl yr angen ar ôl ei gywasgu ac yn ystod oes gynnar y palmant. Ni ddylai’r tywod a ddewiswyd staenio wyneb y palmant.

## Slide 17: Dolenni fideo
www.youtube.com/watch?v=rrwERw-UESY
www.youtube.com/watch?v=uNh74o7ifW8
www.youtube.com/watch?v=J__TVDrOzgo
Dolen YouTube

## Slide 18
Unrhyw gwestiynau?