## Slide 1: PowerPoint 8: Deunyddiau palmantu modiwlaidd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Is-sylfaen neu is-sylfaen gronynnog (GSB)
Yr is-sylfaen/haen sylfaen wrth adeiladu patios a llwybrau troed palmant bloc.
Storiwch mewn cilfachau sydd â waliau rhyngddynt er mwyn osgoi cymysgu.
Dylai llawr y baeau hyn fod yn goncrid a dylai ddisgyn rhywfaint tuag at flaen y biniau er mwyn i ddŵr glaw ddraenio’n rhydd.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 3: Tywod siarp
Gosod slabiau palmantu a blociau. Neu ei ddefnyddio i wneud concrid.
Storiwch mewn cilfachau sydd â waliau rhyngddynt er mwyn osgoi cymysgu.
Dylai llawr y baeau hyn fod yn goncrid a dylai ddisgyn rhywfaint tuag at flaen y biniau er mwyn i ddŵr glaw ddraenio’n rhydd.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 4: Tywod silica
Llenwi’r bylchau bach mewn ardaloedd o balmant bloc.
Storio ar baledau i gadw’r bagiau’n glir o’r llawr ac i ffwrdd oddi wrth y waliau er mwyn sicrhau bod digon o aer yn cylchredeg rhyngddynt.
Cadwch y tywod hwn yn sych bob amser.
Peidiwch byth â storio mwy nag wyth o fagiau ar ben ei gilydd.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 5: Sment
Dyma’r glud sy’n rhwymo wrth wneud morter/haen gwely neu goncrit wrth osod palmant.
Rhaid eu storio mewn siediau sy’n dal dŵr ac sydd wedi’u hawyru’n dda – gyda lloriau pren yn ddelfrydol.
Dylid storio sment ar baledau i gadw’r bagiau’n glir o’r llawr ac i ffwrdd oddi wrth y waliau er mwyn sicrhau bod digon o aer yn cylchredeg rhyngddynt.
Peidiwch byth â storio mwy nag wyth o fagiau ar ben ei gilydd er mwyn osgoi cywasgu’r deunyddiau neu ‘galedu yn y warws’.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 6: Ymylon pren
Fe’i defnyddir fel atalfa ymyl ar lwybr troed.
Mae’n cael ei ddefnyddio i dorri sgridiau ar gyfer yr haen wely wrth osod blociau.
Maen nhw’n cael eu danfon mewn niferoedd bach a mawr ac fel arfer maen nhw’n cael eu rhwymo gyda’i gilydd.
Dylid eu storio ar sgids coed rhag iddynt warpio ac i’w cadw’n wastad.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 7: Cyrbiau ymyl neu gyrbiau cicio
Fe’u defnyddir fel ymyl ar lwybr troed.
Storiwch ar baled.
Wedi’i lapio pan fo’n bosibl; os byddant yn cael eu storio’n rhydd, dylid eu stacio ar eu hymylon er mwyn osgoi difrodi eu hwynebau.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 8: Slabiau palmant
Fel gorffeniad arwyneb ar lwybrau, patios a throetffyrdd; mae gwahanol feintiau ar gael.
Storiwch ar baled.
Wedi’i lapio pan fo’n bosibl; os byddant yn cael eu storio’n rhydd, dylid eu stacio ar eu hymylon er mwyn osgoi difrodi eu hwynebau.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 9: Palmant blociau
Fel gorffeniad arwyneb ar ffyrdd a throetffyrdd.
Storiwch ar baled.
Wedi’i lapio pan fo’n bosibl; os byddant yn cael eu storio’n rhydd, dylid eu stacio ar eu hymylon er mwyn osgoi difrodi eu hwynebau.
Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio?
Sut bydd yn cael ei storio?

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?