## Slide 1: PowerPoint 13: Ffurfwaith concrid ac atgyfnerthu
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Ffurfwaith
Pwrpas y ffurfwaith yw cynnwys concrid wedi’i osod a’i gywasgu’n ffres nes ei fod wedi ennill digon o gryfder i fod yn hunangynhaliol, cynhyrchu elfen goncrit o’r siâp a’r maint gofynnol, a chreu’r gorffeniad a ddymunir i’r concrit.

## Slide 3: Gofynion ffurfwaith
Dylai’r ffurfwaith fod yn ddigon cadarn i’w atal rhag symud wrth osod y concrid.
Dylai fod yn ddigon cryf i gario pwysau neu wasgedd y concrid gwlyb.
Dylid ei osod yn unol â llinell a lefel o fewn y goddefiannau a bennwyd.
Dylai uniadau fod yn ddigon tynn i atal colli dŵr neu bast sment o’r concrid.

## Slide 4: Mathau o ffurfwaith: safle
Mae ffurfwaith ffordd (ffurflenni dur) yn eithaf poblogaidd ymysg contractwyr proffesiynol i’w defnyddio ar y safle gan ei bod yn gadarn ac yn wydn, yn fwy nag abl i wrthsefyll caledwaith safle adeiladu prysur a does dim modd eu torri i bob pwrpas. Gellir ei ailddefnyddio dro ar ôl tro, nid oes angen llawer o sgil i’w sefydlu ac mae’n rhad – gellir llogi hydoedd sengl am lai nag ychydig o bunnoedd yr wythnos.

## Slide 5: Mathau o ffurfwaith: safle
Mae caeadau pren yn fwy traddodiadol ac, er mai’r ffurf ddur yw’r ffurf a ddewisir ar gyfer slabiau syml, ceir sefyllfaoedd lle nad yw’n bosibl nac yn ymarferol ei ddefnyddio, felly defnyddir caenu pren.
Mantais fawr caeadau pren dros ffurf dur yw, oherwydd ei fod yn cael ei godi ar y safle, y gellir ei wneud ar gyfer unrhyw sefyllfa, yn amrywio o siapiau od, i ddyfnderoedd uwch. Caeadau pren hefyd yw’r dewis arferol ar gyfer gwaith concrid fertigol, er ei fod yn aml yn cael ei ddefnyddio ar y cyd ag elfennau cryfhaol dur modiwlaidd.

## Slide 6: Asiantau rhyddhau
Mae angen i bob ffurfwaith, boed yn ffurf ffordd ddur neu’n gaead pren, gael ei orchuddio ag asiant gollwng (olew mold) cyn gosod unrhyw goncrid.
Pwrpas cyfrwng rhyddhau yw atal y concrid rhag bondio i’r ffurfwaith a difetha’r wyneb pan fydd y gwaith ffurfio’n cael ei dynnu. Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod y ffurfwaith yn aros yn lân ac yn rhydd o goncrid, fel y gellir ei ailddefnyddio’n hawdd mewn mannau eraill.
Fel arfer, mae’n hylif sy’n cael ei beintio ar y ffurfwaith cyn i’r concrid gael ei dywallt ac mae’n sychu, gan adael gweddillion sebon neu gwyrog nad ydynt yn cael effaith niweidiol ar y concrid.

## Slide 7: Tynnu ffurfwaith
Bydd y cyfnod a ddylai fynd heibio cyn i’r gwaith ffurfio gael ei dynnu yn amrywio o’r naill waith i’r llall a bydd yn dibynnu ar y concrid a ddefnyddir, y tywydd a pha mor agored yw’r safle, unrhyw driniaeth ddilynol i’w rhoi i’r concrid, y dull o’i galedu a ffactorau eraill.
Rhaid peidio â thynnu’r gwaith ffurfio nes bod y concrid yn ddigon cryf i’w gynnal ei hun ac i allu cario llwythi a roir arno. Felly, dylai’r amser i’w dynnu fod yn gysylltiedig â chryfder y concrid, ac yn amlwg mae’n rhaid gadael ffurfiau soffit i greu trawstiau a slabiau yn eu lle yn hwy nag sy’n angenrheidiol ar gyfer y ffurfiau ochr. Fodd bynnag, lle mae edrychiad yn bwysig, dylai amseroedd tynnu fod mor gyson â phosibl i sicrhau’r amrywiad lliw lleiaf yn yr arwyneb gorffenedig.

## Slide 8: Atgyfnerthu – pam fod angen hynny?
Mae gan Concrid gryfder cywasgol da, ond mae’n frau ac ni fydd yn cymryd straen trwm, ni ellir ei blygu na’i dynnu.
Mae’r atgyfnerthiad dur yn helpu i’w atal rhag cracio os yw’n dioddef straen heblaw cywasgu.

## Slide 9: Atgyfnerthu
Gall atgyfnerthu concrid gynnwys barrau dur wedi’u plygu neu ffabrig dur wedi’i weldio. Mae’r deunyddiau hyn yn dod o dan BS 4449, 4482 a 4483. Mae’r gofynion ar gyfer nodi, mesur, plygu a thorri atgyfnerthiad wedi’u cynnwys yn BS 8666.
Gwaith atgyfnerthu a wnaed ymlaen llaw
Mae’n aml yn fwy cyfleus cael cewyll a threfniadau atgyfnerthu cymhleth sydd eisoes wedi’u cynhyrchu o ffatri’r cyflenwr. Gellir amseru’r danfon i gyd-fynd â’r rhaglen adeiladu ond mae’r un gofynion ar gyfer storio ar y safle yn berthnasol ag ar gyfer atgyfnerthu confensiynol. Mae rhai o’r cydosodiadau’n drwm a bydd angen cyfarpar codi addas.

## Slide 10: Gorchuddio gwaith atgyfnerthu
Mae cryfder, gwydnwch a gwrthiant tân strwythur concrid cyfnerthedig yn dibynnu, ymysg ffactorau eraill, ar y gwaith atgyfnerthu sy’n cael ei wneud yn gywir, o fewn goddefiannau a ganiateir, yn y concrit caled.
Yr achos mwyaf cyffredin pan fydd gwaith atgyfnerthu yn rhydu yw nad oes digon o orchudd (mae ansawdd concrid annigonol yn achos mawr arall). Dylid gwirio safle’r atgyfnerthiad cyn ac yn ystod y concrid i sicrhau bod y gorchudd yn gywir drwyddi draw.
Darnio oherwydd diffyg neu orchudd anghywir

## Slide 11: Gorchuddio gwaith atgyfnerthu
I atal hyn rhag digwydd, dylid gorchuddio gwaith atgyfnerthu yn unol â’r gofynion a nodir fel arfer ar y lluniau gweithio.
Mae gorchudd penodedig yn golygu dyfnder gorchudd concrid, a ddangosir ar luniadau, i’r atgyfnerthiad agosaf at wyneb y concrit, gan gynnwys dolenni.
Bydd y gorchudd penodedig yn dibynnu ar pa mor agored yw’r elfen benodol o goncrid a chynnwys y sment, y math o sment a chymhareb amsugno/dŵr rhydd y concrid penodedig.

## Slide 12: Cadw’r gorchudd – bylchwyr a chadeiriau
Gellir rhoi sylw i atgyfnerthu drwy ddefnyddio’r bylchwyr a’r cadeiriau i BS 7973-1, a leolir yn unol â BS 7973-2.
Mae’r bylchwyr wedi’u gwneud o blastig, sment ffibr neu goncrid, ac maent yn cael eu cyflenwi mewn sawl siâp ac o wahanol feintiau i roi’r gorchudd cywir. Defnyddir cadeiriau i osod haenau atgyfnerthu y pellter cywir oddi wrth ei gilydd. Fe’u defnyddir mewn slabiau a waliau.

## Slide 13: Bylchwyr a chadeiriau
Rhaid i’r bylchwyr a’r cadeiriau fod yn wydn, ac ni ddylent achosi cyrydiad i’r gwaith atgyfnerthu neu staenio’r goncrid. Dylai’r rhai a wneir o sment ffibr neu goncrid fod yn debyg o ran cryfder, gwydnwch, mandylledd ac ymddangosiad os yw gorffeniad y goncrid o’i amgylch yn bwysig. Ni ddylid defnyddio blociau concrid sydd wedi’u gwneud ar y safle. Mae rhagor o arweiniad ar ddefnyddio bylchwyr ar gael yn y cyhoeddiad BS 7973.

## Slide 14: Gosod atgyfnerthiad
Dylid clymu’r bariau atgyfnerthu’n ddiogel ynghyd â gwifrau haearn meddal neu ddyfeisiau clymu yn unol â BS 7973. Dylid bod yn ofalus i sicrhau nad yw blaen dyfeisiau clymu neu glipiau yn treiddio i’r gorchudd concrid.
Mae cysylltiadau strwythurol rhwng bariau fel arfer yn cael eu gwneud drwy orgyffwrdd. Gellir defnyddio cyplyswyr mecanyddol os nad yw’r gorgyffwrdd yn ymarferol neu os byddai hydoedd hir o orgyffwrdd yn annerbyniol. Os oes unrhyw ansicrwydd ynghylch trefniant yr atgyfnerthiad, neu unrhyw anghysondeb rhwng maint y bar a’r lluniadau, dylid ymgynghori â’r peiriannydd.

## Slide 15: Fideos
Leinars grisiau https://www.youtube.com/watch?v=QuqryhFu9w8
Ffurfwaith pren www.youtube.com/watch?v=yD4xNFDZvcA
Ffurfwaith plastig www.youtube.com/watch?v=MK7qBFYau6U
Systemau ffurfwaith modiwlarhttps://www.youtube.com/watch?v=S-wFwXw4jUQ
Ffurfwaith i golofnau a thrawstiau www.youtube.com/watch?v=D8MMTrXsWB0
Dolen YouTube

## Slide 16
Unrhyw gwestiynau?