## Slide 1: PowerPoint 20: Cyfrifio tunelli
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cyfrifiadau
Mae llawer o weithwyr adeiladu yn osgoi ymgymryd â chyfrifiadau meintiau, ond mae’n rhan bwysig o’r gwaith.
Gallai methu cyfrifo’r maint cywir o ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer tasg olygu na fydd digon o ddeunyddiau i orffen y dasg.
Mae’n bwysig cyfrifo meintiau deunyddiau yn gywir gan fod camgymeriadau’n gallu arwain at gost ddiangen ac aneffeithlonrwydd.

## Slide 3: Cyfrifo meintiau
Ym maes adeiladu a pheirianneg sifil, rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu.
Rydym yn cyfrifo’r gwahanol ddeunyddiau mewn gwahanol ffyrdd a chan ddefnyddio gwahanol fformiwlâu.
Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar gyfrifiadau tunelli. Defnyddir y rhain i gyfrifo tywod, gro ac is-sylfaen.

## Slide 4: Meintiau
Tunelli: dilynwch y fformiwla hon
Metrau ciwbig i dunelli = cyfaint x dwysedd
Mae gan bob deunydd ddwysedd.
Faint mae metr ciwbig o’r deunydd yn ei bwyso yw ei ddwysedd.

## Slide 5: Dwysedd deunyddiau
Tywod = 1.8
Gro = 2.1
Is-sylfaen gronynnog (GSB) = 2.1
Cofiwch: un rheol dda yw gweithio bob amser ar y sail y bydd tywod â dyfnder o 50mm a GSB â dyfnder o 100mm wrth wneud cyfrifiadau.

## Slide 6: Meintiau – tywod
Er enghraifft:
Mae arwynebedd yn mesur 10m x 50m ac rydych eisiau ei orchuddio â 50mm o dywod.
Yn gyntaf, cyfrifwch yr arwynebedd yna’r cyfaint a’i luosi â dwysedd y deunydd.
10 x 50 x 0.050 x 1.8 = 45 tunnell o dywod
Hyd Lled Dyfnder Dwysedd

## Slide 7: Meintiau – is-sylfaen gronynnog
Er enghraifft:
Mae arwynebedd yn mesur 10m x 50m ac rydych eisiau ei orchuddio â 100mm o GSB.
Yn gyntaf, cyfrifwch yr arwynebedd yna’r cyfaint a’i luosi â dwysedd y deunydd.
10 x 50 x 0.100 x 2.1 = 105 tunnell
Hyd Lled Dyfnder Dwysedd

## Slide 8: Rhowch gynnig ar y rhain!
Faint o DYWOD a GSB fyddai eu hangen ar gyfer yr arwynebedd canlynol?
23m o hyd 6m o led
50m o hyd 3m o led
45m o hyd 5m o led
34m o led 47.4m o hyd

## Slide 9: Mae gofyn ymarfer i’r gwaith fod yn iawn!
Cwblhewch y gweithgareddau ar y daflen waith a ddarperir.

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?