## Slide 1: PowerPoint 4: Systemau draenio
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

## Slide 2: Cyflwyniad
Pwrpas system draenio dan y ddaear yw cludo dŵr gwastraff o ffitiadau glanweithiol, fel sinciau, baddonau ac ati, a hefyd o ddŵr wyneb o doeau, dreifs, llwybrau ac ati i bibellau cymunedol mwy a elwir yn garthffosydd.
Mae’r blaenoriaethau ar gyfer system draenio dda fel a ganlyn:
Dylai’r dyluniad fod yn syml ac yn economaidd.
Rhaid gosod draeniau ar raddiannau addas.
Dylai llif dŵr gwastraff fod yn lanhau’r pibellau wrth lifo.
Dylai lifo drwy’r system heb ollyngiadau.
Rhaid cydymffurfio â’r holl reoliadau a safonau perthnasol.

## Slide 3: System ddraenio gyfun
Mewn rhai systemau draenio, yn enwedig systemau hŷn, mae dŵr gwastraff a dŵr wyneb yn cael eu gollwng i ddraen neu garthffos gyffredin. Gelwir y system hon yn system gyfun, gan fod yr holl ddraeniau adeiladu yn cael eu cyfuno yn un draen neu garthffos.
Y broblem gyda’r math hwn o system yw bod dŵr wyneb sy’n gymharol ‘lân’ yn cael ei gymysgu â dŵr gwastraff ac, felly, rhaid iddo fynd drwy’r un broses drin â dŵr gwastraff.
Nid yw trin dŵr wyneb i’r graddau hyn yn angenrheidiol nac yn ddarbodus. Gallai hefyd beri risg i iechyd yn ystod stormydd os nad yw’r garthffos yn gallu ymdopi â faint o ddŵr sy’n llifo drwy’r system ar y pryd. O ganlyniad, bydd cynnwys y system yn gorlifo mewn gylïau neu hyd yn oed mewn offer glanweithiol y tu mewn i'r adeilad.

## Slide 4: System ddraenio gyfun

## Slide 5: System ar wahân
Gwelliant ar y system gyfun yw’r system ar wahân.
Yn y system hon, mae’r dŵr gwastraff yn cael ei gludo mewn carthffosydd a draeniau budr ac mae’r dŵr wyneb yn cael ei gludo mewn draeniau dŵr wyneb a charthffosydd ar wahân. Fel mae’r enw’n ei awgrymu, mae dŵr gwastraff a dŵr wyneb yn cael eu cadw’n gwbl ar wahân drwy gydol y broses.
Mae’r problemau a amlinellir uchod yn cael eu goresgyn gan mai dim ond dŵr gwastraff sy’n cael ei gludo i’r gwaith trin carthion a bod y dŵr wyneb yn cael ei gludo i gyrsiau dŵr, fel ffrydiau, nentydd, afonydd ac ati drwy garthffos dŵr wyneb.

## Slide 6: System ar wahân

## Slide 7: System ar wahân yn rhannol
Cyfaddawd yw’r system hon lle mae dau rwydwaith ar wahân yn cael eu darparu, un yn cludo dŵr storm a dŵr budr arall, yn ogystal â dŵr storm oddi ar doeau ac o gefnau cartrefi. Mantais hyn yw ei fod yn darparu ar gyfer fflysio’r garthffos fudr gan ddŵr y to, ac ati, bob tro y bydd hi’n bwrw glaw.
Er mwyn caniatáu ar gyfer cyfnodau eithriadol o law, rhaid i’r garthffos fudr gael darpariaeth ar gyfer gorlifiadau storm, ond pur anaml y bydd yn cael ei defnyddio. Mae’r posibilrwydd o lygru cyrsiau dŵr yn parhau, ac nid yw’r system yn cael ei ffafrio o’i chymharu â’r un cwbl ar wahân.

## Slide 8: Dulliau o gael mynediad
Mae angen mynediad at osodiadau draenio er mwyn profi, archwilio a chael gwared ar falurion. Gellir darparu mynediad i ddraeniau sy’n caniatáu rhodio i’r ddau gyfeiriad drwy gyfrwng siambrau archwilio, tyllau archwilio a ffitiadau mynediad eraill.
Mae crau rodio yn darparu mynediad ar gyfer clirio malurion i gyfeiriad llif yn unig ac felly dylid eu defnyddio ar y cyd â siambr fynediad neu dwll archwilio yn is i lawr.
Ni ddylai unrhyw ran o’r draen neu’r garthffos fod dros 50m i ffwrdd o dwll archwilio. Felly, ni ddylai’r pellter rhwng pwyntiau fod yn fwy na 100m.

## Slide 9: Awyru
Mae’n rhaid awyru’r holl systemau draenio a charthffosiaeth yn ddigonol yn yr awyr agored er mwyn lleihau’r nwyon gwenwynig neu ffrwydrol sy’n cronni a chynnal gwasgedd atmosfferig pan fydd dŵr yn llifo drwy’r system ddraenio.
Dylid darparu awyru wrth ben draen, fel arfer drwy bibell garthion gyda fent neu bibell stac gyda fent ar wahân, ond nid drwy dwll archwilio.
Rhaid i’r gronynnau sydd wedi’u hymgorffori mewn dŵr budr neu system ddraenio gyfun gynnwys sêl dŵr o 50mm o leiaf.

## Slide 10: Arferion draenio da
Dylai’r cynllun draenio fod mor syml ac uniongyrchol â phosibl.
Dylai’r deunyddiau a ddefnyddir fod yn galed, yn llyfn, yn gwrthsefyll rhwd ac yn gyfan o ran siâp.
Dylid gosod pibellau’n gyda rhediad er mwyn sicrhau bod y pibellau’n eu glanhau eu hunain.
Fel rheol, ystyrir y dylai’r rhediad fod fel a ganlyn: Dylai pibell 100mm gael rhediad o 1 mewn 40. Dylai pibell 150mm, gael rhediad o 1 mewn 60. A dylai pibell 225mm gael rhediad o 1 mewn 90.
Rhaid i bob uniad fod yn aerglos, yn dwrglos ac yn rhydd o rwystrau mewnol.

## Slide 11
Unrhyw gwestiynau?