## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 7: Prif egwyddorion cylchedau trydanol
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Gwarchodaeth gor-gerrynt
Mae gor-gerrynt yn digwydd pan fydd y cerrynt yn fwy na chapasiti graddedig y gylched honno. Mae torwyr cylchedau a ffiwsys yn enghreifftiau o ddyfeisiau amddiffyn rhag gor-gerrynt ac maent yn amddiffyn gwifrau cylched rhag difrod sy’n cael ei achosi gan or-gerrynt.

## Slide 3: Ffiwsiau y gellir eu hail-weirio
      Mae ffiws yn ddolen wan mewn cylched a fydd yn ‘torri’ pan fydd gormod o gerrynt yn llifo trwyddi, gan ddiogelu dargludyddion y cylched rhag difrod.
Mae gan ffiwsiau y gellir eu hail-weirio wifren ffiws sy’n cael ei ddal yn y ddau ben gan sgriwiau bychain.

## Slide 4: Torwyr cylched
Mae torrwr cylched yn switsh trydanol sy’n gweithredu’n awtomatig i ddiogelu cylched trydanol rhag difrod a achosir gan gerrynt gormodol oherwydd gorlwytho neu siortio. Ei brif swyddogaeth yw torri llif y cerrynt ar ôl canfod nam.
Yn wahanol i ffiws, sy’n gweithio unwaith cyn gorfod ei newid, gellir ailosod torrwr cylched (naill ai â llaw neu’n awtomatig) i ailgychwyn y gweithrediad arferol gan barhau i weithredu fel arfer.

## Slide 5: Dyfeisiau cerrynt gweddilliol (RCD)
Mae RCD, neu ddyfais cerrynt gweddilliol, yn ddyfais sydd wedi’i dylunio i’ch atal rhag cael sioc drydanol farwol os byddwch yn cyffwrdd â rhywbeth byw, fel gwifren noeth. Dyfais ddiogelwch sensitif yw RCD sy’n diffodd y trydan yn awtomatig os oes nam.
Mae RCD yn monitro’r cerrynt trydanol sy’n llifo drwy’r cylchedau y mae’n cael ei defnyddio i’w diogelu. Os bydd yn canfod trydan yn llifo i lawr llwybr anfwriadol, fel drwy berson sydd wedi cyffwrdd rhan fyw, bydd yr RCD yn diffodd y cylched yn gyflym iawn, gan leihau’r risg o farwolaeth neu anaf difrifol yn sylweddol.

## Slide 6: Gofynion cylched
Mae rhan o’r rheoliadau gwifrau o BS 7671 yn mynnu bod gosodiadau’n cael eu rhannu’n gylchedau. Mae hyn er mwyn gwneud y canlynol:
atal perygl pe bai nam yn digwydd drwy sicrhau nad yw cerrynt y nam yn fwy na sydd ei angen i weithredu’r system amddiffynnol.
gallu diffodd rhan o osodiad ar gyfer cynnal a chadw neu ar gyfer profi heb effeithio ar weddill y system.
atal nam ar un cylched a fyddai’n arwain at golli’r gosodiad i gyd.
Bydd nifer y cylchedau terfynol yn dibynnu ar y mathau o lwyth a gyflenwir. Rhaid i bob cylched fod ar wahân i’r rhai eraill a rhaid ei gysylltu â thorwr cylched neu ffiws gwarchod rhag gor-gerrynt ei hun neu dorrwr cylched mewn ffiws switsh, bwrdd dosbarthu, uned defnyddiwr.

## Slide 7: Gosodiadau hŷn
Mae faint o offer trydanol sy’n cael ei ddefnyddio mewn cartrefi wedi cynyddu’n ddramatig. Ond, nid oedd hyn yn wir gyda hen osodiadau, ac adlewyrchir hyn yng ngofynion y gwifrau. Felly, mae’n bwysig iawn bod y gosodiadau hyn yn cael eu harchwilio a’u profi.

## Slide 8: Gorlwytho cylched
Os nad oes torrwr cylched, gallai’r deunydd inswleiddio ar y gwifrau doddi, a gallai ddechrau tân. Yn y rhan fwyaf o gylchedau modern, mae torrwr ar waith.
Os ydych chi’n gorlwytho cylched, rydych yn rhoi gormod o waith iddi ddelio ag ef. Mae pob dyfais rydych chi’n ei phlygio i soced yn ychwanegu at lwyth cyffredinol y gylched. Os byddwch chi’n mynd dros y llwyth hwn, bydd y torrwr cylched yn gweithredu ac yn diffodd y pŵer.

## Slide 9: Beth yw’r arwyddion o gylched wedi’i gorlwytho?
Colli pŵer yn llwyr yn y cartref oherwydd bod dyfais diogelu yn gweithredu.
Synau ac arogleuon llosgi o socedi
Switsys a socedi poeth neu gynnes.
Switsh neu soced sydd wedi llosgi.

## Slide 10: Cyfrifiadau ceblau
Pwrpas cynnal cyfrifiad cebl yw sicrhau nad yw’r cebl yn cael ei orlwytho. Gall hyn gynhyrchu gormod o wres a all yn ei dro niweidio’r cebl a’r gosodiad a hyd yn oed achosi tân.
Dyma rai o’r ceblau mwyaf cyffredin a ddefnyddir: 1mm² neu 1.5 mm² ar gyfer cylchedau goleuo a 2.5mm² ar gyfer cylchedau socedi. Fodd bynnag, mae angen i’r rheini sy’n gwneud gwaith trydanol ddeall sut mae dewis cebl o’r croestoriad cywir at ddefnydd penodol. Bydd cyfeirio at y tablau yn Atodiad 4 BS 7671 ac Atodiad 6 Canllaw Safle’r IET yn helpu i wneud cyfrifiadau ceblau.

## Slide 11: Cyfrifo’r maint iawn
Trosolwg syml ar gyfer cyfrifo’r maint cebl cywir ar gyfer llwyth penodol:
Cyfrifwch gerrynt y dyluniad (IB). Dyma’r cerrynt arferol a dynnir gan y llwyth. Fel arfer fe’i pennir fel hyn: Ib = Wattiau/ Foltiau
Dewiswch fath a graddfa gerrynt y ddyfais gor-gerrynt (In).

## Slide 12: Cyfrifo’r maint iawn
Defnyddiwch y ffactorau cywiro perthnasol i gael y cerrynt tabledig (It ). Defnyddir ffactorau cywiro mewn sefyllfaoedd sy’n atal cebl rhag gwasgaru’r gwres a achosir gan lif arferol y cerrynt drwyddo. Felly, fel y dangosir isod, dyma rai o’r ffactorau cywiro y gellir eu defnyddio::
  Tymheredd amgylchol, Ca
  Grwpio, Cg
  Inswleiddio thermol, Ci
  Ffactor ffiwsiau y gellir eu hail-weirio (BS 3036), Cf

## Slide 13: Cyfrifo’r maint iawn
Mae’r ffactorau cywiro hyn yn cael eu defnyddio fel rhanwyr yn unol â chyfradd cerrynt nominol y ddyfais amddiffyn rhag gor-gerrynt (In), er mwyn cael y cerrynt tabledig (It). Er enghraifft, yn y sefyllfa waethaf bosibl lle defnyddir y pedwar ffactor, byddai’r fformiwla’n edrych fel hyn:
It In_______ Ca x Cg x Ci x Cf

## Slide 14: Cyfrifo’r maint iawn
Pan fyddwn yn cael y cerrynt wedi’i dabio, mae’n rhaid i ni wedyn gyfrifo’r gostyngiad o ran foltedd i sicrhau nad yw’n ormod.
Mae Rheoliad 525-01-02 yn datgan na ddylai’r gostyngiad foltedd o ffynhonnell y cyflenwad i’r pwynt pellaf yn y gosodiad fod yn fwy na phedwar y cant o’r foltedd cyflenwi pan fydd y dargludyddion yn cludo cerrynt llwyth llawn. Mae gan y tablau yn Atodiad 4 adran gostyngiad foltedd lle gellir darganfod milifolt yr amp y fetr (mv/a/m) ar gyfer cebl penodol.
Mae’r gostyngiad foltedd yn cael ei gyfrifo o:
Gostyngiad foltedd =
mv/a/m x cerrynt y dyluniad, Ib x hyd y rhediad mewn metrau
1000

## Slide 15: Cyfrifo’r maint iawn
Rhoddir gwybodaeth ac arweiniad pellach ar gyfrifiadau ceblau ar lefel 3.
Fel y nodwyd yn gynharach, y brif ffynhonnell wybodaeth yw Atodiad 4 BS 7671, Diogelu rhag gor-gerrynt, ac am ddull symlach, Atodiad 6 Canllaw Safle’r IET.

## Slide 16: Diogelwch
Yn y DU, mae llawer iawn o wybodaeth ar gael i helpu i osod a phrofi safleoedd yn ddiogel. Dyma’r ddwy brif ffynhonnell wybodaeth sy’n helpu gosodwyr trydanol:
Rheoliadau Gwifrau (BS 7671)
Canllaw Safle’r IET.

## Slide 17: Diogelwch: Rheoliadau Gwifrau (BS 7671)
Rheoliadau Gwifrau BS 7671 yw prif safon diogelwch trydanol y DU. Mae’n amlinellu’r gofynion sy’n nodi sut mae gwneud gwaith trydanol yn ddiogel.
Mae’n nodi’r rheoliadau sy’n berthnasol i ddylunio, codi a gwirio gosodiadau trydanol, ac i addasu ac ychwanegu at osodiadau sy’n bodoli’n barod.
Mae BS 7671 yn gosod y safon ar gyfer sut y dylid gwneud gosodiadau trydanol yn y DU ac yn sicrhau cydymffurfiad â’r gyfraith.
.

## Slide 18: Diogelwch: Y Canllaw Safle
Mae’r Canllaw Safle wedi’i ddylunio i gael ei ddefnyddio ar y safle er mwyn gallu cyfeirio ato’n rhwydd ac mae’n cynnig arweiniad syml o ran defnyddio BS 7671.
Mae’r llyfr hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau weirio. Bydd yr holl ddiweddariadau disgwyliedig i 18fed Argraffiad y Rheoliadau Gwifrau wedi eu cynnwys yn y Canllaw Safle.

## Slide 19: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Mae daearu’n cael ei ddefnyddio i’ch diogelu rhag sioc drydanol. Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu llwybr (dargludydd diogelu) i gerrynt nam lifo i’r ddaear. Mae hefyd yn gwneud i ddyfais diogelu (naill ai torrwr cylched neu ffiws) ddiffodd y cerrynt trydanol i’r cylched sydd â’r nam.
Mae gwahanol fathau o ddargludyddion diogelu a daearu yn cael eu defnyddio mewn gosodiadau trydanol.

## Slide 20: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Dargludydd daearu
Mae dargludydd daearu yn cyfuno terfynell ddaearu gosodiad â’r electrod daear neu â’r derfynell ddaear a ddarperir gan y Cwmni Cyflenwi Trydan. Mae’n ddolen hanfodol yn y system ddiogelu, felly rhaid bod yn ofalus i sicrhau bod ei gyfanrwydd yn cael ei ddiogelu bob amser.

## Slide 21: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Dargludydd diogelu cylched
Mae dargludydd diogelu cylched (a elwir fel arfer yn ‘c.p.c.’) yn system o ddargludyddion sy’n diogelu cylchedau unigol mewn gosodiad. Maen nhw i gyd wedi’u cysylltu â’r brif derfynell ddaearu.

## Slide 22: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Dargludyddion bondio
Mae bondio unbotensial yn sicrhau bod gwaith metel wedi’i ddaearu (rhannau dargludol agored) y gosodiad wedi’i gysylltu â gwaith metel arall (rhannau dargludol allanol) i sicrhau nad oes gwahaniaethau potensial peryglus yn daatblygu.
Prif ddargludyddion bondio diogelu Mae’r dargludyddion hyn yn cysylltu system ddaearu’r gosodiad â gwaith metel gwasanaethau eraill fel nwy a dŵr.

## Slide 23: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Dargludyddion bondio atodol Mae’r dargludyddion hyn yn cysylltu rhannau dargludol allanol – hynny yw, gwaith metel nad yw’n gysylltiedig â’r gosodiad trydanol ond a allai ddarparu llwybr dargludo a fyddai’n achosi sioc.

## Slide 24: Diogelwch: dargludyddion diogelu a daearu
Mesurydd kWh
Ynysydd y cwmni trydan
LABEL – Cysylltiad trydan
diogelwch. Peidiwch â’i dynnu
LABEL – Cysylltiad trydan diogelwch. Peidiwch â’i dynnu
100 A
Prif derfynell daear
16 mm2
10 mm2
10 mm2
16 mm2
Mesurydd nwy
Prif switsh
L
N N L
Pibell nwy fetel
Pibell gwasanaeth dŵr
Pibell gwasanaeth nwy

## Slide 25
Unrhyw gwestiynau?