## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 8: Systemau cyfyngiant a cheblau
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: System weirio a awgrymir
Pibell geblau ar gyfer ceblau dosbarthu pŵer
Seilwaith dur ar gyfer gosod ceblau gyda gorchudd o wifrau dur
Esgynwyr gwasanaeth ar gyfer rhedeg ceblau dosbarthu pŵer – cofiwch am y rhwystrau tân!

## Slide 3: Amodau amgylcheddol
      Cyn dewis system weirio, rhaid i chi hefyd ystyried yr amodau amgylcheddol y bydd y gosodiad yn cael ei effeithio ganddynt
Tymheredd amgylchol
Dewiswch eich cebl i wasanaethu’r tymheredd gweithredu uchaf sy’n debygol o fod yn bresennol.
Dewiswch amgaeadau sy’n addas i wrthsefyll y tymheredd gweithio uchaf – sianeli dur a chwndidau ceblau, er enghraifft.

## Slide 4: Amodau amgylcheddol
Lle mae dŵr a lleithder yn bresennol
Os ydy eich gosodiad mewn amgylchedd gwlyb, yna rhaid ei ddylunio i wrthsefyll amodau o’r fath. Os yw’n llaith, gwnewch yn siŵr bod eich holl bwyntiau terfynu’n addas ar gyfer yr amgylchedd. Mae’n well defnyddio systemau sianeli cwndidau PVC.
Problemau cyrydiad a llygredd
Os yw eich gosodiad mewn amgylchedd sy’n llawn llwch, yna rhaid i’ch amgaeadau gynnig diogelwch i safonau diogelu rhyngwladol.

## Slide 5: Amodau amgylcheddol
Ymbelydredd solar
Bydd golau uwchfioled (UV) yn gallu afliwio gwain ceblau sydd wedi’u hinswleiddio â PVC ac yn y pen draw yn cracio ac yn dinistrio’r inswleiddiad. Bydd yr un peth yn gallu digwydd i unrhyw gynnyrch PVC arall a gaiff ei ddefnyddio yn y diwydiant trydanol. Gwnewch yn siŵr bod y cebl rydych chi’n ei ddewis yn gydnaws â’r gosodiad ac na fydd golau UV yn achosi problemau yn y dyfodol.
Galw presennol
Mae BS 7671 yn dweud wrthym ei bod yn rhaid i’r holl offer sydd wedi’i osod fod yn addas ar gyfer y gofynion pŵer uchaf gan y cyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Bydd hyn yn golygu rhoi sylw penodol i ardal groestoriadol eich dargludyddion.

## Slide 6: Manteision a chyfyngiadau cludwyr ceblau a systemau weirio cyffredin
Rhaid i chi ddewis y system weirio gywir ar gyfer pob tasg. Er enghraifft, ni ddylech chi ddefnyddio ceblau â gwain PVC wedi’u clipio’n syth i arwyneb i wasanaethu gosodiad diwydiannol na chladdu’r math hwn o gebl o dan y ddaear fel ffordd o ddarparu pŵer dros dro i safle adeiladu.

## Slide 7: Cebl proffil fflat â gwain PVC
Manteision
Nid yw’n ddrud o’i gymharu â systemau eraill.
Yn gyflym i'w osod.
Anfanteision
Yn agored i ddifrod damweiniol gan weithwyr eraill.
Rhaid gallu cael mynediad at bob pwynt cyswllt pan fydd y gosodiad wedi’i gwblhau.

## Slide 8: Gwain metel wedi’i inswleiddio â mwynau
Manteision
Cebl cyffredinol da a fydd yn atal unrhyw ddifrod.
Gellir ei osod mewn amgylcheddau poeth ac oer.
Anfanteision
Mae’n ddrud ac yn cymryd llawer o amser i’w osod.
Mae angen llawer iawn o sgil a gwaith cynllunio i’w osod.
Mae angen offer arbennig i derfynu’r cebl.

## Slide 9: Cebl PVC/SWA
Manteision
Cadarn ac amlbwrpas.
Delfrydol ar gyfer gofynion pŵer mewn gwaith diwydiannol a masnachol a gosodiadau dros dro sy’n gwasanaethu safleoedd adeiladu.
Hawdd terfynu meintiau llai.
Nid oes angen offer arbennig.

## Slide 10: Cebl PVC/SWA
Anfanteision
Gall fod yn drwm i’w osod, ac weithiau bydd angen dau weithiwr neu ragor. Nid yw’r gorchudd o wifren ddur yn ddigon cryf i wrthsefyll damweiniau sy’n ymwneud â pheiriannau adeiladu trwm.
Pan fydd yn cael ei gladdu yn y ddaear, bydd angen ei ddiogelu â thywod, yn ogystal â thâp rhybudd melyn uwch ei ben, neu gellir gosod teils ceblau uwchben y cebl sydd wedi’i osod.
Wrth weirio ar gyfer gosodiadau dros dro, bydd angen gwirio’r gorchudd o wifrau dur i weld a yw’n addas ar gyfer y dargludydd daearu.

## Slide 11: Cebl un craidd wedi’i inswleiddio gyda PVC
Manteision
Delfrydol ar gyfer gosodiadau weirio paneli, sianeli a chwndidau ceblau.
Hawdd ei osod.
Mae lliwiau a meintiau ar gael i siwtio anghenion eich gosodiad.
Mae modd ychwanegu at eich gosodiad, ei ail-weirio a gellir defnyddio ceblau o faint cymysg mewn cwndidau neu sianeli.

## Slide 12: Cebl un craidd wedi’i inswleiddio gyda PVC
Anfanteision
Gall gwallau ddigwydd o ran adnabod ceblau. Gall y dargludyddion gael eu dal neu eu llosgi wrth eu gosod.
Bydd gosod gormod o ddargludyddion yn y strwythur cyfyng yn gallu achosi cynhesu weithiau pan fydd y cylchedau wedi’u llwytho.

## Slide 13: Ceblau gwrth-dân
Manteision
Cebl delfrydol i’w ddefnyddio ar gyfer cylchedau goleuadau argyfwng batri canolog a larymau tân. Gellir ei ddefnyddio hefyd gyda chylchedau sensitif eraill y mae angen eu diogelu rhag tân posibl.
Mae’n ysgafn ac yn hawdd i’w osod ac mae ei liw coch yn ei wahaniaethau oddi wrth geblau eraill.

## Slide 14: Ceblau gwrth-dân
Anfanteision
Mae’r deunydd inswleiddio sy’n cynnal y craidd cebl wedi’i wneud o rwber silicon sydd, o dan amodau o wres eithafol, yn troi’n silicon diocsid.
Gall y cebl fod yn ddrud.
Rhaid i chi fod yn ofalus iawn wrth dynnu’r wain allanol i beidio â gosod y deunydd inswleiddio o amgylch y dargludydd.

## Slide 15: Ceblau data
Defnyddir ceblau data i drosglwyddo gwybodaeth electronig o ffynhonnell i gyrchfan. Mae’n cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn systemau telegyfathrebu a chyfrifiaduron, mae ceblau data naill ai’n gopr neu’n ffibr optig.

## Slide 16: Cwndidau ceblau
Mae cwndidau ceblau fel arfer yn amgaeadau â thrawstoriad petryal, gydag un ochr y gellir ei thynnu neu ei symud, sy’n cael eu defnyddio i ddiogelu ceblau ac i ddarparu gofod ar gyfer offer trydanol eraill.

## Slide 17: Cwndidau ceblau
Anfanteision
Mae’n cael ei orchuddio’n hawdd a/neu ei lenwi â llwch a budreddi
Angen gweithiwr medrus
Cost uchel
Manteision
Mae’n gallu dal llawer o wifrau/ceblau
Gellir ychwanegu rhagor o wifrau/cables yn y dyfodol
Diogelwch mecanyddol da

## Slide 18: Hambyrddau ceblau
Mae system hambwrdd ceblau’n cynnal ac yn diogelu ceblau pŵer a signalau.
Mae’r rhan fwyaf o systemau hambyrddau ceblau yn agored, sy’n sicrhau bod gwres yn cael ei wasgaru’n effeithlon a bod modd cael mynediad ar gyfer trwsio a gwneud newidiadau. Er eu bod fel arfer yn crogi o nenfydau neu wedi’u gosod ar waliau, mae rhai systemau hambyrddau ceblau’n addas i’w defnyddio o dan y llawr.

## Slide 19: Mathau o hambyrddau ceblau
Mae'r canlynol yn fathau poblogaidd o hambyrddau ceblau.
Ysgol
Tyllog
Gwaelod solet
Basged
Sianel

## Slide 20: Hambyrddau ceblau
Anfanteision
Mae gan system hambwrdd ceblau gwaelod solet anfantais gan fod lleithder yn gallu cronni yn yr hambyrddau ceblau.
Mae gwaith cymhennu rheolaidd yn bwysig o ran diogelwch, gan fod hambyrddau ceblau’n aml yn cael eu gosod mewn mannau anodd eu cyrraedd.
Manteision
Mae’n rhatach na dulliau eraill o ddiogelu gwifrau ar y llawr cynhyrchu.
Cynnal a Chadw: Mae modd gweld hambyrddau ceblau ar unwaith ar gyfer archwiliadau cynnal a chadw. Mae’n hawdd newid ceblau oherwydd gall y ceblau fynd i mewn neu allan o’r hambwrdd ar unrhyw bwynt yn y system.

## Slide 21: Sianel
Strwythur cyfyng yw weirio sianel lle mae’r cebl wedi’i gau mewn tiwbiau metel neu blastig. Mae gan y dargludydd insiwleiddiad sydd wedi’i raddio yn ôl y foltedd sydd ei angen ond nid yw’n cynnig unrhyw amddiffyniad mecanyddol. Drwy ddefnyddio system sianel, gellir ail-weirio neu newid y gylched yn ôl yr angen ac ychwanegu pwyntiau ychwanegol yn weddol hawdd.

## Slide 22: Sianel
Manteision
Mae ganddo oes hir.
Mae cwndidau PVC yn gallu gwrthsefyll cyrydiad yn hynod o dda.
Diogelwch mecanyddol da.
Gellir ei ail-weirio.
Anfanteision
Gall fod yn anodd ei osod.
Anodd iawn dod o hyd i wall yn y gwifrau.
Mae’n ddrud.

## Slide 23
Unrhyw gwestiynau?