## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 11: Arolygu a phrofi
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Arolygu a phrofi
Archwilio a phrofi yw’r hyn y mae trydanwyr yn ei defnyddio i sicrhau bod cylched yn gweithio’n gywir ac yn ddiogel i’w ddefnyddio cyn cael ei gwefru. Mae’n gyfres o brosesau a gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn ac mae’n cynnwys defnyddio offer profi i sicrhau bod y gosodiad yn gweithio yn ôl y disgwyl yn unol â’r rheoliadau gwifrau.
Mae’n rhan bwysig o bob tasg drydanol. Cynhelir archwiliad a phrawf i gadarnhau, cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol, bod gofynion BS 7671 (Rheoliadau Gwifrau) a rheoliadau perthnasol eraill wedi’u bodloni, yn ystod y gwaith ei hun ac ar ôl ei gwblhau a chyn ei drosglwyddo i’r cleient. Dylid archwilio a phrofi pob gosodiad trydanol yn rheolaidd hefyd. Mae’n berthnasol i waith trydanol domestig, masnachol a diwydiannol.

## Slide 3
Mae’n bwysig diogelu pobl, da byw ac eiddo rhag y peryglon a’r difrod y gall gosodiadau trydanol eu hachosi. Yn syml, mae hyn yn golygu asesu’r risg o anaf o beryglon fel:
sioc drydanol
llosgiadau/tân
offer symudol arall
toriadau yn y cyflenwad pŵer
lledgylchu neu losgi.
Diogelwch

## Slide 4
Cyn gwneud unrhyw brofion, mae’n bwysig bod y gosodiad yn cael ei archwilio. Dyma enghreifftiau o eitemau i’w harchwilio:
bod ceblau wedi’u gosod yn gywir
bod cyfarpar wedi’i osod yn gywir ac yn gadarn
sicrhau bod terfyniadau’n gywir ac nad ydynt yn rhydd
bod y gosodiad yn cydymffurfio â BS 7671
bod y gosodiad yn cydymffurfio â manyleb y prosiect
bod y gosodiad yn ddiogel i'w ddefnyddio.
Archwilio

## Slide 5: Profi cylchedau wedi’u dad-egnïo: parhad dargludyddion diogelu a bondio
Pam cynnal y prawf hwn?
Gwirio bod gan bob cylched gysylltiad parhaus â’r ddaear ar bob pwynt yn y gylched, a bod yr holl dargludyddion bondio yn barhaus ac o’r CSA cywir.
Y teclyn sy’n cael ei ddefnyddio yw’r mesurydd ohm gwrthiant isel a gyflenwir o ffynhonnell rhwng 4V a 24V.
Dylai’r mesurydd fod â chydraniad o 0.01Ω o leiaf

## Slide 6
Dŵr
pibell
Mesurydd ohm gwrthiant isel
Mae’r prawf hwn yn cadarnhau parhad y cpc.
Profi cylchedau wedi’u dad-egnïo: parhad dargludyddion diogelu a bondio
Notes: Personal Notes

## Slide 7
Dŵr
pibell
Mesurydd ohm gwrthiant isel
Gosodir y gwifrau prawf ar bob pen i’r dargludydd. Gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio cebl prawf hir, cyn belled â bod gwrthiant y ceblau’n cael ei dynnu o’r mesuriad a gymerir.
Bydd y darlleniad yn isel iawn, bydd yn ymwneud â hyd a maint y dargludydd sy’n cael ei fesur.
Mae hyn yn wir hefyd am bob dargludydd bondio atodol, ac mae’r dull a ddefnyddir yr un fath.
Profi cylchedau wedi eu dad-egnïo: parhad dargludyddion diogelu a bondio
Notes: Personal Notes

## Slide 8: Profi cylchedau wedi eu dad-egnïo: gwrrthiant inswleiddiad
Pam cynnal y prawf hwn?
Sicrhau nad oes unrhyw gysylltiadau rhwng dargludyddion byw a’r ddaear.

## Slide 9
Dull:
Defnyddiwch raddfa Megohm, gan ddewis y foltedd cywir ar gyfer y gylched sy’n cael ei phrofi.
Gwnewch yn siŵr bod pob swits wedi’i gau, a bod pob lamp/llwyth ac unrhyw offer electronig wedi’u datgysylltu o’r cylchedau.
Profwr gwrthiant inswleiddiad
Profi cylchedau wedi eu dad-egnïo: gwrrthiant inswleiddiad

## Slide 10: Prawf polaredd
Mae prawf polaredd yn sicrhau bod pob dyfais polyn sengl (fel ffiwsiau, switsys a thorwyr cylchedau) wedi’u cysylltu â dargludydd llinell yn unig. Gan fod gosodiadau AC yn cynnwys dargludydd byw a niwtral, mae’n bwysig iawn bod y dargludyddion hyn yn cael eu cysylltu yn y ffordd gywir, yn yr holl ategolion trydanol fel socedi neu blygiau.

## Slide 11
Polaredd – Dull 1
Mesurydd ohm gwrthiant isel
Gan ddefnyddio’r raddfa ohm isel ar y teclyn, gyda swits y plât wedi’i ddiffodd a’r mcb wedi’i gau, dylai’r darlleniad fod yn annherfynol, yna...gyda’r swits wedi’i gau, dylai fod gwerth gwrthiant isel.
Prawf polaredd
Mae hyn yn sicrhau bod y swits a’r mcb wedi’u cysylltu â’r dargludydd cam yn unig
Notes: Personal Notes

## Slide 12
Gosodwch gyswllt dros dro rhwng y cam a’r ddaear yn y bwrdd dosbarthu.
Mesurydd ohm gwrthiant isel
Gan ddefnyddio’r raddfa ohm/ parhad ar y teclyn, gyda swits y plât wedi’i ddiffodd a’r mcb wedi’i gau, dylai’r darlleniad fod yn annherfynol, yna...gyda’r swits wedi’i gau, dylai fod gwerth gwrthiant isel.
Mae hyn yn sicrhau bod y swits a’r mcb wedi’u cysylltu â’r dargludydd llinell yn unig.
Prawf polaredd – Dull 2 (y dull a ddefnyddir amlaf)
Notes: Personal Notes

## Slide 13
Ardystio
Ar ôl cwblhau’r profion, dylid cofnodi’r canlyniadau ar y dogfennau cywir, yn debyg i’r un a ddangosir.
.

## Slide 14
Unrhyw gwestiynau?