## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 3: Meintiau
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Mae Cyfraith Ohm yn nodi: ‘Mae’r cerrynt sy’n llifo mewn cylched yn gymesur â’r foltedd sy’n cael ei ddefnyddio, ac yn gymesur fel arall â’r gwrthiant’ Gellir mynegi hyn yn fathemategol fel a ganlyn:
I = cerrynt V = foltedd R = gwrthiant
Meintiau trydanol

## Slide 3: Meintiau trydanol
V = I x R
I = V
R :
R = V
I

## Slide 4
Mae pŵer trydanol yn cael ei fesur mewn wattiau
V
I
P
Meintiau trydanol
P = V x I
I = P
V
V = P
I

## Slide 5: Cyfrifiadau cyfraith Ohm
Cyfrifwch y cerrynt pan fydd p.d. o 10 V yn cael ei roi ar gylched a gwrthiant o 2
I = V
R :
I = 10
2
I = 5amp
Pa foltedd fyddai ei angen i achosi cerrynt o 2A i lifo drwy wrthiant o 55?
I = V
R :
Felly mae V = I x R
V = 2 x 55
V = 110 folt

## Slide 6: Cyfrifiadau pŵer
Cyfrifwch y pŵer sy’n cael ei ddefnyddio gan wresogydd trochi sy’n defnyddio 15A pan fydd wedi’i gysylltu â chyflenwad 200V.
P = I x V
P = 15 x 200
P - 3000 wat neu 3kw
Cyfrifwch y cerrynt sy’n cael ei dynnu gan degell trydan 1500W sydd wedi’i gysylltu â chyflenwad 230V.
P = I x V
Felly mae I = P
V
I = 15000
230
I = 6.52 amp

## Slide 7: Meintiau cyffredinol
Yr uned ar gyfer pellter yw’r metr, yn ôl System Ryngwladol yr Unedau.
O’r uned sylfaen hon, gan ddefnyddio system o hafaliadau, ceir nifer o feintiau eraill, fel arwynebedd, cyfaint, cyflymder a chyflymiad.
Dyma rai o’r gwerthoedd ffisegol ar gyfer mesur
1 centimetr (cm) = 10 milimetr (mm)
1 decimetr = 10 cm
1 metr (m) = 100 centimetr
1 metr (m) = 1000 milimetr (mm)
1 cilometr (km) = 1000 metr

## Slide 8: Meintiau cyffredinol
Yn y System Ryngwladol o Unedau (SI), yr uned arwynebedd safonol yw’r metr sgwâr (wedi’i ysgrifennu fel m2).
Mewn gwaith electro-dechnegol, ac yn benodol o ran maint dargludyddion, rydyn ni’n defnyddio mm2

## Slide 9: Unedau sylfaen SI
Dimensiwn | Enw | Symbol
Hyd | metr | m
Mas | cilogram | kg
Amser | eiliad | s
Cerrynt trydanol | ampere | A
Tymheredd thermodynamig | kelvin | K

## Slide 10: Unedau sy’n deilli o’r SI
Dimensiwn | Enw | Symbol
Arwynebedd | metr sgwâr | m2
Cyfaint | metr ciwbig | m3
Cyflymder | metr yr eiliad | m/s
Cyflymiad | metr yr eiliad wedi'i sgwario | m/s2
Goleuder | candela y metr sgwâr | cd m-2
Dwysedd cerrynt | ampere y metr sgwâr | A/m2
Cryfder maes magnetig | ampere y metr | A/m

## Slide 11: Unedau sy'n deillio o'r SI gydag enwau arbennig
Dimensiwn | Enw | Symbol
Amlder | hertz | Hz
Grym | newton | N
Ynni / Gwaith | joule | J
Pŵer | watt | W
Gwefr trydanol | cwlomb | C
Foltedd | folt | V
Cynhwysiant | ffarad | F
Anwythedd | henry | H
Gwrthiant trydanol | ohm | Ω
Moment grym | metr newton | 

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?