## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 4: Cynhyrchu, trawsyrru a dosbarthu trydan
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Cyflenwad trydanol
Efallai y bydd rhai cwsmeriaid diwydiannol sydd angen llawer iawn o drydan yn cael eu cyflenwi'n uniongyrchol o is-orsafoedd ar 33,000 folt.
Cymerir trydan o system drawsyrru’r Grid Cenedlaethol sy’n ddefnyddio 400,000 folt a 275,000 folt a’i ostwng i 132,000 folt a folteddau is i’w dosbarthu gan y cwmnïau trydan lleol.

## Slide 3: Folteddau trawsyrru
Mae trydan yn cael ei ‘gymryd’ o’r Grid Cenedlaethol drwy gyfres o is-orsafoedd sydd wedi’u lleoli mewn mannau priodol. Yn y pen draw, bydd y rhain yn trawsnewid y cyflenwad grid yn ôl i 11kV ac yn dosbarthu’r trydan ar y lefel hon i gyfres o is-orsafoedd yn lle mae’r galw. Eu gwaith nhw yw cymryd y cyflenwad 11kV, ei drawsnewid i 400 folt neu 230 folt a’i ddosbarthu drwy rwydwaith o gylchedau rheiddiol tanddaearol i’r cwsmer. Mewn ardaloedd gwledig, mae’r dosbarthiad hwn yn defnyddio llinellau uwchben.
Ar y pwynt hwn hefyd y gwelwn ni’r dargludydd niwtral yn cael ei gyflwyno. Fel arfer, mae hyn yn cael ei wneud drwy gysylltu ail droad y newidydd mewn seren ac yna cysylltu’r pwynt seren â daear drwy electrod daear o dan yr is-orsaf.

## Slide 4: Folteddau trawsyrru
Dosbarthiad foltedd uchel 11 KV
Cwsmeriaid masnachol 400 V
Cwsmeriaid domestig 230 V

## Slide 5: Folteddau trawsyrru
        Gorsaf bŵer yn cynhyrchu 25KV
Newidydd codi
O 25KV i 400 KV,275KV
132KV

## Slide 6: Folteddau trawsyrru
Newidydd gostwng
132KV i 33KV
Diwydiant trwm 33KV

## Slide 7: Folteddau trawsyrru
Newidydd gostwng
33KV i 11KV
Diwydiant ysgafn
11KV

## Slide 8: Folteddau trawsyrru
Newidydd gostwng
11KV i 400/230V

## Slide 9: Trawsyriant
Fel arfer, mae trydan yn cael ei gynhyrchu mewn gorsafoedd pŵer ar rhwng 23,000 a 25,000 folt, yna mae’n cael ei gynyddu gan newidyddion is-orsafoedd i 275,000 a 400,000 folt, a'i fwydo i system y Grid Cenedlaethol i'w drosglwyddo, yn effeithlon, dros bellteroedd hir.
Newidyddion pŵer
Gorsaf bŵer
Is-orsaf drawsyrru
TRAWSYRRU
GENERADIAD
Is-orsaf ddosbarthu
DEFNYDDWYR BUSNES DIWYDIANNOL A MASNACHOL
DOSBARTHU
DEFNYDDWYR PRESWYL
DDYFEISIAU AWTOMEIDDIO DOSBARTHIAD
Celloedd ffotofoltaidd

## Slide 10
Unrhyw gwestiynau?