## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 9: Dulliau ffitio a sicrhau cyffredin ar gyfer ceblau a chyfyngu
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Dulliau ffitio a sicrhau cyffredin
Gellir defnyddio gwahanol ddulliau ffitio a sicrhau, yn dibynnu ar yr arwyneb. Dyma rai enghreifftiau:
Bwrdd plastr: toglau sbring, angorau wal, gosodiadau bwrdd plastr hunan-ddrilio
Brics neu gerrig: plygiau wal a sgriws, bollt wal
Pren: sgriws pren
Metel: nytiau a bolltiau

## Slide 3: Toglau sbring
Mae sgriw hir y gosodiad toglo yn golygu bod modd ei ddefnyddio mewn byrddau o wahanol drwch a gydag atodiadau trwchus, sy’n cynnig yr hyblygrwydd mwyaf posibl.
Mae’n caniatáu gosodiad hawdd ar gyfer ffasnyddion y tu ôl i baneli trwchus mewn ceudodau gwastad iawn.
Angor hunan-weithredol gyda gosodiad hawdd.
Mae trawstiau pontio llydan yn sicrhau bod llwythi’n cael eu dosbarthu’n dda fel bod modd dal llwythi mawr.

## Slide 4: Angorau wal
Mae angorau wal yn sicrhau bod y wal yn gallu cynnal beth bynnag fydd yn hongian arni a llwythi eraill, ni waeth pa mor drwm yw’r gwrthrych na’r deunydd y mae wedi’i wneud ohono.
Mae'r math o angor a ddefnyddir yn dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei osod.

## Slide 5: Plwg wal
Ffitiadau plastig bach yw plygiau wal sy’n gafael ac yn dal sgriwiau pan gân nhw eu gosod mewn waliau caled, fel brics neu sment. Byddan nhw’n atal sgriw rhag dod allan o’r wal ar ôl i chi ei gosod.

## Slide 6: Bollt wal
Yn gyffredinol, mae bolltau wal yn hawdd i’w defnyddio, gyda gallu da i ddal llwythi.
Bollt angori cyffredinol, gyda goddefiant rhagorol i amrywiad ym maint y twll.
Mae'r amgarn plygadwy yn sicrhau bod grym clampio cadarnhaol yn cael ei drosglwyddo i'r gosodiad.
Addas i’w ddefnyddio mewn concrid, gwaith brics a cherrig.

## Slide 7: Nytiau a bolltau
Mae nytiau a bolltau wedi’u dylunio i ddal dau wrthrych neu ragor at ei gilydd.
Maen nhw’n gweithio drwy roi’r follt drwy’r ddau wrthrych ac yna cau nyten ar ben arall y follt.
Mae angen ystyried sut mae’r bolltau’n cael eu rhoi yn y gwrthrychau a’r math o nyten sydd ei hangen i’w dal at ei gilydd.

## Slide 8
Unrhyw gwestiynau?