## Slide 1
Cyflwyniad PowerPoint
PowerPoint 2: Egwyddorion sylfaenol gwaith electro-dechnegol
Uned 114: Systemau ac offer electro-dechnegol

## Slide 2: Prif egwyddorion cylched drydanol
Symudiad electronau sy’n cludo ynni yw trydan. Wrth i’r electronau symud ar hyd dargludydd, gallant drosglwyddo rhywfaint o’u hynni i ffurfiau eraill fel gwres, golau neu symudiad. Mae electronau’n creu gwefr, y gallwn ei defnyddio i wneud gwaith. Mae eich bwlb golau, eich teledu, eich ffôn ac ati, i gyd yn defnyddio symudiad electronau i wneud gwaith.
Maen nhw i gyd yn gweithredu gan ddefnyddio’r un ffynhonnell sylfaenol: symudiad electronau.

## Slide 3: Prif egwyddorion cylched drydanol
Mae cerrynt confensiynol yn cymryd yn ganiataol bod y cerrynt yn llifo allan o’r derfynell bositif, drwy’r gylched ac i derfynell negatif y ffynhonnell. Dyma’r confensiwn a ddewiswyd pan gafodd trydan ei ddarganfod.
Llif electronau yw’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd ac mae electronau’n llifo allan o’r derfynell negatif, drwy’r gylched ac i derfynell bositif y ffynhonnell.

## Slide 4: Prif egwyddorion cylched drydanol
Gyda DC (cerrynt uniongyrchol) mae’r cerrynt bob amser yn llifo yn yr un cyfeiriad.
Dyma'r math o gerrynt a gewch chi pan fyddwch chi’n defnyddio batri fel y ffynhonnell foltedd.
Mae cyfeiriad y cerrynt yn dibynnu ar sut rydych chi’n cysylltu’r batri.
Nid DC ydy’r trydan rydych chi’n ei gael gan y cwmni pŵer ond AC (cerrynt eiledol).
Mewn cylched AC, mae’r cyfeiriad y cerrynt yn newid yn achlysurol.
AC yw beth rydych chi’n ei gael gan y cwmnïau pŵer.

## Slide 5
Atom copr
Atom hydrogen
Electron
Niwclews – protonau a niwtronau
+
-
Prif egwyddorion cylched drydanol

## Slide 6
Atom hydrogen
+
-
Pwysau allanol
Pwysau allanol
+
Atom copr
-
Bond cadarn
Bond gwan

## Slide 7: Prif egwyddorion cylched drydanol
Cerrynt = llif trydan (amperau)
Foltedd = gwahaniaeth potensial (foltiau)
Gwrthiant – gwrthiant i lif (ohms)

## Slide 8: Llif cerrynt
Mae cerrynt yn cael ei fesur mewn amperau (amps)
Mae 1 amp o gerrynt trydanol yn hafal i;
625,000,000,000,000,000 o electronau’n llifo mewn dargludydd bob eiliad!
Dargludydd

## Slide 9: Foltedd
LLIF ELECTRONAU
Uchel
Isel
Foltedd yw pwysau trydanol ac mae’n creu llif cerrynt
Bydd gwahaniaeth mewn gwasgedd rhwng dau bwynt yn creu llif i gyfeiriad y gwasgedd is

## Slide 10: Gwrthiant
CERRYNT
Mae gwrthiant yn lleihau llif cerrynt
Mae gwrthiant yn cael ei fesur mewn ohms ()
Yr uchaf yw’r gwrthiant, y lleiaf o gerrynt fydd yn llifo
Gwrthiant

## Slide 11: Prif egwyddorion cylched drydanol
Llwybr neu linell y mae cerrynt trydanol yn llifo trwyddo yw cylched drydanol. Gall y llwybr fod wedi’i gau (wedi’i gysylltu yn y ddau ben), gan ei wneud yn ddolen.
Mae cylched gaeedig yn golygu bod llif cerrynt trydanol yn bosibl. Gall hefyd fod yn gylched agored lle caiff llif yr electronau ei dorri’n fyr am fod y llwybr wedi torri. Nid yw cylched agored yn caniatáu i gerrynt trydanol lifo.

## Slide 12: Beth yw cydrannau cylched drydanol?
Mae gan gylched drydanol dargludyddion, dyfais diogelu, swits, llwyth a ffynhonnell bŵer. Dyma swyddogaethau pob rhan:
Dargludyddion: Gwifrau copr yw’r rhain fel arfer. Maen nhw’n creu’r llwybr y mae’r trydan yn llifo drwyddo. Mae un darn o’r wifren yn cysylltu’r cerrynt o’r ffynhonnell bŵer â’r llwyth. Mae’r darn arall yn cysylltu’r llwyth â’r ffynhonnell bŵer.
Swits: Mae swits yn fwlch bach yn y dargludydd lle gallwch chi gau neu agor y gylched. Pan fydd y swits wedi’i gau, bydd y gylched wedi’i chau a bydd y trydan yn llifo.

## Slide 13: Beth yw cydrannau cylched drydanol?
Y llwyth: Enghraifft o lwyth yw bwlb golau sy’n goleuo pan fydd y gylched ymlaen.
Dyfais diogelu rhag gor-gerrynt:
Mae gor-gerrynt yn digwydd pan fydd y cerrynt yn fwy na chapasiti graddedig y gylched honno neu’r cyfarpar (fel offer) sydd wedi’u cysylltu â’r gylched honno. Enghreifftiau o or-gerrynt yw gorlwytho’r gylched, siortio neu nam ar y ddaear.
Mae torwyr cylchedau a ffiwsys yn amddiffyn gwifrau cylched rhag difrod sy’n cael ei achosi gan or-gerrynt.

## Slide 14: Beth yw cydrannau cylched drydanol?
Pan fyddwch chi’n troi’r golau ymlaen, byddwch yn defnyddio cylched drydanol. Mae pedair rhan sylfaenol i’r gylched hon sydd yn gweithio gyda’i gilydd i roi’r pŵer sydd ei angen arnoch:
ffynhonnell ynni AC neu DC
dargludydd ar ffurf gwifren
llwyth trydanol
bod o leiaf un rheolydd ar ffurf swits.

## Slide 15: Beth yw cydrannau cylched drydanol?
Meddyliwch am beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n troi golau ymlaen. Rydych chi’n gwthio’r swits. Mae hyn yn achosi i drydan lifo drwy’r gwifrau i’r ffynhonnell bŵer, a fydd yn troi’r ynni yn olau neu’n bŵer.
Ffynonellau ynni: Yn eich cylched, bydd y ffynonellau pŵer yn darparu’r foltedd a’r cerrynt i fywiogi eich dyfais.
Dargludydd: dyma’r gwifrau yn eich cartref. Dyma’r llwybr y mae’r ynni’n llifo trwyddo ac mae’n cysylltu pob rhan arall o’r gylched. Meddyliwch am hyn fel y pŵer trydanol yn llifo trwy bibell.
Swits: Dyma’r swits golau, sy’n cau neu’n agor llif ynni’r gylched, gan adael i’r ynni symud drwyddo i chi gael pŵer.
Llwyth: Y llwyth yw faint o ynni trydanol sydd ei angen ar eich dyfais i weithio. Meddyliwch am eich teledu a’ch bil trydan; mae hynny i’w wneud â’ch llwyth.

## Slide 16: Beth yw cydrannau cylched drydanol?
Switsh

## Slide 17: Mathau o gylchedau
Mae dau fath o gylched: cylched gyfres a chylched baralel.
Beth yw cysylltiad cyfres?
Y syniad sylfaenol mewn cysylltiad ‘cyfres’ yw bod y cydrannau wedi’u cysylltu benben mewn llinell i ffurfio un llwybr y gall y cerrynt lifo drwyddo:
Cysylltiad cyfres
Dim ond un llwybr i'r cerrynt lifo

## Slide 18: Cylchedau cyfres
Gellir canfod gwrthiant cylched drwy adio gwerthoedd gwrthiant y gwrthyddion unigol:
gwrthiant cyfatebol gwrthyddion mewn cyfres
R = R1 + R2 + R3 + ...

## Slide 19: Beth yw cysylltiad paralel?
Y syniad sylfaenol mewn cysylltiad ‘paralel’ yw bod pob cydran wedi’i chysylltu ar draws llwyth ei gilydd.
Mewn cylched gwbl baralel, nid oes mwy na dwy set o bwyntiau trydanol cyffredin, waeth faint o gydrannau sydd wedi'u cysylltu. Mae nifer o lwybrau ar gyfer llif cerrynt, ond dim ond un foltedd ar draws y cydrannau:
Cysylltiad paralel
Mae’r pwyntiau hyn yn rhai trydanol cyffredin
Mae’r pwyntiau hyn yn rhai trydanol cyffredin

## Slide 20: Cylched baralel
Gellir canfod gwrthiant set o wrthyddion paralel drwy adio cilyddion y gwerthoedd gwrthiant, ac yna cymryd cilydd gwrthiant cyfatebol gwrthyddion paralel
1 = 1 + 1 + 1
Rt R1 R2 R3

## Slide 21: Cyfrifiadau cyfres a pharalel
Mae gwrthyddion o 15 Ω a 25 Ω yn cael eu rhoi mewn cyfresi. Cyfrifwch gyfanswm y gwrthiant.
Rt = R1 + R2
Rt = 15 + 25
Rt = 40 Ω
2. Mae dau wrthydd o 25 Ω ac 50 Ω wedi’u cysylltu yn baralel â’i gilydd. Cyfrifwch gyfanswm y gwrthiant.
1 = 1 + 1
Rt R1 R2
1 = 1 + 1
Rt 25 50
1 = 2 + 1
Rt 50
Rt = 50
1 3

## Slide 22: Dargludyddion ac ynysyddion
Mae dargludyddion yn dargludo cerrynt trydanol yn hawdd iawn oherwydd eu helectronau rhydd.
Rhai dargludyddion cyffredin yw copr, alwminiwm, aur ac arian.
Mae ynysyddion yn gwrthwynebu cerrynt trydanol ac yn gwneud dargludyddion gwael.
Rhai ynysyddion cyffredin yw gwydr, aer, plastig, rwber a phren.

## Slide 23
Unrhyw gwestiynau?