## Slide 1: PowerPoint 10: Paratoi cefndiroedd
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o baratoi cefndiroedd a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi amrywiaeth o ddulliau ar gyfer paratoi gwahanol gefndiroedd Deilliant 2: Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd cydnawsedd rhwng y cefndir a’r deunyddiau a roddir arno. Deilliant 3: Adnabod nodweddion arwynebau, fel sych, gwastad, caled, gwir a sgwâr, syth, lefel a chadarn.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Paratoi cefndiroedd
Ym maes adeiladu, mae llawer o wahanol fathau o gefndiroedd y bydd teilsiwr waliau a lloriau yn dod ar eu traws, wrth osod teils waliau a lloriau.
Beth yw cefndir?
Cefndir yw unrhyw waith adeiladu waliau neu loriau y mae teilsiwr yn gosod teils wal a llawr arno.

## Slide 4: Paratoi cefndiroedd
Rhybudd!
Mae rhan o waith teilsiwr waliau a lloriau yn ymwneud â pharatoi arwynebau cefndir mewn adeiladau presennol.
Mae adeiladau hŷn yn cynnwys deunyddiau nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach ond sy’n wenwynig a/neu’n beryglus i iechyd.
Gall tynnu hen arwynebau cefndir presennol achosi llwch, sydd, wrth ei anadlu i mewn, yn gallu achosi problemau iechyd, a hynny flynyddoedd lawer yn ddiweddarach weithiau.

## Slide 5: Paratoi cefndiroedd
Dyma rai o’r peryglon sy’n gyffredin mewn adeiladau hŷn:
Asbestos: i’w ganfod mewn teils llawr thermoplastig, artecs, deunydd lagio pibellau a sestonau toiled a llawer o gydrannau a deunyddiau eraill.
Plwm: i’w ganfod mewn paent.
Arsenig: i’w ganfod mewn hen bapur wal gwyrdd.
VOC (Cyfansoddion organig anweddol): i’w canfod mewn plastigau a chaenau diogelu.
Gwydr ffibr: gall fod yn bresennol wrth adnewyddu nenfydau i fyny’r grisiau.
Silica: i’w ganfod mewn cerrig, tywod, teils a brics, a gellir ei anadlu i mewn wrth dorri gwaith maen.

## Slide 6: Nodweddion arwynebau
Gellir diffinio nodweddion arwynebau fel:
sych
gwastad
caled
gwir a sgwâr
syth a lefel
cadarn.

## Slide 7: Nodweddion arwynebau: sych
Wrth baratoi ar gyfer teilsio, rhaid i gefndir fod yn sych.
Waliau plastr newydd (seiliedig ar gypswm)
Waliau rendro newydd (seiliedig ar sment)
Lloriau newydd â sgrid (seiliedig ar sment/gypswm)
Lloriau concrid newydd (seiliedig ar sment)
Mae angen i gefndiroedd sydd newydd gael eu gorffen sychu’n llwyr cyn i unrhyw waith gael ei wneud o ran paratoi ar gyfer teilsio.
BS 5385-1:2018 Dylid caniatáu digon o amser ychwanegol i galedu, sy’n gymesur â hyd a lled atgyweirio, cyn defnyddio’r system wely a ddewiswyd.

## Slide 8: Nodweddion arwynebau: caled
Mae gan bob deunydd lefel o gryfder mesuradwy, llinol, cywasgol, tynnol a chroesrym.
Enghraifft o galedwch yw trwch plastrfwrdd sy’n 12.5mm o’i gymharu â 9.5mm. Y plastrfwrdd 12.5mm o drwch fydd y caletaf o’r ddau faint.

## Slide 9: Nodweddion arwynebau: gwir a sgwâr
Ym maes adeiladu, er mwyn i rywbeth fod yn wir, mae’n golygu ei fod yn fanwl gywir.
Mae Sgwâr, o ran mesur, yn ddyfais sy’n cynnwys dwy ymyl syth wedi’u gosod ar onglau sgwâr i’w gilydd. Bydd teilsiwr yn defnyddio sgwâr i osod teils llawr allan neu i farcio teils yn barod i’w torri.
Dur sgwâr
Gosod allan gan ddefnyddio’r dull 3:4:5

## Slide 10: Nodweddion arwynebau: syth (llinell blwm) a lefel
Diffiniad o syth: mae pwysau plwm wedi'i gysylltu â llinell ac yn cael ei ddefnyddio i ddynodi cyfeiriad fertigol felly mae arwyneb sy’n gwyro allan yn golygu nad yw’n gwbl fertigol neu wir. /
Mae teils yn defnyddio linell blwm a lefel wrth osod teils i sefydlu llinellau datwm gwastad a llinellau canol fertigol, drwy ddefnyddio lefel saer, lefel laser neu linell blwm.

## Slide 11: Nodweddion arwynebau: syth (llinell blwm) a lefel

## Slide 12: Nodweddion arwynebau: cadarn
Rhaid sicrhau bod plastrfwrdd, bwrdd sment a byrddau llawr pren yn sownd gan ddefnyddio’r dulliau gosod a’r gosodiadau cywir, fel sgriwiau/hoelion.
Bydd cefndir cadarn/cryf yn sicrhau na fydd y teils sydd i’w gosod yn dod yn rhydd, yn cracio nac yn methu.

## Slide 13: Mathau o gefndiroedd: ardaloedd newydd ac ardaloedd presennol
Seiliedig ar gypswm Pren (lloriau) Seiliedig ar sment

## Slide 14: Mathau o gefndiroedd: ardaloedd newydd ac ardaloedd presennol
      Mae teilsio waliau a lloriau yn cael ei wneud mewn nifer o wahanol amgylcheddau, gan gynnwys mathau domestig, masnachol a diwydiannol o safleoedd adeiladu.
      Mae’r safleoedd adeiladu hyn yn darparu teils wal a llawr ar gyfer tai, siopau, bwytai, swyddfeydd, ysbytai a llawer o fathau eraill o adeiladau newydd.
      Mae angen teilsio waliau a lloriau hefyd mewn adeiladau presennol lle mae angen gwaith adnewyddu ac ailwampio.
      Mae gan adeiladau newydd a rhai presennol amrywiaeth o gefndiroedd defnyddiau adeiladu gwahanol sy’n gysylltiedig â’u dyluniad.

## Slide 15: Cefndiroedd seiliedig ar gypswm
    Y cefndiroedd sy’n seiliedig ar gypswm ar waliau yw plastrfwrdd a phlastr. Gellir gosod plastr ar blastrfwrdd ac ar rendr tywod a sment.
    Yn ôl BAL (British Adhesives Limited), uchafswm pwysau’r teils y gellir eu gosod ar gefndiroedd gypswm yw:
    Mae teilsio ar blastrfwrdd heb sgim plastr yn golygu y gellir gosod 12kg ychwanegol o bwysau arno.
https://www.tiles.org.uk
Sylwer: Plastrfwrdd 12.5mm (caled)
Is-haen wal | Uchafswm pwysau teils fesul m2
Plastr gypswm | 20kg
Plastrfwrdd gypswm Wedi’i sgimio (12.5mm o drwch) Heb ei sgimio (12.5mm o drwch) | 20kg 32kg

## Slide 16: Cefndiroedd seiliedig ar gypswm
    Gellir gosod teils yn uniongyrchol ar blastrfwrdd, ac mae’n bosibl y bydd angen un gôt o breimar heb ei deneuo, ond bydd angen preimio côt o blastr sgim ddwywaith gyda phreimar acrylig heb ei deneuo. Ffynhonnell: Gwybodaeth canllawiau safle BAL.
Cyn teilsio, efallai y bydd rhai cefndiroedd/is-haenau wal a llawr penodol (Sgrid Anhydrit) angen eu preimio i leihau’r mandylledd a’r sugnedd. Bydd preimio yn gwella’r bond rhwng yr is-haen a’r deilsen sy’n cael ei gosod ag adlyn.
Mae rhai adlynion sment wedi cael eu ffurfio’n arbennig i’w defnyddio ar blastr gypswm sydd wedi’i breimio’n briodol. Fel gyda phob cefndir plastr, mae llwyddiant yn dibynnu’n sylweddol ar fod y plastr yn ddigon cryf a sych drwyddo draw.
BS 5385‑1:2018

## Slide 17: Cefndiroedd seiliedig ar gypswm
    Mae cefndiroedd seiliedig ar gypswm (calsiwm sylffad, gweler y nodyn isod) ar loriau yn cael eu galw’n sgrid Anhydrit sy’n fath o sgrid llif/hylif.
    O safbwynt cemegol, mae anhydrit yn galsiwm sylffad anhydrus (CaSO4) – rhwymwr sy’n debyg iawn i gypswm (a ffurfiwyd gan galsiwm sylffad dihydrad – 2H2OCaSO4). https://www.atlas.com.pl
Er ei fod yn debyg i gefndir gypswm, mae angen gofal arbennig i baratoi’r math hwn o gefndir cyn gosod teils llawr.
https://liquidscreedflow.co.uk

## Slide 18: Cefndiroedd seiliedig ar gypswm
Gweler yr wybodaeth yn
https://www.tiles.org.uk/tiling-guide/
ar gyfer teilsio ar sgridiau anhydrit

## Slide 19: Cefndiroedd seiliedig ar sment
    Mae cefndiroedd sy’n seiliedig ar sment (byrddau cefn sment), concrid, sgrid a rendr yn cynnwys deunyddiau fel:
    sment
    tywod (agregau mân)
    cerrig mân (agregau bras)
    Mae’r deunyddiau hyn yn cael eu cymysgu mewn gwahanol gymarebau yn ôl y pwrpas y cynlluniwyd hwy:
    cymhareb concrid 1:3:6
    cymhareb sgrid 1:4
    cymhareb rendr 1:4

## Slide 20: Cefndiroedd seiliedig ar sment
    Mae cefndiroedd sment yn darparu arwyneb cryf a chadarn y gellir ei osod dros loriau pren ac ar waliau. Maen nhw’n gallu gwrthsefyll pydru, camu a lleithder, ac maen nhw’n gallu darparu amddiffyniad da mewn ardaloedd gwlyb. Gellir eu gosod ar yr is-haen cefndir gan ddefnyddio’r gosodiadau priodol a/neu eu gosod yn welyau tenau ar loriau.
    Mae’r cefndiroedd seiliedig ar sment y mae teilswyr waliau a lloriau yn gweithio gyda nhw yn cynnwys:
    byrddau cefn seiliedig ar sment, soled ac wedi’u hinswleiddio (craidd sbwng)
    tywod a sment, sgrid lled-sych
    concrid
    rendr.

## Slide 21: Byrddau cefn seiliedig ar sment, soled ac wedi’u hinswleiddio (craidd sbwng)
    Caiff byrddau cefn sy’n seiliedig ar sment eu cynhyrchu fel rhai soled, ac fel haen sbwng craidd wedi’i gosod rhwng dwy haen o ddeunydd sment wedi’i atgyfnerthu.
    Mae manteision ac anfanteision i bob system a gwahanol ddulliau o baratoi a gosod y byrddau ar is-haen yr adeilad, fel ar loriau a phalisau stydiau.

## Slide 22: Byrddau cefn soled seiliedig ar sment
    Mae’r math hwn o fwrdd, fel yr awgryma’r enw, wedi cael ei gynhyrchu fel cynnyrch deunydd soled. Mae’n syniad da preimio’r arwyneb cyn ei deilsio.
Manteision | Anfanteision
Gwrthsefyll lleithder | Trwm
Gwrthsefyll camu | Anoddach ei dorri na byrddau craidd sbwng
Cynnal llwythi | 
Gwrthsefyll gwres | 

## Slide 23: Byrddau cefn seiliedig ar sment wedi’u hinswleiddio (craidd sbwng)
    Mae’r math hwn o fwrdd, fel yr awgryma’r enw, wedi cael ei gynhyrchu o graidd sbwng polystyren allwthiol a’i orffen ar y ddwy ochr gyda deunydd seiliedig ar sment. Mae’n syniad da preimio’r arwyneb cyn ei deilsio.
Manteision | Anfanteision
Gwrthsefyll lleithder | Ddim yn cael ei ddefnyddio mewn amgylcheddau poeth
Gwrthsefyll camu | Yn dal llai o bwysau na bwrdd soled
Yn cael ei ddefnyddio gyda gwres trydan dan y llawr | 
Ysgafn | 
https://www.jackon-insulation.co.uk

## Slide 24: Cefndiroedd seiliedig ar sment: sgrid
    Mae’r math hwn o gefndir yn cael ei adeiladu i ddarparu arwyneb llawr llyfn a gwastad i lefel datwm (lefel llawr gorffenedig, FFL) er mwyn paratoi ar gyfer derbyn cynnyrch gorffen llawr.
    Mae concrid yn cynnwys:
    sment
    tywod (math garw)
    dŵr glân.
Mae angen preimio sgrid sment gyda phreimar acrylig cyn teilsio lloriau.

## Slide 25: Cefndiroedd seiliedig ar sment: concrid
    Mae’r math hwn o gefndir yn cael ei adeiladu i ddarparu arwyneb llawr llyfn a gwastad i lefel datwm (lefel llawr gorffenedig, FFL) er mwyn paratoi ar gyfer derbyn cynnyrch gorffen llawr.
    Mae concrid yn cynnwys:
    sment
    tywod (agregau mân)
    cerrig mân (agregau bras)
    dŵr glân.
Dylid gwirio bod slab llawr concrid yn wastad/fflat gan roi preimar acrylig arno cyn ei deilsio.

## Slide 26: Cefndiroedd seiliedig ar sment: rendr
    Mae rendr yn fath o gefndir, sy’n cynnwys cymhareb o 1:4 o gymysgedd sment a thywod, a osodir gan blastrwr ar waliau, yn cynnwys dwy gôt.
    Gellir rhoi rendr y tu mewn neu’r tu allan. Gellir ei orffen mewn sawl ffordd wahanol. Ar gyfer teilsio, mae angen gorffeniad llyfn iawn.
    Fel cefndir teilsio, mae angen i’r rendr fod yn sych, yn wastad, yn gadarn a bod wedi’i arwhau gan fflôt garwhau (1mm o grafu arwyneb), yn ogystal â chael ei breimio â phreimar acrylig cyn gosod teils wal.

## Slide 27: Cefndiroedd seiliedig ar sment: rendr
Rendr tywod a sment
yn cael ei roi ar wal frics
https://www.bunnings.com.au/

## Slide 28: Cefndiroedd seiliedig ar bren
    Defnyddir pren mewn amrywiaeth eang o ffyrdd wrth adeiladu adeiladau, gan gynnwys lloriau, drysau, sgyrtin, architrafau, distiau a strwythurau to.
Bydd teilsiwr yn aml yn gorfod teilsio llawr sydd wedi cael ei adeiladu allan o bren, ond mae’n rhaid iddo fod yn ymwybodol, yn ôl BS 5385-1:2018, 6.2.3, ‘Ni ddylid defnyddio dalennau a byrddau sy’n agored i symud o ganlyniad i newidiadau o ran cynnwys lleithder, fel pren haenog, sglodfwrdd, byrddau pren rhannol, ac ati.’
Byrddau llawr strwythurol pren
Dalennau sglodfwrdd gwrth-leithder

## Slide 29: Cefndiroedd seiliedig ar bren
Nid yw teilsio ar gefndiroedd pren yn arfer da a chynghorir yn ei erbyn yn unol â Safonau Prydeinig.
Wrth deilsio ar gefndir llawr pren, dylid gosod pilen ddatgysylltu dros arwyneb presennol y llawr.
Beth yw pilen ddatgysylltu?
Mae system pilen ddatgysylltu yn darparu is-haen ganolraddol rhwng y gorchudd teils a’r is-haen sy’n cynnal pwysau. Gellir ei defnyddio dros amrywiaeth o is-haenau, gan gynnwys pren, concrid, sgrid smentaidd a sgrid gypswm. Maent wedi’u llunio i niwtraleiddio straen ochrol sy’n digwydd rhwng yr is-haen a’r gorchudd teils; nid ydynt wedi’u dylunio i ganiatáu symudiad fertigol gwahaniaethol (allwyro).
Ffynhonnell: https://www.schluter.co.uk

## Slide 30: Cefndiroedd seiliedig ar bren
Sut mae pilen ddatgysylltu’n gweithio?
Mae’r bilen yn gweithio drwy atal straen o’r is-haen rhag trosglwyddo i’r gorchudd teils sy’n gallu achosi cracio a dilaminadu’r gorchudd.
Gan y bydd is-haenau’n ehangu ac yn crebachu oherwydd newidiadau mewn tymheredd a lefelau lleithder, mae pilen ddatgysylltu yn berffaith ar gyfer gadael i’r arwynebau symud yn annibynnol gan atal straen ar y teils sy’n gallu achosi cracio neu hyd yn oed ddad-fondio. Y rheswm am hyn yw bod y bilen yn datgysylltu gorchudd y llawr o’r is-haen ac yn niwtraleiddio’r tensiynau rhwng yr is-haen a’r gorchudd teils sy’n deillio o’r anffurfio amrywiol ar y defnyddiau. Yn yr un modd, mae craciau straen yn yr is-haen yn cael eu pontio ac felly nid ydynt yn cael eu trosglwyddo i’r gorchudd wyneb.
Ffynhonnell: https://www.schluter.co.uk

## Slide 31: Cefndiroedd seiliedig ar bren: (gosod pilen ddatgysylltu)
© 2021 Schlüter-Systems Ltd
Mae preimar acrylig yn cael ei roi ar yr is-haen bren.
Mae’r bilen ddatgysylltu yn cael ei gosod ar yr is-haen bren gydag adlyn hyblyg.
Mae’n cael ei adael i setio.
Gosodir teils ar y bilen gydag adlyn hyblyg.

## Slide 32
Unrhyw gwestiynau?