## Slide 1: PowerPoint 8: Nodweddion deunyddiau ac adnoddau ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2
Nod: Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o’r deunyddiau a’r adnoddau a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau.
Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu:
Deilliant 1: Adnabod a disgrifio nodweddion deunyddiau ac adnoddau.

## Slide 3: Y mathau o ddeunyddiau a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Teils ceramig
Teils porslen
Trim plastig (PVC)
Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Preimars
Cyfryngau bondio
Cyfansoddion lefelu/llyfnu
Deunyddiau selio
Pilenni datgysylltu

## Slide 4: Teils ceramig
Mae teils ceramig yn dod o fewn dau gategori, yn ôl eu dull cynhyrchu.
Teils allwthiol: y mae eu corff wedi’i siapio yn y cyflwr plastig mewn allwthiwr a’r golofn ddilynol wedi’i thorri’n deils o drwch wedi’i bennu ymlaen llaw.
Teils a wasgwyd yn sych: sydd wedi’u ffurfio o bowdr neu ronynnau bach, wedi’u siapio mewn mowldiau o dan wasgedd uchel cyn tanio. Yn gyffredinol, mae’r teils hyn yn cael eu gwneud i ddimensiynau mwy manwl na theils allwthiol.
Notes: Ffynhonnell: Atodiad A Safonau Prydeinig BS 5385

## Slide 5: Teils ceramig
3
Mae teilsen ceramig yn cynnwys clai a deunyddiau eraill. Mae prif gorff y deilsen yn cael ei alw’n bisg (neu fisged), a gall yr wyneb fod wedi’i wydro, wedi’i wydro’n rhannol, heb ei wydro (gwell ar gyfer gwrth-lithro), wedi’i sgleinio, yn weadog neu wedi’i broffilio.
Mae teils ceramig yn cael eu cynhyrchu mewn amrywiaeth o feintiau a thrwch ac maen nhw’n siapiau sgwâr neu betryal yn bennaf, ond mae siapiau geometrig eraill ar gael.
Sylwer: Gellir gosod teils ceramig gan ddefnyddio adlynion sment a seiliedig ar wasgaru.

## Slide 6: Teils ceramig
Mae teils ceramig yn addas i’w gosod ar waliau a lloriau, ond ni ellir defnyddio pob teils ceramig ar gyfer defnydd llawr. Y rheswm am hyn yw bod gan y rhan fwyaf o deils ceramig nodweddion sy'n golygu eu bod yn amsugno mwy o ddŵr, sy'n eu gwneud yn wannach na theils porslen.
Ceramig wedi’i wydro
Ceramig heb ei wydro

## Slide 7: Teils porslen
Mae’r rhain yn deils hynod ddeniadol sy’n para’n dda iawn ac sy’n amsugno ychydig iawn o ddŵr. Ar gael fel teils wal neu lawr, wedi’u gwydro weithiau, yn aml gyda nodweddion gwrth-lithro da, gellir eu defnyddio’n fewnol ac hefyd yn allanol, ar yr amod bod eu nodweddion gwrth-lithro’n ddigonol. Mae’r teils hyn, yn dibynnu ar drwch, yn addas ar gyfer defnydd domestig a masnachol. Fel arfer, mae angen defnyddio adlyn sment wedi’i wella gan bolymer. Ni argymhellir defnyddio adlyn sydd wedi’i gymysgu’n barod.
Notes: https://www.tiles.org.uk/

## Slide 8: Teils porslen
Mae teils porslen yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio clai trwm, trwchus, fel arfer, clai gwyn sy’n gymysg â ffelsbar tywod.
Oherwydd y dwysedd hwn, mae teils porslen yn ddewis ardderchog ar gyfer lloriau ac fe’u defnyddir mewn mannau lle ceir traffig uchel ar droed, ardaloedd masnachol, diwydiannol a gwlyb fel ystafelloedd gwlyb.
Teils porslen

## Slide 9: Trim plastig (PVC)
Pwrpas proffil teils wal (trim) yw darparu amddiffyniad ac addurn i ymylon teils agored. Ffynhonnell: Safonau Prydeinig BS 5385
Mae trim yn dod mewn sawl maint, sy’n ymwneud â thrwch y deilsen sy’n cael ei defnyddio.

## Slide 10: Trim plastig (PVC)
Mae trim yn cael ei ddefnyddio o amgylch perimedr agoriadau ffenestri a drysau, a chorneli allanol colofnau a blychau o gwmpas pibellau.
© 2021 Schlüter-Systems Ltd

## Slide 11: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Adlyn teils yw’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i greu bond mecanyddol rhwng arwyneb cefndir, fel wal neu lawr, a theilsen wal a llawr.
Cyn rhoi unrhyw adlyn teils ar waith, mae rhai ffactorau pwysig i’w pennu, fel:
maint y deilsen sydd i’w gosod.
maint y trywel i’w ddefnyddio (maint y rhicyn)
y math o adlyn i’w ddefnyddio, a’r gymhareb gymysgu
dull gosod yr adlyn.

## Slide 12: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Mae maint y deilsen sydd i’w gosod yn ymwneud yn uniongyrchol â maint y trywel sydd i’w ddefnyddio (maint bwlch).
Proffil ymyl y trywel â rhicyn crwn: 6mm rhiciau crwn â chanol 12mm. Cwmpasu: tua 70%. Defnyddio ar gyfer: gosod ar wely tenau, ardaloedd sych y tu mewn. Teils: mae’r rhan fwyaf o deils ceramig/marmor/carreg naturiol o dan 300mm o ran maint.
Enghraifft: 1

## Slide 13: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Mae maint y deilsen sydd i’w gosod yn ymwneud yn uniongyrchol â maint y trywel sydd i’w ddefnyddio (maint y bwlch).
Proffil ymyl y trywel mosaig: 4mm rhiciau sgwâr â chanol 8mm. Cwmpasu: tua 90% i 100%. Defnyddio ar gyfer: gosod gwely tenau. Teils: mosaigau/teils wal a llawr hyd at 100x100mm a gosod pilenni datgysylltu.
Enghraifft: 2

## Slide 14: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Mae maint y deilsen sydd i’w gosod yn ymwneud yn uniongyrchol â maint y trywel sydd i’w ddefnyddio (maint y bwlch).
Proffil ymyl trywel gwely solet trwchus: 20mm rhiciau crwn 10mm o ddyfnder â chanol 28mm. Cwmpasu: gellir cyflawni 100% ar
3–4mm o ddyfnder gwely. Defnyddio ar gyfer: gosod gwely soled. Teils: y rhan fwyaf o fathau o deils waliau a lloriau (gyda phatrymau cefn pantiog/wedi’u garwhau). Delfrydol ar gyfer gosod teils wal maint mawr a theils llawr hyd at 300mm.
Enghraifft: 3

## Slide 15: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Ffactor pwysig arall wrth baratoi adlynion ar gyfer gwaith teilsio yw pennu’r math o adlyn.
Mae dau brif fath.
Seiliedig ar wasgariad (cymysgedd parod): defnyddir y math hwn o adlyn gyda theils ceramig ac nid yw i’w ddefnyddio gyda theils porslen.
Powdr (seiliedig ar sment): dylid defnyddio’r math hwn o adlyn gyda theils porslen a gellir ei ddefnyddio gyda theils ceramig.

## Slide 16: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Mae’n bwysig cael y dull o osod yr adlyn yn iawn er mwyn sicrhau bod y deilsen wedi’i gosod yn gadarn ar arwyneb y cefndir.
Dylid taenu adlynion yn llyfn â thrywel fylchog.
Nid yw ‘dot a dab’ yn ddull derbyniol o osod teils ar waliau nac ar loriau.
Mae taenu’n ddigonol ar y teils yn lleihau’r risg y bydd teils yn dod i ffwrdd oddi wrth y cefndir.

## Slide 17: Adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
Dylid taenu adlyn yn syth ac mewn un cyfeiriad.
Syth
Mae’n caniatáu i aer ddianc a’r gallu i gywasgu teils yn dda
Chwyrlïad
Mae’n dal aer a all fod yn rhwystr i gywasgu
Dot a dab
Yn creu pwyntiau gwan yn y deilsen
Notes: https://www.tiles.org.uk/tiling-guide/

## Slide 18: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Growt teils sy’n cael ei ddefnyddio gan y teilsiwr i lenwi’r uniadau a ffurfir rhwng y teils. Gall uniadau growt amrywio o 2mm i 20mm, a gall nifer y metrau llinol o uniadau growt amrywio yn ôl maint y teils.
Cyn rhoi unrhyw growt teils ar waith, mae rhai ffactorau pwysig i’w pennu, fel:
y math o growt sydd ei angen ar gyfer y gwaith sy’n cael ei wneud
faint o growt sydd ei angen
y lliw
dull gosod yr growt
lled yr uniad growt.

## Slide 19: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Gall y math o growt sydd ei angen ar gyfer y gwaith sy’n cael ei wneud, fod:
wedi'i gymysgu'n barod
yn seiliedig ar sment: dylid dilyn y cyfarwyddyd ar y pecyn, rhaid cymysgu’r growt i’r gymhareb benodedig gyda dŵr oer, glân.

## Slide 20: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Faint o growt sydd ei angen: mae’r wybodaeth hon i’w chael ar y pecyn.
Er enghraifft, os ydych chi’n defnyddio bag 10kg o growt BAL: ar gefn y bag growt, o dan y pennawd ‘cwmpasu’, fe welwch:
Mae’r bag 10kg hwn o ddeunydd growt yn ddigon ar gyfer:
35.500m² gyda theils 300x300x9mm ac uniadau 3mm
24.000m² gyda theils 200x200x9mm ac uniadau 3mm.

## Slide 21: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Y lliw: mae growt ar gael mewn sawl lliw i gyfateb i liw’r teils a dewis personol.
Gan fod llawer o liwiau, mae hyn o fudd i waith adnewyddu lle gellir dod o hyd i gyfatebiaeth addas.

## Slide 22: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Mae dull gosod y growt yn bwysig.
Cyn dechrau growtio, gwnewch yn siŵr bod yr adlyn
wedi caledu’n llwyr i osgoi tarfu ar y teils cyn iddyn nhw
fondio’n llwyr gyda’r adlyn. Gwiriwch amser setio’r adlyn a ddefnyddiwyd.
Wrth gymysgu growt powdwr gyda dŵr, cofiwch ddefnyddio’r lefel gywir a chyson o ddŵr bob amser i osgoi amrywiad o ran lliw.

## Slide 23: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Rhowch y growt yn yr uniadau gan ddefnyddio gwesgi.
Unwaith y bydd yn yr uniad, dylid gadael y growt i galedu cyn
glanhau. Gwneir hyn er mwyn sicrhau ei fod yn aros yn yr uniad
ac nad yw’n amsugno lefelau sylweddol o leithder ychwanegol
pan fydd yr ardal yn cael ei glanhau.
Gall glanhau’n rhy gynnar effeithio ar gysondeb y lliw, gan wneud iddo edrych yn anghyson a gall hefyd effeithio ar gryfder y growt,
gan adael haen lychlyd, wan ar yr wyneb.

## Slide 24: Growt smentaidd (cymysgedd parod a phowdr)
Y berthynas rhwng lled growt a maint teilsen
Nid bwlch wedi’i selio rhwng gwaith teils sefydlog yn unig yw uniadau growt, caiff eu lled
ei bennu gan faint y deilsen sy’n cael ei defnyddio.
Nodir yn y Safonau Prydeinig, BS 5385-1 2018 (7.1.1):
Mae isafswm lled growt yn amrywio yn ôl arwynebedd wyneb teilsen, ac mae enghreifftiau’n cynnwys y canlynol.
Ar gyfer teils sydd ag arwyneb <0.1 m² heb unrhyw ochr dros 600 mm o hyd,
ni ddylai’r uniadau fod yn llai na 2mm o led;
Teils gydag arwynebedd wyneb 0.1 m2 i 1 m2 heb unrhyw ochr dros 1.200mm o hyd, ni ddylai’r uniadau fod yn llai na 3mm o led.
Mae hyn yn rhoi gwybod i ni bod uniad growt hefyd yn gweithredu fel uniad symud.

## Slide 25: Preimars
Mae paratoi’r is-haen yn gywir yn hanfodol ar gyfer gosod teils yn llwyddiannus. Mae angen i’r holl arwynebau cefndir fod yn lân, yn sych ac yn rhydd o ddifwynwyr fel llwch ac unrhyw falurion.
Efallai y bydd angen preimio er mwyn gwella’r bond ar rai arwynebau.
Mae preimars yn sefydlogi arwynebau llychlyd ac yn lleihau mandylledd y cefndir cyn gosod teils.
Y math o breimar i’w ddefnyddio wrth deilsio yw preimar acrylig, nid PVA.

## Slide 26: Preimars
Rhoddir preimars ar arwynebau cefndir gan ddefnyddio brwsh neu roler a hambwrdd.

## Slide 27: Preimars
Wrth ddefnyddio preimar, mae’n bwysig cofio bod rhaid dilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn/cynhwysydd i sicrhau bod y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio’n gywir.
Gwiriwch y math o gefndir.
Gwnewch yn siŵr bod yr adlyn yn gydnaws â’r preimar.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y gymhareb gymysgedd gywir o breimar i ddŵr.
Dilynwch gyngor diogelwch wrth ddefnyddio cemegion adeiladu.

## Slide 28: Cyfryngau bondio
Defnyddir cyfryngau bondio mewn morteri sment ac adlynion i wella’r perfformiad ffisegol, gan gynnwys adlyniad, gwydnwch, hyblygrwydd, gwrth-ddŵr ac ymarferoldeb.
Y math sy’n cael ei ddefnyddio amlaf yw gwasgariad seiliedig ar ddŵr o gopolymer styrene butadiene (SBR) neu bolymerau acrylig.

## Slide 29: Cyfryngau bondio
Wrth ei ychwanegu at y gymysgedd, argymhellir eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr i gyflawni’r gymhareb gymysgu gywir a’r cyngor diogelwch wrth ddefnyddio cemegau adeiladu.

## Slide 30: Cyfansoddion lefelu/llyfnu
Mae paratoi’r is-haen yn gywir yn hanfodol ar gyfer gosod teils yn llwyddiannus. Mae angen i arwynebau lloriau fod yn lân, yn sych ac yn rhydd o ddifwynwyr fel llwch ac unrhyw falurion.
Efallai y bydd angen preimio er mwyn gwella’r bond ar rai arwynebau.
Mae’r cyfansoddion lefelu yn llenwi mannau bychain anwastad ar arwyneb y llawr, gan sicrhau gorffeniad gwastad llyfn cyn teilsio’r llawr.

## Slide 31: Cyfansoddion lefelu/llyfnu
Cymysgir y cyfansoddyn lefelu gyda dŵr neu hylif latecs, yn dibynnu ar y math a ddefnyddir.
Mae’r cyfansoddyn yn cael ei gymysgu i’r tewdra sydd ei angen wrth gymysgu yn ôl y gymhareb gywir.
Caiff y gymysgedd ei thywallt ar y llawr a’i llyfnhau gan ddefnyddio trywel.
I gael gorffeniad da, caiff rholer pigog ei rolio dros y cyfansoddyn gwlyb i ryddhau unrhyw aer sydd wedi’i ddal, a gafodd ei greu yn ystod y broses gymysgu.

## Slide 32: Cyfansoddion lefelu/llyfnu
Cymysgir y cyfansoddyn lefelu gyda dŵr neu hylif latecs, yn dibynnu ar y math a ddefnyddir.
Tywallt y cyfansoddyn
Defnyddio rholer pigog

## Slide 33: Mathau o ddeunyddiau: deunydd selio (silicon)
Mae selwyr wedi’u llunio i’w defnyddio mewn mannau lle mae angen sêl gwrth-ddŵr rhwng dau ddeunydd, lle gall symudiad gwahaniaethol ddigwydd.
Seliwr silicon
Gosod seliwr ar gynghroesiad rhwng bath a theils

## Slide 34: Pilen datgysylltu
Nid yw teilsio ar gefndiroedd pren yn arfer da a chynghorir yn ei erbyn yn unol â Safonau Prydeinig.
Wrth deilsio ar gefndir llawr pren, dylid gosod pilen ddatgysylltu dros arwyneb presennol y llawr.
Mae system pilen ddatgysylltu yn darparu is-haen ganolraddol rhwng y gorchudd teils a’r is-haen sy’n cynnal pwysau. Gellir ei defnyddio dros amrywiaeth o is-haenau, gan gynnwys pren, concrid, ffyn lefelu smentaidd a ffyn lefelu gypswm. Mae wedi’i dylunio i niwtraleiddio straen ochrol sy’n digwydd rhwng yr is-haen a’r gorchudd teils; nid yw wedi’i dylunio i ganiatáu symudiad fertigol gwahaniaethol (allwyro).
Notes: Ffynhonnell: https://www.schluter.co.uk

## Slide 35: Cefndiroedd sy’n seiliedig ar bren
Sut mae pilen ddatgysylltu’n gweithio?
Mae’r bilen yn gweithio drwy atal straen o’r is-haen rhag trosglwyddo i’r gorchudd teils sy’n gallu achosi cracio a dilaminadu’r gorchudd.
Gan y bydd is-haenau’n ehangu ac yn crebachu oherwydd newidiadau mewn tymheredd a lefelau lleithder, mae pilen ddatgysylltu yn berffaith ar gyfer gadael i’r arwynebau symud yn annibynnol gan atal straen ar y teils sy’n gallu achosi cracio neu hyd yn oed ddad-fondio. Y rheswm am hyn yw bod y bilen yn datgysylltu gorchudd y llawr o’r is-haen ac yn niwtraleiddio’r tensiynau rhwng yr is-haen a’r gorchudd teils sy’n deillio o’r anffurfio amrywiol ar y defnyddiau. Yn yr un modd, mae craciau straen yn yr is-haen yn cael eu pontio ac felly nid ydynt yn cael eu trosglwyddo i’r gorchudd wyneb.
Notes: Ffynhonnell: https://www.schluter.co.uk

## Slide 36: Cefndiroedd sy’n seiliedig ar bren: dadgyplu gosodiad pilen
Mae preimar acrylig yn cael ei roi ar yr is-haen bren.
Mae’r bilen ddatgysylltu yn cael ei gosod ar yr is-haen bren gydag adlyn hyblyg.
Mae’n cael ei adael i setio.
Gosodir teils ar y bilen gydag adlyn hyblyg.

## Slide 37
Unrhyw gwestiynau?