## Slide 1: PowerPoint 6: Deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â chrefft teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Cyflwyno dysgwyr i’r ddeddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â chrefft teilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â chrefft teilsio waliau a lloriau (HASAWA, RIDDOR, COSHH a PUWER). Deilliant 2: Bod â dealltwriaeth o ddeddfwriaeth allweddol ac ymwybyddiaeth o’u cyfrifoldeb a’u cydymffurfiad.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â chrefft teilsio waliau a lloriau
Rheolau neu gyfreithiau sy'n ymwneud â gweithgarwch penodol a wneir gan lywodraeth.
Beth mae deddfwriaeth yn ei olygu?
Sut mae deddfwriaeth yn berthnasol i ddiwydiant (adeiladu)?
Mae deddfwriaeth yn gosod dyletswydd ar bob cyflogwr i ‘sicrhau, i’r graddau y mae hynny’n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles yn y gwaith’ eu holl weithwyr, a phobl sy’n gweithio yn eu hadeiladau.

## Slide 4: Deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â chrefft teilsio waliau a lloriau
Mae pedair eitem o ddeddfwriaeth allweddol yn ymwneud â theilsio waliau a lloriau, fel yr amlinellir yma.
HASAWA: Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974
RIDDOR: Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
COSHH: Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002
PUWER: Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998

## Slide 5: Deddfwriaeth allweddol: HASAWA
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974 yw’r prif ddarn o ddeddfwriaeth sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch galwedigaethol ym Mhrydain Fawr. Cyfeirir ati weithiau fel HSWA, Deddf HSW, Deddf 1974 neu HASAWA. https://www.legislation.gov.uk
Er mwyn sicrhau bod y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith yn cael ei gorfodi, mae gan gyflogwyr a gweithwyr rwymedigaethau gorfodol:
(parhad ar sleid 6)

## Slide 6: Deddfwriaeth allweddol: HASAWA
Mae HASAWA yn gosod dyletswyddau ar gyflogwyr a gweithwyr.
Darparu mynediad diogel i’r man gwaith ac oddi yno. Darparu a chynnal a chadw offer a pheiriannau. Darparu gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant a goruchwyliaeth i weithwyr. Sicrhau diogelwch ac absenoldeb risgiau i iechyd yng nghyswllt trin, storio a chludo eitemau a sylweddau. Meddu ar bolisi diogelwch ysgrifenedig cyfredol. Cynnal asesiadau risg Darparu dillad a chyfarpar diogelu personol PPE/C. | Cymryd gofal rhesymol o’u hiechyd a’u diogelwch eu hunain, ac iechyd a diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithrediadau effeithio arnynt Cydweithredu â’r cyflogwr ynghylch materion iechyd a diogelwch. Peidio â chamddefnyddio unrhyw offer diogelwch a ddarperir at ddibenion diogelwch. Dilyn cyfarwyddiadau gan y cyflogwr ar faterion iechyd a diogelwch a mynychu hyfforddiant iechyd a diogelwch perthnasol.
Dyletswyddau cyflogwyr
Dyletswyddau gweithwyr

## Slide 7: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Mae RIDDOR yn rhoi dyletswyddau ar gyflogwyr, pobl hunangyflogedig a phobl sy’n rheoli safleoedd gwaith (y Person Cyfrifol) i roi gwybod am rai damweiniau difrifol yn y gweithle, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus penodol (damweiniau fu bron â digwydd). https://www.hse.gov.uk/riddor
Mae gan gyflogwyr, pobl hunangyflogedig neu bobl sy’n rheoli safleoedd gwaith (y person cyfrifol) ddyletswydd gyfreithiol i gofnodi a rhoi gwybod i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) am rai damweiniau sy’n gysylltiedig â gwaith.
Gallwch ymchwilio i gael rhagor o wybodaeth yn: https://www.hse.gov.uk/riddor/

## Slide 8: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Mae sawl math o anaf adroddadwy:
marwolaeth person
anafiadau penodedig i weithwyr
gweithiwr wedi’i analluogi am dros saith diwrnod
gweithiwr wedi’i analluogi am dros dri diwrnod
damweiniau nad ydynt yn angheuol i bobl nad ydynt yn weithwyr, e.e. y cyhoedd
clefydau galwedigaethol
digwyddiadau peryglus
digwyddiadau nwy.

## Slide 9: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Marwolaeth person: Rhaid rhoi gwybod am bob marwolaeth i weithwyr a phobl nad ydynt yn weithwyr, ac eithrio hunanladdiad, os ydynt yn codi o ddamwain sy’n gysylltiedig â gwaith, gan gynnwys gweithred o drais corfforol tuag at weithiwr.
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 10: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Anafiadau penodedig i weithwyr:
Torri asgwrn, ac eithrio’r bysedd, bodiau a bysedd traed
Torri aelod o’r corff i ffwrdd
Unrhyw anaf sy’n debygol o arwain at golli golwg yn barhaol neu ddirywiad yn y golwg
Unrhyw anaf i’r pen neu i’r corff o ganlyniad i wasgu, gan achosi niwed i’r ymennydd neu organau mewnol
Llosgiadau difrifol (gan gynnwys sgaldian) sydd:
  yn gorchuddio mwy na 10% o’r corff
  yn achosi niwed sylweddol i’r llygaid, y system anadlu neu organau hanfodol eraill
Unrhyw sgaldian sydd angen triniaeth ysbyty
Unrhyw golli ymwybyddiaeth o ganlyniad i anaf i’r pen neu asffycsia
Unrhyw anaf arall sy’n deillio o weithio mewn lle caeedig sydd:
  yn arwain at hypothermia neu salwch sy’n cael ei achosi gan wres
  yn galw am ddadebru neu dderbyn i’r ysbyty am dros 24 awr
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 11: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Gweithiwr wedi’i analluogi am dros saith diwrnod
Rhaid rhoi gwybod am ddamweiniau os ydynt yn golygu bod gweithiwr neu berson hunangyflogedig i ffwrdd o’r gwaith, neu os nad ydynt yn gallu cyflawni eu dyletswyddau gwaith arferol, am fwy na saith diwrnod yn olynol o ganlyniad i’w hanaf. Nid yw’r cyfnod saith diwrnod hwn yn cynnwys diwrnod y ddamwain, ond mae’n cynnwys penwythnosau a dyddiau gorffwys. Rhaid gwneud yr adroddiad o fewn 15 diwrnod i’r ddamwain.
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 12: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Analluogi am dros dri diwrnod:
Rhaid cofnodi damweiniau, ond ni roddir gwybod amdanynt os ydynt yn golygu bod gweithiwr yn analluog am fwy na thri diwrnod yn olynol. Os ydych chi’n gyflogwr, sy’n gorfod cadw llyfr damweiniau dan Reoliadau Nawdd Cymdeithasol (Hawliadau a Thaliadau) 1979, bydd y cofnod hwnnw’n ddigon.
  https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 13: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Damweiniau nad ydynt yn angheuol i bobl nad ydynt yn weithwyr, e.e. y cyhoedd
Rhaid rhoi gwybod am ddamweiniau i aelodau o’r cyhoedd neu eraill nad ydynt wrth eu gwaith os ydynt yn arwain at anaf a bod y person yn cael ei gludo’n uniongyrchol o’r fan lle digwyddodd y ddamwain i’r ysbyty am driniaeth i’r anaf hwnnw. Nid yw archwiliadau a phrofion diagnostig yn golygu 'triniaeth' mewn amgylchiadau o'r fath.
Nid oes angen rhoi gwybod am ddigwyddiadau lle mae pobl yn cael eu cludo i’r ysbyty dim ond fel rhagofalon pan nad oes unrhyw anaf yn amlwg.
Notes:   https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 14: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Clefydau Galwedigaethol
Rhaid i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig roi gwybod am ddiagnosis o rai clefydau galwedigaethol penodol, lle mae’r rhain yn debygol o fod wedi cael eu hachosi neu eu gwaethygu gan eu gwaith: Mae’r clefydau hyn yn cynnwys (rheoliadau 8 a 9):
Syndrom twnnel y carpws
Cramp difrifol yn y llaw neu flaen y fraich
Dermatitis galwedigaethol
Syndrom dirgrynu llaw a braich
Asthma galwedigaethol
Tendonitis neu denosynofitis y llaw neu flaen y fraich
Unrhyw ganser galwedigaethol
Unrhyw glefyd a briodolir i gysylltiad galwedigaethol â chyfrwng biolegol.
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 15: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Digwyddiadau peryglus
Mae’r rhain yn ddigwyddiadau penodol a fu bron â digwydd. Nid oes angen adrodd ar bob digwyddiad o’r fath. Mae 27 categori o ddigwyddiadau peryglus sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o weithleoedd, er enghraifft:
dymchwel, troi drosodd neu fethiant rhannau o lifftiau ac offer codi sy'n cario llwythi
offer neu gyfarpar yn dod i gysylltiad â llinellau pŵer uwchben
rhyddhau’n ddamweiniol unrhyw sylwedd a allai achosi anaf i unrhyw berson.
Notes:   https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 16: Deddfwriaeth allweddol: RIDDOR
Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 2013
Digwyddiadau nwy
Rhaid i ddosbarthwyr, gosodwyr, mewnforwyr a chyflenwyr nwy fflamadwy roi gwybod am ddigwyddiadau lle mae rhywun wedi marw, wedi mynd yn anymwybodol, neu wedi cael ei gludo i’r ysbyty i gael triniaeth i anaf a gododd yng nghyswllt y nwy hwnnw. Dylid rhoi gwybod am ddigwyddiadau o’r fath gan ddefnyddio’r Adroddiad ar Ddigwyddiad Nwy Fflamadwy.
Rhaid i beirianwyr nwy cofrestredig (dan y Gofrestr Diogelwch Nwy) roi manylion unrhyw gyfarpar neu ffitiadau nwy sy’n beryglus yn eu barn nhw, i’r graddau y gallai pobl farw, mynd yn anymwybodol neu fod angen triniaeth mewn ysbyty. Gallai’r perygl fod o ganlyniad i ddyluniad, adeiladu, gosod, addasu neu wasanaethu’r cyfarpar neu’r gosodiad hwnnw, a allai achosi:
i nwy ollwng yn ddamweiniol;
hylosgiad anghyflawn o nwy neu;
tynnu cynhyrchion hylosgi nwy yn annigonol.
Notes: https://www.hse.gov.uk/riddor/reportable-incidents.htm

## Slide 17: Deddfwriaeth allweddol: COSHH
Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002
Mae’r ddeddf hon yn mynnu bod cyflogwyr yn rheoli sylweddau sy’n beryglus i iechyd.
Gall sylweddau sy’n beryglus i iechyd fod ar sawl ffurf ac maent yn cynnwys:
cemegion
cynhyrchion sy’n cynnwys cemegion
mygdarth
llwch
anweddau
niwloedd
nanodechnoleg
nwyon a nwyon sy’n mygu a
chyfryngau biolegol (germau).
Os oes gan y pecyn unrhyw un o’r symbolau perygl, yna fe’i hystyrir yn sylwedd peryglus.
Notes: https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/substance.htm

## Slide 18: Deddfwriaeth allweddol: COSHH
Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002
Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau hyn, rhaid i’r cyflogwr asesu’r risgiau i iechyd sy’n deillio o sylweddau peryglus sy’n cael eu creu gan y gweithgaredd gwaith, a phenderfynu pa ragofalon sydd eu hangen i atal neu reoli cysylltiad yn ddigonol.
Beth ydych chi’n ei wneud sy’n cynnwys sylweddau peryglus?
Sut all y rhain achosi niwed?
Sut allwch chi leihau’r risg o niwed?
Dylech bob amser geisio atal cysylltiad yn y ffynhonnell. Er enghraifft:
Allwch chi osgoi defnyddio sylwedd peryglus neu ddefnyddio proses fwy diogel – atal dod i gysylltiad, e.e. defnyddio cynhyrchion seiliedig ar ddŵr yn hytrach na rhai sy’n seiliedig ar doddyddion, defnyddio brwsh yn hytrach na chwistrell?
Allwch chi roi rhywbeth mwy diogel yn ei le – e.e. newid cynnyrch glanhau llidus am rywbeth mwynach, neu ddefnyddio sugnydd llwch yn hytrach na brwsh?
Allwch chi ddefnyddio ffurf fwy diogel, e.e. allwch chi ddefnyddio deunydd soled yn hytrach na hylif i osgoi tasgu neu ddeunydd soled cwyraidd yn hytrach na phowdr sych i osgoi llwch?
Notes: https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/substance.htm

## Slide 19: Deddfwriaeth allweddol: PUWER
Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Mae'r Rheoliadau hyn, a gaiff eu talfyrru'n aml i PUWER, yn gosod dyletswyddau ar bobl a chwmnïau sy'n berchen, yn gweithredu neu sydd â rheolaeth dros gyfarpar gwaith. Mae PUWER hefyd yn rhoi cyfrifoldebau ar fusnesau a sefydliadau y mae eu gweithwyr yn defnyddio cyfarpar gwaith, p’un a ydynt yn berchen arnynt ai peidio.
https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/puwer.htm

## Slide 20: Deddfwriaeth allweddol: PUWER
Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Gellir diffinio cyfarpar gwaith fel unrhyw beiriannau, dyfais, cyfarpar, offer neu osodiad i’w defnyddio yn y gwaith (boed yn y gwaith yn unig ai peidio). Mae hyn yn cynnwys cyfarpar y mae gweithwyr yn ei ddarparu at eu defnydd eu hunain yn y gwaith.
Notes: https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/puwer.htm

## Slide 21: Deddfwriaeth allweddol: PUWER
Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998
Mae’r rheoliadau hyn yn mynnu bod yr offer a ddarperir i’w ddefnyddio yn y gwaith:
yn addas ar gyfer y defnydd a fwriedir
yn ddiogel i’w ddefnyddio, yn cael ei gynnal a’i gadw mewn cyflwr diogel ac yn cael ei archwilio i sicrhau ei fod wedi’i osod yn gywir ac nad yw’n dirywio wedyn
yn cael eu defnyddio gan bobl sydd wedi derbyn gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant digonol yn unig
gyda mesurau iechyd a diogelwch addas yn mynd gydag ef, fel dyfeisiau diogelu a rheolyddion. Bydd y rhain fel arfer yn cynnwys gardiau, dyfeisiau stopio mewn argyfwng, ffyrdd digonol o ynysu oddi wrth ffynonellau ynni, marciau gweladwy a dyfeisiau rhybuddio
yn cael ei ddefnyddio yn unol â gofynion penodol, ar gyfer offer gwaith symudol a gweisg pŵer.
Notes: https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/puwer.htm

## Slide 22
Unrhyw gwestiynau?