## Slide 1: PowerPoint 12: Cynllunio dilyniant y gwaith
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o’r wybodaeth dechnegol a’r cynllunio sy’n gysylltiedig â theilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Dehongli gwybodaeth dechnegol i gynllunio a nodi trefn y gwaith yn effeithiol mewn perthynas â thasg.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Cynllunio trefn y gwaith
Cyflwyniad PowerPoint
Mae adeiladu (teilsio) yn golygu mwy na chwblhau tasg yn unig, mae rhan fawr yn ymwneud â gallu:
dehongli gwahanol fathau o wybodaeth dechnegol
cynllunio a phennu trefn waith yn effeithiol
defnyddio technegau datrys problemau cyffredin.

## Slide 4: Mathau o wybodaeth dechnegol
Cyflwyniad PowerPoint
Defnyddir gwahanol fathau o wybodaeth dechnegol i gynllunio trefn y gwaith sydd i’w wneud wrth deilsio waliau a lloriau.
Amserlenni
Lluniadau
Manylebau
Gwybodaeth y gwneuthurwr
Data cynnyrch technegol
Rhestr ddeunyddiau
Adnoddau
Cyfarwyddiadau
Datrys problemau
Gwaith tîm
Asesiadau risg/datganiadau dull (RAMS)

## Slide 5: Gwybodaeth dechnegol: amserlenni
Cyflwyniad PowerPoint
Rhaglen waith
Mae rhaglen waith yn ffordd o ddangos yn hawdd iawn pa waith sy’n cael ei wneud ar adeilad a phryd. Y math mwyaf cyffredin o raglen waith yw siart bar.
Mae siart bar yn cael ei ddefnyddio gan nifer o asiantau safle, neu oruchwylwyr, ac mae’n rhestru’r tasgau y mae angen eu gwneud ar yr ochr chwith ac yn dangos llinell amser ar draws y top. Defnyddir rhaglen waith i sicrhau bod y grefft berthnasol ar y safle ar yr adeg gywir a bod deunyddiau’n cael eu danfon pan fo angen. Gall asiant neu oruchwyliwr safle ddweud yn gyflym wrth edrych ar y siart os yw’r gwaith yn cadw at yr amserlen neu’n disgyn ar ei hôl hi.

## Slide 6: Gwybodaeth dechnegol: amserlenni
Cyflwyniad PowerPoint
Amserlenni
Siartiau bar: y siart bar, neu Gantt, yw’r rhaglen waith fwyaf poblogaidd.
Mae’n syml i’w lunio ac yn hawdd ei ddeall. Mae gan siartiau bar dasgau wedi’u rhestru mewn colofn fertigol ar y chwith ac amserlen lorweddol yn rhedeg ar hyd y top.
Amser mewn Diwrnodau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gweithgaredd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Cloddio am sylfaen a llwybrau gwasanaeth |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gosod sylfeini |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rhedeg ceblau, pibellau ac ati ar gyfer y gwasanaethau presennol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Adeiladu at gwrs atal lleithder |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gosod llawr concrid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Lluniadau cynhyrchu
Gelwir y rhain yn ‘luniau gwaith’ ac fe’u defnyddir at ddibenion cyfleu gwybodaeth adeiladu fanwl ar gyfer:
cael cymeradwyaeth gan y cleient.
cael cymeradwyaeth gan awdurdodau cynllunio ac awdurdodau eraill.
darparu gwybodaeth am ofynion deunyddiau.
cael tendrau.
cyfarwyddo’r contractwr adeiladu ac aelodau eraill o’r tîm adeiladu.

## Slide 8: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Gellir dosbarthu’r lluniadau gwaith fel a ganlyn:
lluniadau lleoliad
lluniadau cydrannau
lluniadau cydosod
Gellir rhannu lluniadau lleoliad ymhellach yn:
gynlluniau bloc
cynlluniau safle
cynlluniau lleoliad.

## Slide 9: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Cynlluniau bloc: yn cael eu defnyddio i adnabod y lleoliad mewn perthynas â’r ardal gyfagos.
Mae’r raddfa fel arfer yn 1:2500 neu 1:1250 ac yn rhy fach i ganiatáu llawer mwy nag amlinelliad o’r safle a’r ffiniau, cynlluniau ffyrdd a’r adeiladau eraill yn y cyffiniau.
Heol Brown
Plot 1
Plot 3
Plot 2

## Slide 10: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Cynlluniau safle: yn cael eu defnyddio i ddangos lleoliad yr adeilad arfaethedig ar y safle, ynghyd â gwybodaeth am y ffordd arfaethedig, cynllun y draenio a’r gwasanaethau, a gwybodaeth arall am y safle, er enghraifft lefelau.
Defnyddir graddfeydd o 1:500 neu 1:200 yn aml.

## Slide 11: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Cynlluniau lleoliad: yn cael eu defnyddio i ddangos maint a safle’r gwahanol ystafelloedd yn yr adeiladau ac i osod y prif elfennau a’r cydrannau.
Defnyddir graddfeydd o 1:5 neu 1:100 yn aml.

## Slide 12: Gwybodaeth dechnegol: lluniadau
Cyflwyniad PowerPoint
Trychlun: bydd trychlun o adeilad yn dangos manylion na fyddai fel arall yn cael eu gweld ar y cynlluniau a’r gweddluniau.

## Slide 13: Gwybodaeth dechnegol: manylebau
Cyflwyniad PowerPoint
Mae’r fanyleb neu’r ‘sbec’ yn ddogfen a gynhyrchir ochr yn ochr â’r cynlluniau a’r lluniadau ac fe’i defnyddir i ddangos gwybodaeth na ellir ei dangos ar y lluniadau.
Defnyddir manylebau bron bob amser, ac eithrio yn achos contractau bach iawn.

## Slide 14: Gwybodaeth dechnegol: manylebau
Cyflwyniad PowerPoint
Dylai manyleb gynnwys y canlynol.
Disgrifiad o’r deunyddiau – gan gynnwys math, meintiau, ansawdd, cynnwys lleithder, ac ati.
Cyfyngiadau – pa gyfyngiadau sy’n berthnasol, fel oriau gwaith neu fynediad cyfyngedig.
Gwasanaethau – pa wasanaethau sydd ar gael, pa wasanaethau y mae angen eu cysylltu a pha fath o gysylltiad y dylid ei ddefnyddio.
Disgrifiad o’r safle – disgrifiad byr o’r safle, gan gynnwys y cyfeiriad.
Crefftwaith – gan gynnwys dulliau gosod, ansawdd y gwaith a’r gorffeniad.
Gall y fanyleb hefyd enwi isgontractwyr neu gyflenwyr, neu roi manylion megis sut y dylid clirio’r safle, ac yn y blaen.

## Slide 15: Gwybodaeth dechnegol: manylebau
Cyflwyniad PowerPoint
Enghraifft o fanyleb safle adeiladu.

## Slide 16: Gwybodaeth dechnegol: gwybodaeth y gwneuthurwr
Cyflwyniad PowerPoint
Mae’r wybodaeth hon i’w chael ar y deunydd pecynnu. Mae’n amlinellu’r prif agweddau sy’n bwysig i’r cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio. Mae’r wybodaeth yn cynnwys:
disgrifiad o'r deunydd
pwysau’r cynnyrch
defnydd y cynnyrch
cwmpas
cymysgu
rhybuddion diogelwch
manylion cyswllt y gwneuthurwr
gosod

## Slide 17: Gwybodaeth dechnegol: data cynnyrch technegol
Cyflwyniad PowerPoint
Mae taflen ddata dechnegol (TDS) yn ddogfen a ddarperir gyda chynnyrch sy’n rhestru gwahanol ddarnau o wybodaeth am y cynnyrch.
Mae taflenni data technegol yn aml yn cynnwys cyfansoddiad cynnyrch, dulliau defnyddio, gofynion gweithredu, ffyrdd cyffredin o’i ddefnyddio, rhybuddion a lluniau o’r cynnyrch.
Mae’n bosib y bydd taflen ddata dechnegol hefyd yn cael ei galw’n ddalen data cynnyrch.

## Slide 18: Gwybodaeth dechnegol: data cynnyrch technegol
Cyflwyniad PowerPoint
Mae angen taflenni data cynnyrch technegol pryd bynnag y bydd cynnyrch newydd yn cael ei ddefnyddio, gan ei fod yn rhoi gwybod am yr wybodaeth COSHH sydd ei hangen ar gyfer cynllun iechyd a diogelwch cwmni.

## Slide 19: Gwybodaeth dechnegol: adnoddau
Cyflwyniad PowerPoint
Dylid nodi adnoddau ar gyfer tasg deilsio cyn dechrau unrhyw waith.
Mae’r adnoddau’n cynnwys:
teils
adlynion a growtiau
trimiau, pilenni datgysylltu, gosodiadau, estyll a phreimars
offer a chyfarpar.

## Slide 20: Gwybodaeth dechnegol: cyfarwyddiadau
Cyflwyniad PowerPoint
Gall cyfarwyddiadau fod yn ysgrifenedig ac ar lafar.
Gall cyfarwyddiadau ysgrifenedig fod ar ffurf:
gwaith papur
ffurflenni
cynlluniau
diagramau.

## Slide 21: Gwybodaeth dechnegol: datrys problemau
Cyflwyniad PowerPoint
Mae gallu rhagweld problem wrth wneud gwaith teilsio yn fedr sy’n cael ei ddysgu drwy wybodaeth a phrofiad.
Yn ystod cam cynllunio unrhyw waith adeiladu, mae dealltwriaeth o’r deunyddiau, y cefndiroedd a’r gwaith sy’n cael ei wneud, fel teilsio ystafell wlyb, yn ddefnyddiol i’r teilsiwr o ran gwybod trefn y gwaith.
Gall datrys problemau arbed amser, arian a chynhyrchu gwell cynnyrch gwaith gorffenedig, sydd o fudd i’r cwsmer, y teilsiwr a/neu’r contractwr.

## Slide 22: Gwybodaeth dechnegol: gwaith tîm
Cyflwyniad PowerPoint
Mae llawer o grefftau’n gysylltiedig â gwaith adeiladu.
Er enghraifft, wrth deilsio ystafell wlyb, efallai y bydd yn rhaid i chi gydlynu teilsiwr, plymwr, plastrwr, saer a thrydanwr.
Mae gwaith tîm yn bwysig, er mwyn gallu cysylltu â’i gilydd, a gall defnyddio rhaglen waith, fel siart Gantt, sicrhau bod y broses waith yn ddi-dor fel y gellir datrys unrhyw broblemau ymlaen llaw neu wrth i waith fynd rhagddo.

## Slide 23: Gwybodaeth dechnegol: RAMS
Cyflwyniad PowerPoint
Asesiadau risg/datganiadau dull (RAMS)
Mae’r Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith yn mynnu bod pob cyflogwr yn gwneud asesiad addas a digonol o’r canlynol:
y risgiau i iechyd a diogelwch eu gweithwyr y mae’r gweithwyr yn agored iddynt tra maent yn y gwaith.
y risgiau i iechyd a diogelwch personau nad ydynt yn eu cyflogaeth, sy’n deillio o neu yn gysylltiedig â’u gweithgareddau gwaith.

## Slide 24: Gwybodaeth dechnegol: RAMS
Cyflwyniad PowerPoint
Asesiadau risg/datganiadau dull (RAMS)
Mae’n hanfodol eich bod yn gwybod sut i gynnal asesiad risg.
Yn aml, efallai y byddwch mewn sefyllfa lle y rhoddir cyfrifoldeb uniongyrchol i chi am hyn, a gallai’r gofal a’r sylw a roddwch iddo gael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch pobl eraill. Rhaid i chi fod yn ymwybodol o beryglon unrhyw dasg, a gwybod beth y gellir ei wneud i atal neu leihau’r risg.
Mae asesu risg yn cynnwys pum cam.

## Slide 25: Gwybodaeth dechnegol: RAMS
Cyflwyniad PowerPoint
Asesiadau risg/datganiadau dull (RAMS)
Y pum cam i asesu risg yw:
Cam 1: Nodi’r peryglon
Cam 2: Penderfynu pwy allai gael ei niweidio a sut
Cam 3: Gwerthuso’r risgiau a phenderfynu ar ragofalon
Cam 4: Cofnodi eich canfyddiadau a’u rhoi ar waith
Cam 5: Adolygu eich asesiad risg a’i ddiweddaru os oes angen.

## Slide 26
Unrhyw gwestiynau?