## Slide 1: PowerPoint 11: Diogelu ardaloedd cyn teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Helpu dysgwyr i ddeall yr ystod o ddeunyddiau sy’n cael eu defnyddio i ddiogelu’r ardaloedd cyfagos cyn teilsio waliau a lloriau Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi ystod o wahanol ddeunyddiau a ddefnyddir i ddiogelu ardaloedd cyfagos.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Diogelu ardaloedd cyfagos cyn teilsio waliau a lloriau
Mae angen hyn gan fod teilsio waliau a lloriau yn creu llawer o lwch a gwastraff. Mae’r gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu’n cynnwys gollyngiadau, staenio, teils sydd wedi torri ac wedi cael eu torri, gorgymysgu adlynion a growt, dŵr budr, pecynnau a sawl math arall o wastraff o’r broses gosod teils.
Mae ardaloedd cyfagos lle mae teilsio waliau a lloriau yn digwydd yn cynnwys ystafelloedd ymolchi, ceginau, cynteddau, grisiau ac ystafelloedd byw mewn safleoedd adeiladu domestig, masnachol a diwydiannol.
Mae teilsiwr yn aml yn gorfod gweithio ochr yn ochr â ffitiadau, gosodiadau a dodrefn drud. Felly, mae’n bwysig sicrhau, yn ystod y cam cynllunio, bod y dulliau a’r deunyddiau sydd eu hangen i ddiogelu’r ardal gyfagos yn cael eu rhoi ar waith cyn i unrhyw waith ddechrau.

## Slide 4: Diogelu ardaloedd cyfagos cyn teilsio waliau a lloriau
Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio:
tâp masgio safonol
taflenni llwch cotwm a pholythen
tarpolin
plastig gwrymiog
bwrdd amddiffynnol a bwrdd caled.

## Slide 5: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: tâp masgio tac isel
Mae hwn yn fath o dâp sy’n cael ei ddefnyddio gan deilswyr a pheintwyr/addurnwyr ac mae ganddo adlyn gwan ar un ochr.
Mae modd rhoi tâp masgio tac isel ar arwyneb sydd wedi cael ei beintio er mwyn ei ddiogelu rhag staeniau’r adlyn teils wrth deilsio. Mae defnyddio tâp yn gallu golygu na fydd angen ailaddurno’r waliau.

## Slide 6: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: tâp masgio tac isel
Defnyddio tâp masgio tac isel i ddiogelu’r teils a’r bath wrth osod seliwr silicon
Tâp 50mm o led

## Slide 7: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: gorchuddion llwch
Mae gorchuddion cotwm a phlastig/polythen yn diogelu carpedi a gorchuddion llawr eraill, wynebau gweithio, dodrefn ac mewn mannau cymysgu a thorri.
Bydd gorchuddion cotwm yn gadael lleithder drwodd, lle mae gorchudd plastig yn rhwystr i hylifau, gan wella’r siawns o beidio â staenio’r hyn yr ydych yn ceisio’i amddiffyn.

## Slide 8: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: tarpolin
Mae tarpolin yn ddalen blastig aml-ddefnydd trwm y gellir ei defnyddio’n fewnol ac yn allanol. Mae tarpolin o ansawdd da yn anodd ei rwygo ac yn gallu gwrthsefyll dŵr.
Mae tarpolin yn cael ei ddefnyddio i orchuddio deunyddiau sy’n cael eu gadael y tu allan i’w diogelu rhag difrod gan y glaw a’r gwynt.
Gellir defnyddio tarpolin i amddiffyn dreif, ardal o laswellt neu batio rhag difrod lle mae man cymysgu neu dorri wedi’i sefydlu y tu allan.

## Slide 9: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: tarpolin
Gwarchod deunyddiau
Gwarchod ardal o laswellt
ar gyfer cymysgu

## Slide 10: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: plastig gwrymiog
Mae plastig gwrymiog yn ddull rhad ac amlbwrpas o ddiogelu lloriau ac arwynebau gwaith. Mae’n ysgafn, yn hawdd ei dorri i’w siapio a’i ffitio, ac mae ar gael mewn dalennau a rholiau.

## Slide 11: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: bwrdd diogelu a bwrdd caled
Mae’r deunyddiau dalen hyn yn ddrutach ac yn anoddach eu torri a’u gosod cyn y gwaith teilsio, ond maent yn diogelu arwynebau waliau a lloriau yn well.
Gall y deunyddiau dalen hyn gynnwys:
bwrdd haenog
bwrdd caled
OSB (bwrdd fflawiau cyfeiriedig)
sglodfwrdd.

## Slide 12: Deunyddiau diogelu sy’n cael eu defnyddio wrth deilsio: bwrdd diogelu a bwrdd caled
Mae’r deunyddiau hyn yn darparu gwarchodaeth arwyneb ar gyfer gwaith teilsio lle mae difrod i’r arwyneb yn bosibl drwy gracio, crafu neu asglodi. Enghraifft o hyn fyddai teilsio sblasgefn mewn cegin dros wyneb gwaith gwenithfaen.
Pren/bwrdd haenog
Bwrdd caled
OSB
Sglodfwrdd

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?