## Slide 1: PowerPoint 4: Mathau o offer a chyfarpar a ddefnyddir mewn gweithgareddau teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Cyflwyno dysgwyr i’r gwahanol fathau o offer a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi offer a chyfarpar llaw (sleidiau 3 i 28). Deilliant 2: Nodi offer a chyfarpar pŵer (sleidiau 29 i 32). Deilliant 3: Nodi cyfarpar ategol (sleidiau 33 i 42).
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Y mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
https://www.merriam-webster.com
Diffiniad o offer llaw
Offeryn bach (fel morthwyl neu dyndro) nad yw fel arfer yn defnyddio trydan.
Beth yw ystyr offer llaw?

## Slide 4: Offer llaw sylfaenol ar gyfer teilsio
Offer torri teils sy’n gweithio â llaw
Trywel teilsio danheddog
Trywel bwced
Gefeiliau ag olwynion i dorri teils
Gwn selio
Llif deils
Morthwyl(ion)
Carreg carborwndwm/bloc rhwbio
Ysgrifelli
Bloc meitr
Lefel saer
Cynion
Ffeil teils
Offeryn trimio (torrwr trim teils)
Haclif
Sgriwdreifars
Cyllyll y gellir eu tynnu’n ôl
Tâp/pren mesur
Llinell sialc
Sgwâr
Gwesgi
Fflôt growt
Washboy a fflôt sbwng
Crafwr

## Slide 5: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Offer torri teils sy’n gweithio â llaw
Mae’n cael ei ddefnyddio i wneud toriadau syth mewn teils ceramig a phorslen.

## Slide 6: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Trywel teilsio danheddog
Defnyddir ar gyfer gosod adlyn teils ar arwynebau cefndir.

## Slide 7: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Trywel bwced
Cyfeirir ato weithiau fel trywel fwd.
Defnyddir y tryweli hyn i symud adlyn a growt o fwcedi mewnol. Gallant fod â chorneli crwn i leihau’r llusgiad ar waliau’r bwced.

## Slide 8: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Gefeiliau ag olwynion i dorri teils
Delfrydol ar gyfer torri siapiau lletchwith mewn teils, fel o amgylch pibellau.

## Slide 9: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Gwn selio
Defnyddir gwn selio gyda thiwb o ddeunydd selio i osod sêl gwrth-ddŵr rhwng deunyddiau.

## Slide 10: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Llif deils
Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer torri rhiciau a hanner cylch mewn teils ceramig.
https://vitrex.co.uk

## Slide 11: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Morthwylion
Mae sawl math o forthwyl yn cael eu defnyddio ym maes adeiladu.
Bydd teilsiwr yn defnyddio gordd bren, morthwyl hollt a morthwylion lwmp.
Gordd
Morthwyl hollt
Morthwyl lwmp

## Slide 12: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Carreg carborwndwm/bloc rhwbio
Defnyddir bloc rhwbio i lyfnhau ymyl garw teilsen seramig ar ôl torri.
Mae ganddo ddau faint o raean: un ochr arw ac un ochr lyfn.

## Slide 13: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Ysgrifelli
Mae ysgrifell deils, a elwir weithiau’n sgoriwr, yn offeryn siâp pensil a ddelir â llaw ac a ddefnyddir i grafu arwyneb gwydrog teilsen ceramig ar gyfer ei thorri i faint mesuredig.
https://www.vitrex.co.uk

## Slide 14: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Bloc meitr
Mae bloc meitr, a elwir weithiau’n flwch meitr, yn ddarn o gyfarpar a ddefnyddir gan deilsiwr i dorri trimiau teils i onglau 45 a 90 gradd.
Fe’i defnyddir ar y cyd â haclif.

## Slide 15: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Lefel saer
Mae lefel saer, lefel swigod neu lefel yn unig, yn offeryn sydd wedi’i ddylunio i ddangos a yw arwyneb yn llorweddol (lefel) neu’n fertigol (syth).

## Slide 16: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Cynion
Mae cynion yn cael eu defnyddio i dorri drwy gerrig, brics a choncrid. Mae teilsiwr yn defnyddio cynion i dorri teils llawr a wal i fyny ac yn ystod gwaith paratoi cyn teilsio.

## Slide 17: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Ffeil teils
Defnyddir ffeil teils i lyfnhau ymylon garw a siapio teils. Wrth siapio teils, ni ddylid defnyddio ffeiliau ond i gael gwared â symiau bach gan eu bod yn gweithio’n araf iawn.

## Slide 18: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Offeryn trimio (torrwr trim teils)
Mae offer trimio teils yn dda ar gyfer torri trim PVC (plastig) (ddim ar gyfer trim metel).
https://www.protilertools.co.uk

## Slide 19: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Haclif ( haclif fach)
Llif â dannedd main yw haclif, a luniwyd yn wreiddiol ac yn bennaf ar gyfer torri metel. Bydd teilsiwr yn defnyddio haclif fach ar gyfer torri trim PVC a metel, a gellir newid llafnau haclif fawr am lafnau sy’n torri teils ceramig.

## Slide 20: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Sgriwdreifars
Mae sgriwdreifars yn rhan bwysig o becyn offer teilsiwr, gan fod angen atgyweirio ac addasu torwyr teils a deunyddiau ar y safle yn aml.
Mae amrywiaeth o feintiau o PZ1, PZ2 a PZ3 yn gyffredin mewn sgriwiau sy’n cael eu defnyddio ar safle.

## Slide 21: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Cyllyll y gellir eu tynnu’n ôl
Mae cyllyll y gellir eu tynnu’n ôl, a elwir weithiau’n gyllyll aml-bwrpas, yn cael eu defnyddio gan deilsiwr i agor pecynnau, i finiogi pensiliau ac i dorri pilenni datgysylltu, yn ogystal â bod yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd arall.

## Slide 22: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Tâp/pren mesur
Mae tâp mesur yn un o’r darnau pwysicaf o becyn offer teilsiwr.
Mae’n cael ei ddefnyddio i fesur toriadau teils a gosod allan gwaith teils.
Mae mesurydd dur yn fyrrach ond gellir ei ddefnyddio hefyd fel ymyl syth ar gyfer marcio toriadau teils.

## Slide 23: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Llinell sialc (a sialc)
Mae llinell sialc yn cynnwys llinell linyn wedi’i gosod mewn cynhwysydd o sialc.
Pan fydd y llinyn yn cael ei dynnu’n dynn yn erbyn wal neu lawr, ac yna’n cael ei ollwng, bydd sialc lliw yn cael ei drosglwyddo i arwyneb y cefndir.
Mae’n offeryn pwysig ar gyfer gosod allan gwaith teilsio.

## Slide 24: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Sgwâr
Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer marcio a mesur deunyddiau. Mae’r sgwâr yn cyfeirio at brif ddefnydd yr offeryn sef i fesur cywirdeb ongl sgwâr (90 gradd).

## Slide 25: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Gwesgi
Mae gan wesgi mawr lafn rwber hir ac mae’n cael ei ddefnyddio i growtio ardaloedd mawr o deils yn gyflym
https://www.vitrex.co.uk

## Slide 26: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Fflôt growt
Fflôt growt yw’r offer sy’n cael ei ddefnyddio i roi growt ar yr uniadau rhwng y teils sydd wedi’u gosod.
Mae dyluniad yr offer yn sicrhau uniad growt cywasgedig llawn.

## Slide 27: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Washboy a fflôt sbwng
Yn cynnwys bwced, fflôt sbwng a rholeri, mae wash boy wedi’i gynllunio i lanhau gwaith teils yn gyflym ac yn effeithlon ar ôl defnyddio growt, er mwyn cael cynnyrch gwaith teils gorffenedig glân.
https://www.vitrex.co.uk/

## Slide 28: Mathau o offer llaw a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Crafwr
Mae crafwr yn offeryn syml ond effeithiol sy’n cael ei ddefnyddio gan deilsiwr i baratoi cefndiroedd ac i lanhau.
Gellir dal crafwyr â llaw, ar gyfer tasgau llai, ac mae mathau sydd â handlen fawr ar gyfer glanhau lloriau.

## Slide 29: Mathau o offer pŵer a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Offer pŵer teilsio
Torrwr teils trydan
Padl a dril cymysgu
Dril di-wifr

## Slide 30: Mathau o offer pŵer a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Torrwr teils trydan
Ar gyfer toriadau syth mewn teils yn ogystal â rhai anodd gan ddefnyddio olwyn dorri diemwnt.
Mae’r torwyr hyn yn defnyddio dŵr i atal llwch, helpu i dorri a chadw’r olwyn dorri’n oer.
Cynghorir defnyddio peiriant 110v a dilyn asesiadau risg.
Mae angen hyfforddiant i weithredu a chynnal a chadw torrwr teils trydan.

## Slide 31: Mathau o offer pŵer a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Padl a dril cymysgu
Mae dril cymysgu yn offeryn pwerus sydd wedi’i ddylunio ar gyfer cymysgu adlynion teils, cyfansoddion lefelu a growtiau (os oes angen cyfaint mawr). Cynghorir defnyddio peiriant 110v a dilyn asesiadau risg.
Mae angen hyfforddiant i weithredu a chynnal a chadw dril cymysgu trydan.

## Slide 32: Mathau o offer pŵer a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Dril di-wifr
Mae dril/gyrrwr di-wifr yn adnodd amlbwrpas sydd wedi’i ddylunio i ddrilio tyllau a gyrru sgriwiau. Mae ei grafanc diallwedd yn derbyn amrywiaeth eang o bitiau dril crwn a hecs a darnau sgriwdreifar, yn ogystal â llifiau tyllau, sandwyr tro, brwsh olwyn weiren, ac ategolion eraill.
Wrth i dechnoleg batris wella, mae dril di-wifr yn ddewis mwy diogel na dril â chebl.

## Slide 33: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Sbwng
Rholer a hambwrdd
Brwshis
Estyllen gosod/mesurydd
Hoelion/sgriwiau
Cadachau sgleinio
Bwcedi
Cymhorthion symud a thrin
Gorchuddion gwarchodol

## Slide 34: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Sbwng
Wrth growtio gwaith teilsio, bydd angen sbwng o ansawdd da ar y teilsiwr i lanhau’r growt gormodol oddi ar arwyneb y gwaith teils sydd wedi’i osod.
Mae angen i sbwng teilsiwr fod yn gadarn a heb unrhyw ddiffygion a allai niweidio gorffeniad y growt.
Mae ymylon sgwâr main yn darparu mynediad at ardaloedd growtio mewnol.

## Slide 35: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Rholer a hambwrdd
Gall teilsiwr ddefnyddio rholer a hambwrdd i roi deunyddiau preimio, selwyr a thancio gwrth-ddŵr ar gefndiroedd/is-haenau waliau a lloriau.

## Slide 36: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Brwshis
Mae glanhau eich ardal waith yn drylwyr yn rhan hanfodol o fod yn deilsiwr.
Mae angen i chi gael y brwsh sgubo a brwshis llaw a phadelli llwch priodol i sicrhau amgylchedd gweithio glân a diogel.

## Slide 37: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Estyllen gosod/mesurydd
Mae estyllen/mesurydd yn darparu cynhaliaeth ar y lefel datwm gywir ar gyfer y rhes gyntaf o deils yn ystod y gwaith gosod.
Gall estyll fod yn bren neu’n alwminiwm (traciwr teils).

## Slide 38: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Hoelion/sgriwiau
Mae teilsiwr yn defnyddio amrywiaeth o sgriwiau a hoelion.
Mae llawer o wahanol fathau’n cael eu defnyddio ym maes adeiladu, ond yn cael eu defnyddio’n gyffredin iawn mae PZ1, PZ2 a PZ3.

## Slide 39: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Cadachau sgleinio
Mae cadachau sgleinio yn rhoi gorffeniad glân, gorffenedig i deils waliau a lloriau sydd newydd eu growtio.

## Slide 40: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Bwcedi
Defnyddir bwcedi i gario dŵr a chymysgu adlynion a growt.

## Slide 41: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Cymhorthion symud a thrin
Mae berfa, rhaw, tryc sachau, tryc llwyfan a thryc paledi i gyd yn ddyfeisiau sy’n cael eu defnyddio i symud llwythi trwm a lletchwith.

## Slide 42: Cyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau
Gorchuddion gwarchodol
Wrth weithio mewn adeilad sy’n bodoli eisoes, mae eitemau, fel carpedi, wyneb gweithio mewn ceginau ac offer hylendid mewn ystafelloedd ymolchi, y mae angen eu diogelu. Bydd teilsiwr yn defnyddio deunyddiau dalen i orchuddio’r gosodiadau a’r ffitiadau hyn.
Gorchuddion llwch

## Slide 43
Unrhyw gwestiynau?