## Slide 1: PowerPoint 3: Mathau o ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Cyflwyno dysgwyr i’r gwahanol fathau o ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer teilsio waliau a lloriau. Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Nodi’r gwahanol fathau o ddeunyddiau sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o weithgareddau teilsio waliau a lloriau.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Mathau o ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer gosod teils waliau a lloriau
Mae llawer o wahanol fathau o ddeunyddiau ym maes adeiladu y mae’n rhaid i’r teilsiwr wybod amdanyn nhw wrth osod teils waliau a lloriau.
Dyma’r amrywiaeth o ddeunyddiau teilsio yr edrychir arnynt yma:
teils (ceramig a phorslen)
trimiau (plastig)
adlynion (cymysgedd parod a phowdr)
growt (cymysgedd parod a phowdr)
preimars a chyfryngau bondio
cyfansoddion lefelu a llyfnu
deunydd selio
pilenni datgysylltu.

## Slide 4: Teils: ceramig
Mae teils seramig â corff mandyllog gwydrog yn cynnwys corff bisg mandyllog gydag arwyneb gwydrog addurnedig.
Mae teils ceramig yn cael eu gwneud drwy ddull gwasgu sych neu ddull allwthio.
Mae’n bwysig gwybod bod y ffaith bod eu lefel amsugno dŵr yn uchel a’u cryfder torri’n isel yn gwneud rhai teils ceramig yn anaddas ar gyfer lloriau.
Gwybodaeth a gymerwyd o’r Safonau Prydeinig.

## Slide 5: Teils: porslen
Mae’r rhain yn deils hynod ddeniadol sy’n para’n dda iawn ac sy’n amsugno ychydig iawn o ddŵr. Ar gael fel teils wal neu lawr, wedi’u gwydro weithiau, yn aml gyda nodweddion gwrth-lithro da, gellir eu defnyddio’n fewnol ac hefyd yn allanol, ar yr amod bod eu nodweddion gwrth-lithro’n ddigonol. Mae’r teils hyn, yn dibynnu ar drwch, yn addas ar gyfer defnydd domestig a masnachol. https://www.tiles.org.uk

## Slide 6: Trim teils (PVC)
Mae trim teils yn ddull effeithiol a gweithredol o ddarparu gorffeniad cadarn o ansawdd i gornel a / neu fanylion ffenestr/drws.
Mae trim teils yn cael ei gynhyrchu mewn sawl lliw, maint, siâp a deunydd.
© 2021 Schlüter-Systems Ltd

## Slide 7: Adlynion
Beth yw pwrpas adlyn?
Adlyn teils yw’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i greu bond mecanyddol rhwng arwyneb cefndir, fel wal neu lawr, a theilsen wal a llawr.
Beth yw ystyr dosbarthiad adlyn?
Nid yw pob adlyn yn cael ei gynhyrchu yn yr un ffordd. Y rheswm dros y gwahanol fathau o adlyn yw er mwyn sicrhau bod yr adlyn cywir yn cael ei ffurfio i weithio gyda’r cefndir cywir a gyda’r deilsen sy’n cael eu defnyddio. Mae sleid 8 yn rhoi enghraifft o ddosbarthiad.

## Slide 8: Dewis adlyn
Mae’r dewis o adlyn yn seiliedig ar y math o deils, lleoliad teilsio a natur yr is-haen. Bydd cynnyrch o ansawdd da yn cynnwys sgôr dosbarthiad (e.e. C1TE).
https://www.tiles.org.uk
Er enghraifft, mae adlyn gradd C1TE yn golygu:
Adlyn normal seiliedig ar sment, sy’n llai llithro a gydag amser agored estynedig.
EN12004 – Mathau o adlynion | 
C | Adlyn seiliedig ar sment
D | Gwasgariad - adlyn (sydd wedi’i gymysgu’n barod)
R : | Adlyn resin adweithiol
S1 | Adlyn y gellir ei ystumio (hyblyg)
S2 | Adlyn y gellir ystumio llawer arno (hyblyg)
Dosbarthiadau adlynion | 
1 | Adlyn arferol
2 | Adlyn wedi’i wella (gyda chryfder bond uwch fel arfer)
F | Adlyn sy’n caledu’n gyflym
C | Adlyn llai llithrig
E | Adlyn gydag amser agored estynedig

## Slide 9: Growt
Beth yw pwrpas growt?
Growt teils sy’n cael ei ddefnyddio i lenwi’r uniadau rhwng teils waliau a lloriau. Mae’r uniad llawn hwn yn cynyddu cryfder cyffredinol y teilsio ac yn creu rhwystr sy’n gwrthsefyll dŵr i’r is-haen cefndir.
Mae growt yn cael ei gynhyrchu mewn gwahanol liwiau sy’n gallu rhoi gorffeniad esthetig i’r gwaith teils gorffenedig.

## Slide 10: Mathau o growt
Mae’r dewis o growt yn dibynnu ar y math o deils, lleoliad y teils, cyflwr gwasanaethu’r gosodiad a’r dewis o ran lliw.
Mae growt yn ddeunydd sy’n dod wedi’i gymysgu’n barod neu ar ffurf powdwr. Dyma’r deunydd y mae teilsiwr yn ei ddefnyddio yn y llinellau growt (uniadau rhwng y teils).
Yn yr un modd ag adlyn, mae gan growt ddosbarthiadau cynnyrch
Mae’r canlynol yn ddisgrifiadau o’r dosbarthiadau cynnyrch yn unol â’r Safon Ewropeaidd gyfredol EN 13888:
Mathau o growt:
Wedi’i gymysgu’n barod
Seiliedig ar sment
Epocsi.
Notes: https://www.tiles.org.uk

## Slide 11: Preimar a chyfrwng bondio
Cyn gwneud unrhyw waith teilsio, mae’n rhaid i’r teilsiwr sicrhau bod y cefndir wedi cael ei baratoi a bod yr adlyn teils yn bondio â’r cefndir.
I gael bond o ansawdd da, mae teilswyr yn defnyddio preimars a chyfryngau bondio.
Cyfrwng bondio
Defnyddir cyfryngau bondio mewn morteri sment ac adlynion i wella’r perfformiad ffisegol, gan gynnwys adlyniad, gwydnwch, hyblygrwydd, gwrth-ddŵr ac ymarferoldeb.
Mae preimars yn sefydlogi arwynebau llychlyd ac yn lleihau mandylledd y cefndir cyn gosod teils.
Preimar (acrylig)

## Slide 12: Cyfansoddion lefelu/llyfnu
Cyn teilsio llawr, rhaid i’r teilsiwr wirio’r llawr y mae’n ei deilsio ar gyfer gwastadrwydd a/neu ei fod yn fflat. Gallai’r sefyllfa gydag ardaloedd presennol greu arwyneb llawr anwastad oherwydd ffactorau fel traul ar arwyneb y llawr dros amser.
Rhaid i’r teilsiwr sicrhau bod arwyneb y llawr sydd i’w deilsio yn wastad. Os nad yw, gellir defnyddio cyfansoddyn llyfnu/lefelu yn ystod y broses baratoi.
Hunan-lefelydd yn cael ei roi ar arwyneb anwastad

## Slide 13: Deunydd selio (silicon)
Mae deunydd selio wedi’i lunio i’w ddefnyddio mewn mannau lle mae angen sêl gwrth-ddŵr rhwng dau ddeunydd.
Seliwr silicon
Deunydd selio silicon yn cael ei roi ar gynghroesiad rhwng bath a theils

## Slide 14: Pilenni datgysylltu
Gellir gosod pilenni datgysylltu wrth deilsio er mwyn rheoli symudiad ochrol (e.e. sychu a chrebachu), a chracio wrth deilsio waliau a lloriau.
Gellir defnyddio pilenni datgysylltu mewn ystafelloedd gwlyb a gwresogi trydanol dan y llawr, ar is-haenau fel concrid, sgrid a lloriau pren.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?