## Slide 1: PowerPoint 5: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

## Slide 2: Nod: Cyflwyno dysgwyr i’r mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau Deilliannau: Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd y dysgwr yn gallu: Deilliant 1: Adnabod y mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau. Deilliant 2: Deall PPE/C a gallu dewis y (PPE/C) cywir yn y gweithdy ac ar y safle.
Cyflwyniad PowerPoint

## Slide 3: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
PPE yw cyfarpar diogelu personol a fydd yn diogelu'r defnyddiwr rhag risgiau i iechyd neu ddiogelwch yn y gwaith. Gall gynnwys eitemau fel helmedau diogelwch, menig, cyfarpar diogelu’r llygaid, dillad llachar, esgidiau diogelwch a harneisiau diogelwch. Mae hefyd yn cynnwys cyfarpar diogelu resbiradol (RPE).
Beth yw ystyr PPE/C?
Notes: https://www.hse.gov.uk/toolbox/ppe.htm

## Slide 4: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Het galed/cap taro
Mwgwd llwch/anadlyddion
Deunydd amddiffyn y llygaid
Deunydd amddiffyn y clustiau
Festiau llachar
Menig
Eli rhwystrol
Padiau pen-glin
Esgidiau diogelwch
Oferôls/dillad diogelwch

## Slide 5: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Het galed/cap taro
Mae het galed yn fath o helmed sy’n cael ei defnyddio’n bennaf mewn amgylcheddau gwaith fel safleoedd diwydiannol neu adeiladu i amddiffyn y pen rhag anafiadau oherwydd gwrthrychau sy’n disgyn a tharo gwrthrychau eraill. Mae’r bandiau crog y tu mewn i’r helmed yn lledaenu pwysau’r helmed a grym unrhyw ardrawiad dros y pen. Mae’r bandiau crog hefyd yn darparu gofod o tua 30 mm (1.2 modfedd) rhwng cragen yr helmed a phen y sawl sy'n ei gwisgo, felly os bydd gwrthrych yn taro'r gragen, mae'r effaith yn llai tebygol o gael ei throsglwyddo'n uniongyrchol i'r penglog.

## Slide 6: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Mwgwd llwch/anadlyddion (RPE)
Mae mwgwd llwch yn bad hyblyg sy’n cael ei ddal dros y trwyn a’r geg drwy gyfrwng strapiau lastig neu rwber i warchod rhag llwch sy’n codi yn ystod gweithgareddau adeiladu neu lanhau, fel llwch o waliau sych, brics, pren, gwydr ffibr, silica (o gynhyrchu cerameg neu wydr) neu sgubo.
Mae anadlydd yn debyg i fwgwd llwch ond nid yw’n un y gellir ei waredu’n llwyr. Gellir newid yr hidlyddion ac maent o ansawdd gwell ac yn ffitio’n well.
Mae FFP yn golygu: Amddiffyn Wyneb Llawn (1,2 neu 3), fel FFP3.

## Slide 7: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Deunydd amddiffyn y llygaid
Mae gogls, neu sbectol ddiogelwch, yn fathau o amddiffyniad i’r llygaid sydd fel arfer yn amgylchynu neu’n diogelu’r ardal o amgylch y llygad er mwyn atal gronynnau, dŵr neu gemegau rhag taro’r llygaid.

## Slide 8: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Deunydd amddiffyn y clustiau
Pryd y dylid defnyddio deunydd diogelu’r clyw?
Dylid rhoi deunydd diogelu’r clyw i weithwyr:
lle mae angen diogelwch ychwanegol goruwch yr hyn a gyflawnwyd drwy reoli sŵn
fel mesur tymor byr tra bod dulliau eraill o reoli sŵn yn cael eu datblygu.
Gellir diogelu’r glust/clyw drwy wisgo un ai amddiffynwyr clustiau neu ddefnyddio plygiau clustiau.
Notes: Ffynhonnell: https://www.hse.gov.uk

## Slide 9: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Festiau llachar
Cofiwch: byddwch yn ddiogel, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich gweld.
Gall adeilad/safle adeiladu fod yn amgylchedd peryglus, gyda llawer o bobl, deunyddiau a pheiriannau yn gweithredu mewn ardal fach.
Mae dillad llachar yn ofyniad mewn llawer o fannau gwaith adeiladu/diwydiannol.

## Slide 10: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Menig
Mae menig gwaith yn gyfarpar diogelu personol a wisgir yn ystod prosiectau gwaith ac maent yn gorchuddio ac yn amddiffyn y dwylo o’r arddwrn i’r bysedd.
Gall menig gwaith gael eu galw hefyd yn fenig diogelwch neu’n fenig gwarchodol.

## Slide 11: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Eli rhwystrol
Mae eli rhwystrol yn gynnyrch sy’n cael ei roi’n uniongyrchol ar arwyneb y croen i helpu i gynnal rhwystr ffisegol y croen, gan ddiogelu rhag deunyddiau llidus ac atal y croen rhag sychu. Gall cynhyrchion rhwystrol gael eu creu hefyd fel pastiau, eli a chwistrellau.
Notes: https://www.hse.gov.uk/skin/

## Slide 12: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Padiau pen-glin
Mae padiau pen-glin yn gyfarpar diogelu sy’n cael eu gwisgo ar bengliniau i’w diogelu rhag anafiadau o ganlyniad i syrthio i’r llawr neu daro rhwystr, neu i ddarparu padin ar gyfer penlinio am gyfnod estynedig.

## Slide 13: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Esgidiau diogelwch
Mae esgid â blaen dur (a elwir hefyd yn esgid ddiogelwch neu esgid galed) yn esgid solet sydd ag atgyfnerthiad amddiffynnol yn y blaen sy’n amddiffyn y droed rhag gwrthrychau sy’n disgyn neu rhag cywasgiad, ac mae fel arfer wedi’i gyfuno â gwadnau haearn i amddiffyn rhag i’r esgid gael ei thyllu oddi tani.

## Slide 14: Mathau o ddillad a chyfarpar diogelu personol (PPE/C) sy’n cael eu defnyddio ar gyfer teilsio waliau a lloriau
Oferôls/dillad diogelwch
Mae oferôls yn fath o ddillad diogelwch i’w ddefnyddio wrth weithio.
Mae gwahanol fathau o oferôls at wahanol ddibenion, fel diogelu rhag llwch a gollyngiadau, tynnu asbestos a siwtiau HazMat a ddefnyddir yn y diwydiannau cemegol a biolegol.

## Slide 15
Unrhyw gwestiynau?